Код 
ошибки Наименование неисправностей лифта 
Группа 
ошибки 
093 Нет 110В 1 
094 После вкл. питания неисправен приёмопередатчик 1 
095 После вкл. питания нет ответа от приказного контроллера 1 
096 Неисправен интерфейс. 1 
097 Нет ответа от вызывных контроллеров. 1 
098 Неисправно ОЗУ. 1 
099 Неисправно ПЗУ. 1 

100 Ключ блокировочный ревизии КБР в положении «Ревизия» (Вкл). 2 
101 Одновременное поступление сигналов с ДТО и ДЗВн. при наличии датчика точной остановки. 2 
102 Одновременное поступление сигналов с ДТО и ДЗВв. при наличии датчика точной остановки. 2 
103 Одновременное поступление сигналов с ДНЭ и ДВЭ. 2 
104 Разрыв цепи выключателей блокировочных ДШ (SM1.1,SM2.1,SM3.1). 2 
105 Разрыв цепи ДК и ДШ с перемычкой на ДШ при движении кабины. 1 
106 Разрыв цепи ДК при движении кабины. 1 
107 Не собирается цепь выключателя блокировочного ДШ (SM2.1) при полностью закрытых дверях после 8 попыток закрыть двери. 2 
108 Разрыв цепи контактов выключателей безопасности (СПК, ВЛ и т.д.) при движении кабины. 1 
109 Открывание дверей кабины и шахты при движении кабины. 1 
110 Отсутствует сигнал с ВКО. 2 
111 Двери кабины не закрылись после 8 попыток закрыть двери. 2 
112 Открыты две или более дверей шахты (проникновение посторонних лиц в шахту). 1 
113 Отсутствует сигнал с ВКЗ после открытия дверей 
или открыта малая створка. 3 
4 
114 В режиме МП разрыв цепи блокировочных контактов ДШ или разорвана цепь контактов выключателей безопасности. 1 
115 В режиме МП не замыкается контакт выключателя ДК. 1 
116 В режиме МП открыты двери шахты. 1 
117 В режиме МП присутствует сигнал с ВКЗ. 1 
118 В режиме МП отсутствует сигнал с ВКО. 1 
119 Истекло контрольное время на закрытие дверей после переключения в режим М.П.. 1 
120 Истекло контрольное время на открытие дверей. 1 
121 Истекло контрольное время на закрытие дверей в режиме Н.Р. 1 
122 Неисправен датчик нижнего этажа ДНЭ. 1 
123 Неисправен датчик верхнего этажа ДВЭ. 1 
124 После 16 реверсов дверей. 1 
125 Перемычка на блокировочных контактах выключателей ДШ. 2 
126 Разрыв цепи ДК. 2 
127 Разрыв блокировочных контактов выключателей ДШ. 2 
128 Разрыв цепи выключателей безопасности при неподвижной кабине. 2 
129 Открывание дверей шахты и кабины при нахождении неподвижной кабины между этажами. 2 
130 Пускатели КМ1 или КМ2 включены без команды на движение. 2 
131 Пускатели КМ3 или КМ4 включены без команды на движение. 2 
132 Пускатель КМ6 включен без команды на открытие дверей. 2 
133 Не включение пускателя КМ1 или КМ2 при запуске. 4 
134 Не включение пускателя КМ3 или КМ4 при запуске. 4 
135 Пускатель КМ5 включен без команды на закрытие дверей. 2 
136 Не включение пускателя КМ5 или КМ6. 4 
137 Наличие сигнала фотореверса дверей. 4 
138 Истекло контрольное время (20 сек) прохождения кабиной зон между шунтами и датчиками шахты на малой скорости. 2 
139 Истекло контрольное время (10 сек) прохождения кабиной зон между шунтами и датчиками шахты на рабочей скорости. 2 
140 Наличие сигнала «Перегрузка» (110%). 4 
141 Перегрев двигателя главного привода (Перегрев 2). 4 
142 Наличие сигнала реверса дверей от выключателя блокировки реверса (ВБР) 4 
143 Нажата кнопка открытия дверей (О.Д.) 4 
144 Нажата кнопка «Стоп» в шкафу управления. 4 
145 
146 
147 8 попыток закрыть двери при неисправном ВБР. 2 
148 Превышено время, необходимое для прохождения всего пути перемещения лифта (плюс 10 с). 2

149-      Не собирается цепь выключателей блокировочных ДШ  при полностью закрытых дверях после 8 попыток закрыть двери.(контакты SM1.2 и SM3.2  не размыкаются)

201… 
…224 Замкнуты вторые («отбойные») контакты выключателей дверей шахты при движении кабины. 2 
301..324 Замкнуты вторые («отбойные») контакты выключателей дверей шахты при неподвижной кабине в точной остановке. 2 
501..524 Залипла кнопка вызова на определённом этаже. 4 
При возникновении определённых ошибок двери кабины открываются если кабина неподвижна и находится в точной остановке. 
Группа ошибок определяется временем выключения реле защиты К7. 
1 - реле К7 выключается без выдержки времени 
2 - реле К7 выключается с выдержкой времени 0,5 сек 
3 - реле К7 выключается с выдержкой времени 3 сек 
4 - реле К7 не выключается 
Возникновение ошибок относящихся к группе 4 не приводит к выключению лифта из работы. 
Кое каких кодов нет, но если что обращайся-постараюсь объяснить, хотя лично меня они раздражают больше чего либо ещё..