Лифт пассажирский г/п ______ кг,  скорость ____ м/с    Дата _________200__г.

##### ATV58F _______  Пароль_____  Наладчик (подп.,Ф.И.О.) _________/                /

###### Сводная таблица параметров

| Индикация | Описание параметра | Диапазон | Заводская уставка | Установлено при наладке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Display menu | Определяет выводимый на индикацию параметр (частота, ток,и т.д.) |  | Состояние ПЧ | М. быть состояние, ток или частота |
| --- (RDY) | Состояние ПЧ | Допускается изменение в процессе эксплуатации Рекомендуется вывод состояния ПЧ, выходной частоты или тока нагрузки |
| FrH | Заданная частота |  |
| rFr | Выходная частота |  |
| LCr | Ток двигателя |  |
| ULn | Напряжение сети |  |
| tHd | Нагрев привода (%) |  |  |  |
| tHr | Нагрев двигателя (%) |  |  |  |
| LFt | Код последней неисправности |  |  |  |
| 2- Adjust menu | Содержит основные параметры регулирования, времена разгона и торможения, уставки скоростей и др. |
| ACC DEC | Время разгона. Определяется для разгона от 0 до максимальной частоты (FrS) Время замедления | 0,05-999,9 | 5 | В зависимости от скорости и г/п лифта |
| AC2 DE2 | 2-е ускорение (время разгона) 2-е замедление – доступны при отличном от 0 значении Frt или когда логич. вход назначен на переключение темпов. | 0,05-999,9 0,05-999,9 | 5 5 | из расчета не более0,8м/с/с (1,8-2,5с) |
| tA1 (нач.разг) tA2 (кон.разг) tA3 (нач.зам) tA4 (кон.зам.) | Скругления кривой разгона/ торможения (только при типе CUStom) | 0-65% | 25 25 25 25 | (15-25) (25-40) (25-40) (5-15) |
| LSP | Минимальная скорость (при коде 000) | 0 - HSP | 0(0,2-0,5) | 0,4-0,6Гц |
| HSP | Максимальная скорость (устанавливается соответственно номинальной скорости лифта) (код 111) | LSP - tFr | 50 | 1,6м/с – 54Гц 1,0м/с – 50Гц |
| FLG | Пропорциональный коэффициент регулирования скорости (для механизмов с высоким моментом инерции рекомендуется увеличивать) | 0-100 | 20 | Откр. цикл: (7-14%) Закр. цикл: (25 - 60%) |
| STA | Интегральный коэффициент регулирования, или стабильность Увеличение его после настройки FLG снижает перерегулирование по скорости | 0-100 | 20 | Откр. цикл: (25-40%) Закр. цикл: (35 - 90%) |
| ITh | Ток тепловой защиты двигателя в % от номин. Тока ПЧ | 0,25-1,36Iн, А | Зависит от типа ПЧ | Iном.мотора |
| UFr | IR-компенсация | 0-150 | 100 | 70(40-80%) |
| SLP | Компенсация скольжения ЭД | 0-150 | 100 | 100 |
| tdC | Время динамического торможения | 0-30с (cont) | 0,5 | - |
| SP2 | Уставка скорости 2 (Код 001) | LSP-HSP | 10 Гц | 0,4 |
| SP3 | Уставка скорости 3 (Код 010) Не используется | LSP-HSP | 15 Гц | SP4-0,2 |
| SP4 | Уставка скорости 4 (Код 011) Скорость подхода к этажу (МС) | LSP-HSP | 20 Гц | (3-7) по длине шунта ТО |
| SP5 | Уставка скорости 5 (Код 100) Не используется | LSP-HSP | 25 Гц | 10-14 Гц |
| SP6 | Уставка скорости 6 (Код 101) Скорость ревизии (соотв.0,3-0,4 м/с) | LSP-HSP | 30 Гц | 10-14 Гц |
| SP7 | Уставка скорости 7 (Код 110) Не используется | LSP-HSP | 35 Гц | HSP-0,5 Гц |
| Ibr* | Ток снятия тормоза (*-доступен только при назнач. R2–BRAKE LOGIC | 0,25-1,36Iн, А | 0,0A | 0,1 |
| brt* | Время снятия тормоза | 0-5c | 0c | 0,01-0,25 |
| bEt* | Время наложения тормоза | 0-5c | 0 | 0,05-0, 5 |
| bEn* | Уровень (частота) наложения тормоза | 0-LSP, Гц | 0 | 0,1-0,2 |
| tL1 | Ограничение момента 1 | 0-200% | 200% | 200% |
| tL2 | Ограничение момента 2 (переключение по логическому входу) | 0-200% | 200% | 200% |
| Ctd | Величина тока включения логического выхода | 0,25-1,36Iн, А | Iн ПЧ | In мотора |
| tLS | Время движения на LSP | 0-999,9с | 0 | 0 |
| Остальные параметры недоступны или не используются |
| 3- Drive menu | Содержит номинальные данные двигателя и режимов работы привода, уставки защит и величину несущей частоты ПЧ |
| UnS | Ном. напряжение двигателя, В | 380-500 В | 400 | 380-400 |
| FrS | Ном. частота двигателя, Гц | 40-rFr, Гц | 50 | 50 |
| nCr | Ном. ток двигателя, А | 0,25-1,36Iн, А | В соотв. С типом ПЧ | С таблички ЭД |
| nSp | Ном. скорость двигателя, мин.-1 | 0-9999 мин-1 | 1455 | С таблички ЭД |
| COS | Косинус φ (если не указан, оставить 0,85) | 0,5-1,0 | 0,85 | 0,8-0,85 (с табл.ЭД) |
| tUn | Автотюнинг(подстройка ПЧ под ЭД) После теста – Done (выполнять на холодном ЭД; в случае изменения параметров мотора - повторить) | No - Yes | No | Done (выполнить) |
| tFr | Максимальная частота, Гц | 40-500 Гц | 60 | 60(55) |
| brA | Адаптация темпа замедления | No - Yes | No | No |
| Frt | Частота переключения темпов, Гц Когда выходная частота выше Frt, темпы разгона и торможения переключаются на AC2 и DE2 | 0-Frt | 0 | [SP4-0,2] Гц для г/п1000кг |
| rPt | Тип кривой замедления: Lin- линейная, U- образная, S- образная, CUS- пользовательская | Lin-U-S- -CUS | Lin | CUS |
| CLi | Тепловой ток (защита двигателя) | 0-200% Iн | 200% | 200% |
| AdC | Автоматическое DC-торможение | No-Yes | YES | No |
| Sft | Тип модуляции (изменение приводит к автоматической переустановке nCr,Cli,SFr,nrD и itH,iDC,Ibr,CtD! | LF-HF1-HF2 | LF | HF2 |
| SFr | Частота ШИМ, кГц | 0,5-1-2-4 и 8-12-16 кГц | 4 | 8 |
| PGt | Тип инкодера на основной плате | INC-DET | DET | Не использ. |
| PLS | Число импульсов на 1 оборот | 1-1024 |  |  |
| Ctr | Режим регулирования | OPL-FCL | Open loop |  |
| 4- Control menu | Содержит данные о типе управления и конфигурации входов управления |
| tCC | Конфигурация входов управления | 2W-3W | 2W | 2W |
| tCt | Тип 2-проводного управления (уровень-фронт-приоритет «вперед») | LEL-trn-PFo | LEL | LEL |
| rIn | RV inhibit – запрет вращения назад | No-YES | No | No |
| bSP | Управление режимом отработки низких скоростей: No –линейно; bLs - Deadband–зона нечувствительности; bnS - Pedestal – ограничение сигнала | No-bLS-bnS | No | No |
| Остальные параметры соответствуют заводским уставкам |
| 5- Input /Output menu | Назначаются функции входных и выходных линий ПЧ |
| LI2 assign | Назад | Возможно назначение ряда функций. См. руководство по программированию АТV58F | Reverse | Reverse |
| LI3 assign | Младший разряд кода скорости |  | PS2 | PS2 |
| LI4 assign | Второй разряд кода скорости |  | PS4 | PS4 |
| LI5 assign | Старший разряд кода скорости |  | PS8 | PS8 |
| LI6 assign | Сброс ошибки |  | Fault reset | Fault reset |
| AI2 assign | Не назначен |  | Summed ref | Not assigned |
| AI3 assign | Не назначен (автоматически назначается на Tacho feedback при R2, назначенном на Управление тормозной логикой) |  | Tacho feedback | Not assigned (назначить после назначения R2) |
| R2 assign | Управление тормозной логикой |  | CTА | Blc |
| LO assign | Привод в работе |  | RUN | OCC |
| AO | Может назначаться для измерения параметров привода осциллографом |
| 6- Fault menu | Определяется реакция ПЧ на неисправности |
| Atr | Автоперезапуск | No-Yes | No | YES |
| rST | Частичный (RSP)/ полный (RSG) сброс) | RSP-RSG | RSP | RSP |
| OPL | Обрыв выходной фазы (Обязательно должен быть установлен YES!) | No-Yes | No | Yes |
| THT | Тип тепловой защиты | ACL-FCL-No | ACL | FCL |
| LFL | Потеря аналогового задатчика | No-Yes | No | No |
| Остальные параметры соответствуют заводским уставкам |
| 7- Files menu | Имеется возможность сохранения параметров и возврата к ним после изменений, а также возврат к заводским уставкам |
| F1S…F4S | Состояние файла №1…4 | FRE – EnG | FRE |  |
| Fot | Возможные операции: No – нет операции; Str –сохранить параметры в файл № rEC – загрузить файл параметров №; ini – возврат к заводским настройкам | No-Str-rEC – ini | No |  |
| COD | Задание пароля | Не рекомендуется во избежание потери доступа (заводское значение – 0000) |
| 11 - LIFT | PES - взвешивание | Yes-No | Yes | No (в безредукт.–Yes) |

Сообщения об ошибках и состоянии ПЧ

| Индикация | Описание |
| --- | --- |
|  | Состояния |
| RDY | Готовность ПЧ к работе; движение отсутствует |
| rUn | Привод в работе, выходная частота соответствует заданию |
| ACC | Разгон |
| dEC | Замедление |
| CLI | Ограничение тока – возможно, неверно заданы параметры мотора и регуляторы FLG и StA, не проведен автотюнинг. |
| dCb | Динамическое торможение и удержание перед наложением тормоза |
| nSt | Остановка на выбеге – ЭД под током |
| Obr | Overbrake – перегрузка при торможении; рекомендуется увеличить время (dE2) или путь замедления |
| Ошибки |
| PHF Mains phase loss | Обрыв фаз(ы) питающей сети, в т.ч. кратковременный |
| USF Undervoltage | Пониженное питание ПЧ |
| OSF - Overvoltage | Повышенное питание ПЧ |
| OHF Overheat | Перегрев ПЧ |
| OLF- Motor overload | Срабатывание тепловой защиты из-за длительной перегрузки мотора |
| ObF- Overbraking | Перегрузка при торможении – недостаточна мощность тормозного резистора или мало время замедления |
| OPF Motor phase loss | Потеря выходной фазы |
| LFF – Loss follower | Обрыв задания на входе AI2 |
| OCF - Overcurrent | Перегрузка ПЧ по току – слишком быстрый разгон или блокировка ротора двигателя |
| SCF Short circuit | Короткое замыкание на выходе |
| CrF -Precharge | Неисправно реле нагрузки или нагрузочное сопротивление |
| OtF - Motor overheat | Перегрев двигателя – при подключении термозондов к ПЧ |
| EEF - Eprom fault | Ошибка внупреннего ПЗУ |
| InF- Internal fault | Внутренняя ошибка или плохое подключение |
| SPF - Speed feedback loss | Потеря инкодера (закрытый цикл) |
| AnF - Load Veer | Несоблюдение темпа или вращение в сторону, противоположную заданию |
| SOF - Overspeed | – превышение скорости (в закрытом цикле) – очень высокая нагрузка, |
| ILF - Int.Comm Flt | Неисправность связи между основной и дополнительной платами управления |
| CFF - Rating или Option | Неправильный тип дополнительной платы или ее несоответствие конфигурации ПЧ |
| CFI - Config | Неправильная конфигурация ПЧ |