Техническое обслуживание

Отображаемая неиспр.

Возможная причина

Процедура, устранение

EEF

EEprom   Fault

ошибка сохранения в памяти EEPROM

выключите и вновь включите питание преобразователя

InF

Internal

Fault

внутренняя неисправность плохое подключение

проверьте соединения в преобразователе

EPF

External Fault

неисправность, вызываемая внешним устройством

проверьте устройство, вызывающее неисправность, и перезапустите ПЧ

SPF

Sp.   Feedbk.   Loss

нет обратной связи по скорости

проверьте подключение и механическое соединение датчика скорости

AnF

Load   Veer.    Fit

несоблюдение темпа вращение в сторону, противоположную заданию

проверьте настройку и   подключение обр.связи по скорости проверьте адекватность настроек по отношению к нагрузке проверьте выбор системы ПЧ-двигатель и необходимость тормозного сопротивления

SOF

Overspeed

- неустойчивость

- приводная нагрузка слишком
велика

проверьте настройки и

параметры

добавьте тормозное супротив.

проверьте выбор системы ПЧ-

двигатель - нагрузка

CnF

Fault

- коммуникационная неисправность по шине связи

проверьте подключение ПЧ

к шине

проверьте тайм-аут

ILF

Int.    Comm.    Fit

OFF

Rating     f-'ctult-ENT Option     Fault-ENT

Opt.    Missing-ENT CKS  Fault - ENT

- коммуникационная неисправность между дополнительной картой и картой управления

Возможная ошибка при замене карты:

- изменение типоразмера сило
вой карты

- изменение типа дополнительной
карты или установка дополн.
карты, которой не было ранее,
и если выбрана макроконфигу
рация CUS

- снята дополнительная карта

- сохраненная конфигурация
некогерентна

При нажатии ENT появляется сообщение: Заводская настойка?

проверьте соединение дополнительной карты с картой управления

проверьте конфигурацию

аппаратных средств ПЧ (силовая 
карта и др.)

выключите и вновь включите    питание преобразователя сохраните конфигурацию в файле терминала нажмите ENT для возврата к заводским настройкам

CF1

Config.      Fault

Некогерентная конфигурация, посланная преобразователю но последовательной связи

- проверьте конфигурацию,
посланную ранее

- пошлите когерентную конфигу
рацию