MACRO-CONFIG menu

| CFG | Handling | Подъёмно-трансп. опер. | Hdg |
| --- | --- | --- | --- |

2 ADJUST menu

| ЛИФТ 1,6 м/с | 400кг | 630кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | INR | Ramp. inc. | Hz |  | 1 | 1 |
| 2 | ACC | Acceleration | S | Разгон | 3 | 3 |
| 3 | dEC | Deceleration | S | Замедление | 1.5 | 1.5 |
| 4 | AC2 | Accelerate 2 | S | Разгон 2 | 3 | 3 |
| 5 | DE2 | Decelerate 2 | S | Замедление 2 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | Ta1 |  | % |  | 15 | 15 |
| 7 | Ta2 |  | % |  | 15 | 15 |
| 8 | Ta3 |  | % |  | 15 | 15 |
| 9 | Ta4 |  | % |  | 15 | 15 |
| 10 | LSP | Low Speed | Hz | Нижняя скорость | 0 | 0 |
| 11 | HSP | High Speed | Hz | Верхняя скорость | 59 | 56,4 |
| 12 | FLG | Gain | % | Усиление | 15 | 15 |
| 13 | StA | Stability | % | Устойчивость | 30 | 40 |
| 14 | ItH | ThermCurrent | A | Тепловой ток | Max | Max |
| 15 | UFr | IR Compens. | % | IR- компенсация | 40 | 60 |
| 16 | SLP | Slip Comp. | % | Компенсация скольжения | 60 | 60 |
| 17 | SP2 | Preset SP.2 | Hz | Заданная скорость 2 | 1.0 | 1.0 |
| 18 | SP3 | Preset SP.3 | Hz | Заданная скорость 3 | ----- | ----- |
| 19 | SP4 | Preset SP.4 | Hz | Заданная скорость 4 | 10 | 10 |
| 20 | SP5 | Preset SP.5 | Hz | Заданная скорость 5 | ----- | ----- |
| 21 | SP6 | Preset SP.6 | Hz | Заданная скорость 6 | 6.5 | 6.5 |
| 22 | SP7 | Preset SP.7 | Hz | Заданная скорость 7 | ----- | ----- |
| 23 | BrL | BrReleaseLev | Hz | Частота снятия тормоза | 0.1 | 0.1 |
| 24 | Ibr | BrRelease I | A | Ток снятия тормоза | 2.5 | 3.5 |
| 25 | Brt | BrReleasTime | s | Время снятия тормоза | 01 | 01 |
| 26 | bEn | BrEngageLev | Hz | Частота наложения тормоза | 0 | 0 |
| 27 | bEt | BrEngageTime | S | Время наложения тормоза | 0.1 | 0.1 |
| 28 | bip | Breke impuls |  |  | No | No |
| 29 | Jpe1 |  |  |  | 0 | 0 |
| 30 | Jpe2 |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Jpe3 |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | USC | Machine Coef. |  | К-от расчёта скор. механ. | 1 | 1 |
| 34 | tes |  |  | Время движения на LSP скорости | 0 | 0 |
| 35 | Flu |  |  |  | NO | NO |

3 – DRIVE menu

| 1 | UnS | Nom.Mot.Volt | V | Ном. напряжение двигагат. | 380 | 380 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FrS | Nom.Mot.Freg | Hz | Ном. частота двигагат. | 50 | 50 |
| 3 | nCr | Nom.Mot.Curr | A | Ном. ток двигагат. | Смотри двигатель |
| 4 | nSP | Nom.Mot.Speed | rpm | Ном скорость двигагат. об\мин | Смотри двигатель |
| 5 | COS | Mot. Cos Phi |  | Cos Phi двигателя | Смотри двигатель |
| 6 | Pgi | Incoder impuls |  |  | No | No |
| 7 | tUn | Auto Tuning |  | Автоподстройка | No | No |
| 8 | Enc | incoder |  |  | No | No |
| 9 | tFr | Max. Freg | Hz | Максимальная частота ПЧ | 60 | 57 |
| 10 | brA | DecRampAdapt |  | Адаптация темпа тормож. | No | No |
| 11 | Frt | Switch ramp2 |  |  | 6.5 | 6.5 |
| 12 | rPt | RampType |  | Форма кривой разг.-торм. | Cus | Cus |
| 13 | tLI | Trg.Limit | % | Ограничение момента | 200 | 200 |
| 14 | CLI | Int. I Lim | A | Ограничение тока | Max | Max |
| 15 | AdC | Auto DC Inj |  | Автомат.дин.торможение | No | No |
| 16 | SFt | Sw Freg. Type |  | Тип частоты модуляции | Нf2 | Нf2 |
| 17 | SFr | Sw Freg | KGZ | Частота модуляции | 8 | 8 |
| 18 | nLd | Energy Eco |  | Энергосберегающий режим | No | No |
| 19 | SPC | Sp’I Motor |  | Специальный двигатель | No | No |
| 20 | SSL | Speed reg |  |  | Ip | Ip |

4 – CONTROL menu

| 1 | tCC | TermStripConn |  | Тип управления ПЧ | 2W CN | 2W CN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | tCt | Type 2 Wire |  | 2-х проводное управление | 2W | 2W |
| 3 | rIn | RV Inhibit. |  | Запрет вращения назад | No | No |
| 4 | bSP | Deadb./pedst |  | Зона нечувствит.-ограничение | No | No |
| 5 | CrL | Al2 min Ref. | MA | Мин. Задание на Al2 | 4 | 4 |
| 6 | CrH | Al2 max Ref. | MA | Макс. Задание на Al2 | 20 | 20 |
| 7 | AOL | Min Val. AO | MA | Мин. сигнал на выходе AO | 0 | 0 |
| 8 | AOH | Max Val. AO | MA | Макс. сигнал на выходе AO | 20 | 20 |
| 9 | LCC | Keypad Comm. |  | Управление с терминала | No | No |
| 10 | PSt | Stop Priorit |  | Приоритет клавиши STOP | Yes | Yes |
| 11 | Add | Drive Address |  | Адрес преобразователя | 0 | 0 |
| 12 | Fbr | 432 |  |  |  |  |
| 13 | Rpr | Reset cntc |  |  | No | No |

- I/O menu

| 1 | L12 | LI2 Assign |  | Вращение назад | RV | RV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L13 | LI3 Assign |  | 2 заданные скорости | 2SP | 2SP |
| 3 | L14 | LI4 Assign |  | 4 заданные скорости | 4SP | 4SP |
| 4 | L15 | LI5 Assign |  | 8 заданные скорости | 8SP | 8SP |
| 5 | L16 | LI6 Assign |  | Сброс неисправностей | RST | RST |
| 6 | AI2 | AI2 Assign |  | РI - регулятор | NO | NO |
| 7 | AI3 | AI3 Assign |  |  | NO | NO |
| 8 | r2 | R2 Assign |  | Уровень тока достигнут | BLC | BLC |
| 9 | LO | LO Assign |  | Преобразователь работает | OCC | OCC |
| 10 | AO | AI3 Assign (encoder) |  |  | NO | NO |
| 11 | A01 | AO Assign |  |  | NO | NO |

6 FAULT menu

| 1 | Atr | Auto Restart |  | Автоном.повтортый пуск | Yes | Yes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | rSt | Reset Type |  | Тип сброса неисправностей | Rsp | Rsp |
| 3 | OPL | OutPhaseLoss |  | Обрыв фазы двигателя | Yes | Yes |
| 4 | IPL | InPhaseLoss |  | Обрыв фазы сети | Yes | Yes |
| 5 | tHt | ThermProType |  | Тип тепловой защиты | No | No |
| 6 | LFL | LossFollower |  | Обрыв задания 4-20 ма | No | No |
| 7 | FLr | Catch On Fly |  | Подхват на ходу | No | No |
| 8 | StP | Cont. Stop |  | Управляемая остановка | No | No |
| 9 | Sdd | RampNoFoll |  | Разность задания и отработки | No | No |

7- FILES menu

|  | F15 | File 1 State |  | Память 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F25 | File 2 State |  | Память 2 |  |
|  | F35 | File 3 State |  | Память 3 |  |
|  | F45 | File 4 State |  | Память 4 |  |
|  | FOT | Operat.Type |  | Тип управления |  |
|  | COd | Conf. Code |  | Индивидуальный код |  |