# Перенастройка БУАД-4-20, 24, 27, 29 при удалении пружины на двери кабины.

Необходимо записать 0 в ячейку Fpcl=tP.31 и 130 в ячейку Fallc=tP.12, а также уменьшить силу удержания при открытии Farro= tP.03 на 30-50 Н (это уменьшит разогрев двигателя).

Параметры вводятся с помощью клавиатуры БУАД.

Для этого сделайте следующее:

- Введите 0 в ячейку Fpcl=tP.31.

Нажмите кнопку "ВВОД" на клавиатуре БУАД. Появится надпись PASS – это приглашение ввести пароль. Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе появится "0---". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". На индикаторе появится "00--". Нажмите 2 раза "–". Появится "0Е --". Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "0Е00". Нажмите ещё раз кнопку "ВВОД". Появится "tP.0-". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.3-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.30". Нажмите "+".Появится "tP.31". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите "ВВОД" 5 раз. Появится "0000.". Вы записали "0000" в ячейку "tP.31".

- Введите 130 в ячейку Fallc=tP.12.

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится "tP.3-". Нажмите "–" 2 раза. Появится "tP.1-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.10". Нажмите 2 раза "+". Появится "tP.12". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Нажмите "+". Появится "01--". Нажмите "ВВОД". Появится "010-".  Нажмите 3 раза "+". Появится "013-". Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "0130.". Вы записали "0130" в ячейку "tP.12".

- Уменьшите значение в ячейке Farro=tP.03 на 30-50Н (значение в ячейке в Н).

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "СБРОС" пока не появится "tP.1-". Нажмите "–". Появится "tP.0-". Нажмите "ВВОД". Появится "tP.00". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.03". Нажмите "ВВОД". Появится текущее значение. Нажмите 2 раза "ВВОД". Появится "00--". Действуя дальше аналогичным способом, введите необходимое значение. Нажмите "ВВОД". Появится точка. Вы записали "0ХХХ" в ячейку "tP.03".

- Выйдите из режима программирования.

Из предыдущего состояния нажмите 5 раз "СБРОС". При этом пропадет tP.XX и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено.

После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается неуверенно, то увеличьте значение в ячейке "Fallc=tP.12". Если дверь плохо удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке "Farro=tP.03" (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно больше, тем выше разогрев двигателя).