# Перенастройка БУАД-4-25 при удалении пружины на двери кабины.

Необходимо записать 0 в ячейку Fpcl=tP.31 и 130 в ячейку Fallc=tP.12, а также уменьшить силу удержания при открытии Farro= tP.03 на 30-50 Н (это уменьшит разогрев двигателя).

Указанные параметры вводятся заново при каждом изменении данных в БУАД-4-25 (двигатель, длина проема, тип дверей).

Параметры вводятся с помощью устройства настройки УСНА. Мигающий разряд указывает на текущую редактируемую цифру и в тексте обозначается подчерком. Нажимая кнопки "+" или "–" ("+" - увеличивает цифру, "–" - уменьшает цифру) изменяют текущую цифру до нужной величины, после этого нажимают кнопку 'В', мигать начинает следующий разряд, который в данный момент редактируется, цифру в этом разряде также изменяют до нужной величины и т.д.

Для этого сделайте следующее:

- Введите пароль пользователя 0E00.

Нажмите кнопку "В" на устройстве настройки УСНА. Появится надпись PASS – это приглашение ввести пароль. При нажатии еще раз на кнопку 'В', происходит переход в режим ввода пароля и на индикаторе отображается "0000" (подчерком обозначается мигающий разряд). Нажмите ещё раз кнопку "В". На индикаторе появится "0000". Нажмите 2 раза "–". Появится "0Е00". Нажмите 2 раза "В". Появится "0Е00". Нажмите ещё раз кнопку "В". Появится "tP.00".

- Введите 0 в ячейку Fpcl=tP.31.

1) Введите номер нужной ячейки tP.31.

Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.30". Нажмите "В". Появится "tP.30". Нажмите "+". Появится "tP.31".

2) Введите значение параметра 0 в ячейку tP.31.

Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите "0000". После нажатия на "В" после ввода 0 в последнем разряде появится "0000.". Вы записали "0000" в ячейку "tP.31".

- Введите 130 в ячейку Fallc=tP.12.

1) Введите номер нужной ячейки tP.21.

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "С" пока не появится "tP.30". Нажмите "–" 2 раза. Появится "tP.10". Нажмите "В". Появится "tP.10". Нажмите 2 раза "+". Появится "tP.12".

2) Введите значение параметра 130 в ячейку tP.21.

Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите "0130". После нажатия на "В" после ввода 0 в последнем разряде появится "0130.". Вы записали "0130" в ячейку "tP.12".

- Уменьшите значение в ячейке Farro=tP.03 на 30-50Н (значение в ячейке в Н).

1) Введите номер нужной ячейки tP.03.

Из предыдущего состояния нажимайте кнопку "С" пока не появится "tP.10". Нажмите "–". Появится "tP.00". Нажмите "В". Появится "tP.00". Нажмите 3 раза "+". Появится "tP.03".

2) Введите значение параметра в ячейку tP.03.

Нажмите "В". Появится текущее значение "XXXX". Введите необходимое значение "YYYY". После нажатия на "В" после редактирования цифры в последнем разряде появится "YYYY.". Вы записали "YYYY" в ячейку "tP.03".

- Выйдите из режима программирования.

Из предыдущего состояния нажмите 5 раз кнопку "С". При этом пропадет tP.XX и появятся показания таходатчика. Перепрограммирование закончено.

После этого откройте и закройте дверь кабины с помощью пульта ревизии. Дверь должна полностью открыться и закрыться. Если дверь закрывается неуверенно, то увеличьте значение в ячейке "Fallc=tP.12". Если дверь плохо удерживается в открытом состоянии, то увеличьте значение в ячейке "Farro=tP.03" (это значение следует увеличивать осторожно, т.к. чем оно больше, тем выше разогрев двигателя).