PRESE   PARAMETERS     ЗАДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Pre-door opening | PL | 15* | Движение на малой скорости до открытия замка дверей (расстояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-door opening speed | UO | 00* | Малая скорость (в начале открытия) |
| Acceleration | АО | 20* | Ускорение до большой скорости |
| High speed | U1 | 18v | Большая скорость открытия |
| Slow down initiation | P2 | 20v | Момент начала торможения для перехода на малую скорость (расстояние) |
| Deceleration | A1 | 28* | Торможение до малой скорости |
| Low speed | U2 | 00* | Малая скорость (в конце открытия) |
| Low speed activation | PA | 05v | Движение на малой скорости в конце открытия (расстояние) |
| Torque (opening) | CO | 10* | Усилие двигателя на открытой двери |
| Acceleration | A2 | 20* | Ускорение до большой скорости |
| Closing speed | U3 | 15v | Большая скорость закрытия |
| Slow down initiation | P7 | 28* | Момент начала торможения для перехода на малую скорость (расстояние) |
| Deceleration | A3 | 25* | Торможение до малой скорости |
| Low speed | U4 | 00* | Малая скорость (в конце закрытия) |
| Safety device zone | P6 | 03* | Участок разгона до большой скорости (расстояние) |
| Torque (dosing) | C1 | 10* | Усилие двигателя на закрытой двери |
| Safety device int.force | C2 | 15v | Усилие при котором срабатывает реверс |
| Parameter confirmation | do |  | Запись введённых параметров в память |

(v)-главный параметр

(*)-второстепенный параметр