Преобразователи частоты серии VLT 5000 мощностью от 0,75 до 400 кВт подходят для любых промышленных применений. Наши специалисты в области пребразователей частоты предлагают комплексные решения, сервис и круглосуточную техническую поддержку. Мы предлагаем решения в приводной технике - широкий спектр дополнительных опций и протоколов связи, а также тесное сотрудничество с производителем мотор-редукторов Danfoss Bauer позволяет предложить прекрасное сочетание преобразователя частоты и мотор-редуктора, соответствующих Вашим требованиям.

Преимущества преобразователей частоты серии VLT 5000:

• Экономия энергии и места:
Компактные размеры преобразователя частоты требуют меньше места для монтажа. Быстрая и точная адаптация к реальной нагрузке позволяет сократить затраты на электричество.

• Простой ввод в эксплуатацию и использование VLT 5000:
если Вы знаете как работать с одной моделью - Вы знаете как работать со всеми моделями. Структура программирования позволяет легко настроить привод для работы в условиях конкретного применения.

• Несколько наборов параметров: VLT 5000 имеет 4 независимых набора параметров, что позволяет задавать для одного двигателя 4 независимых режима работы.
• Встроенный ПИД-регулятор:
осуществляет оптимальное регулирование заданного процесса.

• АМА:
автоматическая адаптация к двигателю учитывает индивидуальные особенности двигателя и моторных кабелей, результатом этого является поддержание требуемого момента на валу во всем диапазоне оборотов.

• Безопасность:
силовая часть привода гальванически изолирована от цепей управления.

Тех. Данные:

• Класс зашиты корпуса:
IP20,IP54, IPОО
Опция - покрытие печатных плат защитным составом, что
позволяет использовать привод в агрессивной атмосфере.

• Соответствие международным стандартам:
Встроенные RFI-фильтры обеспечивают соответствие стандарту EN 55011, класс 1А и 1В. Уровень гармоник соответствует стандарту IЕС 61000-3-2, 61000-3-4 и IEC 0160.
Без дополнительных LC-фильтров можно использовать сверхдлинные моторные кабели:

• 150 м экранированные

• 300 м не экранированные

• Модельный ряд

3x380 В

• 0,75 - 400 кВт с перегрузкой по моменту 110%
• 0,75 - 355 кВт с перегрузкой по моменту 160/150%

3x200-240 В

• 0,75 - 45 кВт с перегрузкой по моменту 110%
• 0,75 - 37 кВт с перегрузкой по моменту 160/150%
• Протоколы связи

Мы предлагаем широкий диапазон стандартных промышленных протоколов:

• PROFIBUS 
• INTERBUS
• DeviceNet
• LonWorks
• ModbusPlus
• Modbus RTU

RS-485 входит в стандартную комплектацию для всего модельного ряда.
• Дополнительные опции преобразователей частоты серии VLT 5000

• Синхронизирующий/позиционирующий контроллер;

• Синхронизирующий контроллер;

• Позиционирующий контроллер.

• Варианты комплектации

• Возможность подключения тормозного резистора

• Дополнительное питание платы управления от внешнего источника 24 В.

• Технические характеристики

• Напряжение питания - 200-240 В кии 380-500 В ± 10%

• Частота питающего напряжения - 48-62 Гц ± 1%

• Перегрузка по моменту - 150-160%

• cosφ = 1

• Возможное отключение питающего напряжения - 1 раз/минуту

• Характеристики управления

Диапазон регулирования выходной частоты - 0-1000 Гц
Точность поддержания скорости (без обратной связи)
<1500 об/мин ±7,5 об/мин
>1500 об/мин ±0,5Й от скорости
Точность поддержания скорости (с обратной связью)
<1500 об/мин ±1,5 об/мин
>1500 об/мин ±0,1% от скорости

• Контрольные входы и выходы

8 цифровых входов (0-24 В)
3 аналоговых входа (2x0-10 В, 1x0/4-20 мА)
2 аналоговых выхода (2х 0/4-20 мА)

2 цифровых выхода (0-24 В)
2 релейных выхода

|  | Преобразователи частоты ---> VLT 5000 № п/п Режим с постоянной нагрузкой Режим с вентиляторной нагрузкой Габаритные размеры (Выс. х шир. х глуб.) Преобр. VLT5000 Макс. мощность электро- двигателя Вых. ток Макс. мощность электро- двигателя Выходной ток кВт А кВт А мм Номер по каталогу 1 0,75 2,2 - - 395x220x160 5001 2 1,1 2,8 - - 395x220x160 5002 3 1,5 4,1 - - 395x220x160 5003 4 2,2 5,6 - - 395x220x160 5004 5 3,0 7,2 - - 395x220x160 5005 6 4,0 10 - - 395x220x200 5006 7 5,5 13 - - 395x220x200 5008 8 7,5 16 - - 395x220x200 5011 9 11 24 15 32 560x242x260 5016 10 15 32 18,5 37,5 560x242x260 5022 11 18,5 37,5 22 44 700x242x260 5027 12 22 44 30 61 700x242x260 5032 13 30 61 37 73 800x308x296 5042 14 37 73 45 90 800x308x296 5052 15 45 90 55 106 975x370x335 5060 16 55 106 75 147 975x370x335 5075 17 75 147 90 177 975x370x335 5100 18 90 177 110 212 1575x420x400 5125 19 110 212 132 260 1575x420x400 5150 20 132 260 160 315 1575x420x400 5200 21 160 315 200 368 1575x420x400 5250 22 200 395 250 480 2010x1200x600 5300 23 250 480 315 600 2010x1200x600 5350 24 315 600 355 658 2010x1200x600 5450 25 350 658 400 745 2010x1200x600 5500 |
| --- | --- |