Преобразователи частоты для лифтов

| Технические характеристики моделей |
| --- |
| Модель | Двигатель (кВт) | I ном, А | I макс, А | Размер |
| VFB40-08 | 3 | 7,5 | 11.3 | B1 |
| VFB40-010 | 4 | 9,5 | 14.3 | B1 |
| VFB-40-012 | 5,5 | 12 | 18 | B1 |
| VFB40-016 | 7.5 | 16 | 24 | B1 |
| VFX40-026 | 11 | 26 | 38 | S2 |
| VFX40-031 | 15 | 31 | 47 | S2 |
| VFX40-037 | 18.5 | 37 | 56 | S2 |
| VF X 40-046 | 22 | 46 | 69 | X 2 |

| Габаритные размеры моделей |
| --- |
| Размер | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) |
| B1 | 360 | 126 | 260 | 7 |
| S 2 | 5 3 0 | 176 | 2 72 | 19 |
| X2 | 590 | 220 | 270 | 26 |

| Общие технические характеристики |
| --- |
| Выходное напряжение | 400-415 В+10%-15% |
| Входная частота | 50-60Гц |
| Макс. выходное напряжение | = входное напряжение |
| Макс. выходная частота | 300Гц |
| Окружающая температура | IP 20 : 0- 50 C IP 54 : 0- 45 C |
| Относительная влажность | 0-90%, без конденсата |
| Макс. высота над уровнем моря | 3000м (1000м без снижения параметров) |
| Охлаждение | Управляемые от температуры вентиляторы |
| Класс защиты | IP20 (B1 и X2), IP54 (S2) |
| Соответствие EMC | CE в соответствии с EN61800-3 |
| Соответствие LV | CE в соответствии с PrEN50178 |
| Электробезопасность | В соответствии с EN60204-1 |
| Точность по скорости | 10% от скольжения |
| Точность по моменту | 5% от номинального |
| Реакция по моменту | 0,5-5 ms при 100% изменении нагрузки |

Целесообразность применения

Использование новой серии преобразователей частоты позволяет:

1. Повысить комфортные показатели при движении кабины лифта и долговечность механического оборудования за счет получения плавных переходных процессов.

2. Значительно, до 60% , снизить энергопотребление при работе подъемного механизма лифта, за счет применения малогабаритных односкоростных асинхронных электродвигателей, что позволяет существенно сократить срок окупаемости преобразователя частоты.

3. Снизить эксплуатационные расходы на капитальный ремонт лифтового оборудования, за счет значительного снижения динамических нагрузок в элементах кинематической цепи.

Основные преимущества преобразователей частоты "EMOTRON"

1. Преобразователь использует двигатель в качестве датчика для постоянного измерения параметров, процесса движения кабины лифта или лебедки крана.

2. Конструкция вычислителя скорости преобразователя позволяет исключить необходимость применения обратной связи по скорости для большинства лифтовых двигателей.

3. Присутствует встроенный сетевой фильтр подавления высокочастотных помех.

4. Входы и выходы могут быть адаптированы практически к любым системам управления.

5. Существует функция преодоления кратковременных провалов напряжения сети.

6. Обеспечивается возможность регулирования формы кривой разгона и торможения.