Инструкция по настройке преобразователя частоты Emotron VFB/VFX

на лифтах со станцией управления «УЛ».

- Окна 321 – 32С определяют скоростные режимы движения кабины.

321 – 0 (минимальная скорость)

322 – максимальная скорость

326 – 0

327 – 0

328 – скорость ревизии

329 – 0

32А – малая скорость или т.н. «скорость дотягивания»

32В – 0

32С – номинальная скорость

Номинальная скорость должна быть на 50 – 100 об/мин. меньше максимальной

скорости.

- В окне 451 установите значение “No Trip” (преобразователь не имеет ошибок). Можно использовать функцию “Ready” (готовность к работе). В этом случае в момент появления ошибки кратковременно снимается готовность ПЧ, если причина, вызвавшая отключение, более неактивна.

- В окне  452 установите значение “Trip”, если к ПЧ подключена цепь безопасности 212.

- В окнах О11 – О1А устанавливаются параметры, характеризующие кривые разгона и торможения. Для первого запуска ПЧ рекомендуются следующие значения:

О11 – 2.5-3.0 s            (время разгона 1)

О12 – 25-40 %            (S-образная кривая разгона 1)

О13 – 1.3-1.4 s            (время торможения 1)

О14 – 25-30 %            (S-образная кривая торможения 1)

О15 – 2 s                     (время разгона 2)

О16 – 25-40 %            (S-образная кривая разгона 2)

О17 – 1.5-2 s               (время торможения 2)

О18 – 25-30 %            (S-образная кривая торможения 2)

О19 – “On”     (активация переключения между двумя кривыми)

О1А – 10-15 %            (уровень переключения кривых)

Применение двух участков ускорения/замедления дает более широкие

возможности в настройке комфортности лифта. Если отказаться от двух участков

разгона /    торможения для большей простоты наладки, то рекомендуется

установить следующие значения  параметров:

О11 – 2.5-3 s

О12 – 25-40 %

О13 – 1.4-1.8 s

О14 – 10-25 %

О19 – “Off”.

Образец:

221 – 8.5 kW                    221 – 15 kW

222 – 380 V                      222 – 380 V

223 – 50 Hz                      223 – 50 Hz

224 – 21 A                        224 – 36 A

225 – 1460 rpm                 225 – 1470 rpm

226 – 0.79                         226 – 0.77

227 – Forced                     227 – Forced

Таблица основных параметров, используемых для настройки на лифтах преобразователя частоты Emotron VFB/VFX со станцией УЛ.

| № окна | назначение | по умолчанию | рекомендуемые значения | Пользовательские | № окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Режим работы | Speed | Speed |  | Speed | 211 |
| 212 | Управление заданием | Remote | Remote |  | Remote | 212 |
| 213 | Управление пуском/остановом | Remote | Remote |  | Remote | 213 |
| 215 | Управление фронтом/уровнем | Level | Level |  | Level | 215 |
| 221 | Мощность двигателя | Pnom, kW | Данные двигателя | 8,5 | 15 | 221 |
| 222 | Напряжение | 400 V | 380 V | 380 | 380 | 222 |
| 223 | Частота | 50 Hz | 50 Hz | 50 | 50 | 223 |
| 224 | Ток | Inom, A | Данные двигателя | 21 | 36 | 224 |
| 225 | Скорость | , rpm | асинхронная! | 1460 | 1470 | 225 |
| 226 | Cos ( |  | Данные двигателя | 0,79 | 0,77 | 226 |
| 227 | Охлаждение двигателя | Self | Данные двигателя | Self | Self | 227 |
| 228 | Идентификация двигателя | Off | Short( выполнить! ( Off | Пасс. (OTIS) | Гр. (otis) полисп. | 228 |
| 241 | Число отключений | 10 (0) | 10 |  | 10 | 241 |
| 243 | Перегрузка по току | On (Off) | On |  | On | 243 |
| 249 | Обрыв двигателя | On (Off) | On |  | On | 249 |
| 24С | Неисправность питания | On (Off) | On |  | On | 24С |
| 315 | Режим пуска | Normal DC | Normal DC | Normal DC | 315 |
| 317 | Время на освобождение тормоза | 0.00 s | 0-1 s |  | 0,03 | 317 |
| 318 | Время на наложение тормоза | 0.00 s | 0-0.3 s |  | 0,3 | 318 |
| 319 | Ожидание перед временем торможения | 0.00 s | 0-0.3 s |  | 0,3 | 319 |
| 321 | Минимальная скорость | 0 rpm | 0 rpm |  | 0 | 321 |
| 322 | Максимальная скорость | 1500 rpm | синхронная | 1500 | 1500 | 322 |
| 326 | Фикс. скорость 1 | 0 rpm | 15 rpm | 15 (монтаж. 150 1м\с) (250 1,4-1,6 м\с) | 326 |
| 327 | Фикс. скорость 2 | 250 rpm | 0 rpm |  | 0 | 327 |
| 328 | Фикс. скорость 3 | 500 rpm | 150 - 200 rpm (ревизия) | 150 (1м\с) 250 (1,4-1,6 м\с)) | 328 |
|  |  | Внимание, для УКЛ скорости 328 (130)и 32А (250) меняются местами . |
| 329 | Фикс. скорость 4 | 750 rpm | 0 rpm |  | 0 | 329 |
| 32A | Фикс. скорость 5 | 1000 rpm | 80 – 180 rpm | Дотяг. Ставить 130 (Больше 100) | 32A |
| 32B | Фикс. скорость 6 | 1250 rpm | 0 rpm |  | 0 | 32B |
| 32C | Фикс. скорость 7 | 1500 rpm | 960 - 1460 rpm (асинхронная) | 1050 | 1450 | 32C |
| 331 | Максимальный момент | 150 % | 200 % | Как можно больше. | 331 |
| 341 | Автонастройка ПИ-регулятора скорости | Off |  | Off | 341 |

| № окна | назначение | по умолчанию | рекомендуемые значения | Польз. УЛ | Польз. ШУЛР | № окна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | Пропорциональный коэффициент регулятора скорости | 5.0 | 5-12 | 5.0 | 5.0 | 342 |
| 343 | Интегральный коэффициент регулятора скорости | 0.1 s | 0.05-0.25 s | 0.1 | 0.1 | 343 |
| 353 | Отсутствие двигателя | Resume | Trip | Trip | Trip | 353 |
| 421 | Цифровой вход 1 | Off | Preset Ref 1 | Preset Ref 1 | Preset Ref 1 | 421 |
| 422 | Цифровой вход 2 | Off | Preset Ref 2 | Preset Ref 2 | Preset Ref 2 | 422 |
| 423 | Цифровой вход 3 | Off | Preset Ref 4 | Preset Ref 4 | Preset Ref 4 | 423 |
| 441 | Цифровой выход 1 | Run | Run | Run | Run | 441 |
| 442 | Цифровой выход 2 | Brake | Brake | Brake | Brake | 442 |
| 451 | Релейный выход 1 | Ready | Ready | Ready | Brake | 451 |
| 452 | Релейный выход 2 | Trip | Trip | Trip (Brake в монтаж) | Ready | 452 |
| O11 | Время разгона 1 | 1.3 s | 2.5 – 3.0 s | 2,35 | 2,35 | O11 |
| O12 | S-образная кривая ускорения 1 | 25 % | 25 – 40 % | 25 % | 25 % | O12 |
| О13 | Время замедления 1 | 1.3 s | 1.4 – 1.7 s | 1.21 | 1.21 | О13 |
| О14 | S-образная кривая замедления 1 | 25 % | 25 – 40 % | 25 % | 25 % | О14 |
| O15 | Время разгона 2 | 2.0 s | 2 - 3 s | 2.0 | 2.0 | O15 |
| O16 | S-образная кривая ускорения 2 | 25 % | 25-30 % | 25 % | 25 % | O16 |
| О17 | Время замедления 2 | 2.0 s | 1.5 – 2.0 s | 1,7 | 1,7 | О17 |
| О18 | S-образная кривая замедления 2 | 25 % | 25-40 % | 25 % | 25 % | О18 |
| О19 | Установка переключателя | Off | On | On | On | О19 |
| O1A | Уровень переключения | 10 % | 10 – 15 % | 10 % | 10 % | O1A |
| О21 | Пропорциональный коэффициент регулятора скорости для ускорения | 5.0 | 5 - 7 | 7,6 | 7,6 | О21 |
| О22 | Интегральный коэффициент регулятора скорости для ускорения | 0.10 s | 0.05 – 0.25 s | 0.10 | 0.10 | О22 |
| О23 | Пропорциональный коэффициент регулятора скорости для установившегося режима | 5.0 | 5 | 7.0 | 7.0 | О23 |
| О24 | Интегральный коэффициент регулятора скорости для установившегося режима | 0.10 s | 0.10 s | 0,1 | 0,1 | О24 |
| О25 | Пропорциональный коэффициент регулятора скорости для замедления | 5.0 | 5 - 7 | 7,0 | 7,0 | О25 |
| О26 | Интегральный коэффициент регулятора скорости для замедления | 0.10 s | 0.05 – 0.25 s | 0,1 | 0,1 | О26 |
| Подключение преобразователя частоты Emotron VFB/VFX на лифтах со станцией управления УЛ, УКЛ, ШУЛР, ШУЛМ чезез плату сопряжения. |
| Emotron VFB/VFX | УЛ | УКЛ | Emotron VFB/VFX | ШУЛР | ШУЛМ | Emotron VFB/VFX |
| 1 | 212 (не использ.) |  | 1 | 294 | 294 | 1 |
| 2 | 10 | 015 | 2 | 614 | 911 | 2 |
| 3 | 212-1 (не использ.) |  | 3 | N | N24,910,906 | 3 |
| 4 | 014 | 014 | 4 |  |  | 4 |
| 5 | 3р | 3 | 5 | 132,305 | 905,132 | 5 |
| 6 | 013 | 012 | 6 | 615 | 909 | 6 |
| 7 | 012 | 013 | 7 |  |  | 7 |
| 8 | 16 | +24V | 8 | 613 | 912 | 8 |
| 9 | -Lр | -L | 9 | 306 | 906 | 9 |
| 10 | 275 | 274 | 10 | 303 | 903 | 10 |
| 11 | 274 | 275 | 11 | 304 | 904 | 11 |
| 12 | 252 | 252 | 12 | 301 | 901 | 12 |
| 13 | 251 | 251 | 13 | 302 | 902 | 13 |
|  | Установить перемычки 3-3р и (–L)-(-Lр), 2-8 (готовность через КМ2) | 2-8 клемы ЧП, скинуть (+24V)с КМ7 и пересадить (276) на его место 276 - 015 (готовность через КМ7), Соединить 3 и +24V, -L и COM. |  | Вместо 41,42 ЧП Переключить на 42,43 Соединить 305-132, N-306. Соединения 613-305 быть не должно!!! | Установить перемычки 132-905 и 906-910-N24. |  |

| Подключение преобразователя частоты Emotron VFB/VFX на лифтах со станцией управления УКЛ и ШУЛР без платы сопряжения |
| --- |
| Emotron VFB/VFX | УКЛ |  | Emotron VFB/VFX | ШУЛР |
| 8 | 252 |  | 8 | 301 |
| 9 | 251 |  | 9 | 302 |
| 11,22,32 | +24V |  | 10 | 614 |
| 12 | COM |  | 11,16,22 | 613 |
| 16,10 | 015 |  | 12 | 306 |
| 17 | 274 |  | 11,16,22 | 305 |
| 18 | 275 |  | 17 | 303 |
| 20 | 013 |  | 18 | 304 |
| 21 | 012 |  | 32 | 132 |
| 33 | 014 |  | 33 | 615 |
|  |  |  | 42 | 294 |
|  |  |  | 43 | N |
|  | (+24V) - 015 (готовность через КМ7), Не соединять 3 и +24V, -L и COM. Установить перемычки в ЧП 11-22-32 и 16-10 |  |  | Вместо 41,42 ЧП Переключить на 42,43 Установить перемычки в ЧП 11-16-22 |