1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное руководство содержит подробное описание по тестированию, регулировке и режимам работы системы управления и предназначено для использования при эксплуатации и техническом обслуживании системы управления в составе лифта. Причем, техническое обслуживание системы управления производится в составе регламентных работ на лифт в соответствии с руководством по эксплуатации лифта.

К эксплуатации данной системы управления допускаются лица, обученные работе с оборудованием данной системы управления и правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2.1 При работе на лифте с системой управления следует помнить, что после исчезновения и последующего восстановления энергоснабжения или после остановки между посадочными площадками и устранением причины, вызвавшей остановку, лифт автоматически производит (корректирующий рейс( для восстановления соответствия своего местоположения в шахте и системе управления.

2.2 Работы в контроллере следует выполнять при выключенном напряжении питания.

2.3 Пользоваться органами управления S1 - S3 на панели платы KLSM только после подробного изучения настоящего руководства по эксплуатации, так как имеется опасность не преднамеренного изменения параметров системы управления.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ

3.1 Описание органов управления и индикации.

На плате KLSM расположены:

- 33 светодиодов и два семисегментных индикатора, которые индицируют наиболее важные состояния системы управления;

- две кнопки S1 и S2;

- программирующий переключатель S3.

Функции кнопок S1 и S2 меняются в зависимости от выбранного режима  работы.

Внешний вид платы KLSM и расположение указанных элементов на ней приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Плата KLSM

Режимы работы зависят:

- от положения переключателя S3;

- от положения переключателя MRS в контроллере.

Зависимость режимов работы от положения переключателя S3 и от положения переключателя MRS представлена в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1

| Положение переключателя (S3( | Положение переключателя MRS. | Режим работы и его основная функция |
| --- | --- | --- |
| Положение 2 | Нормальная работа | Режим 1: Нормальная работа |
| Положение 1 | Нормальная работа | Режим 3: Проверка параметров |
| Положение 1 | МП или Инспекция | Режим 4: Программирование параметров |

3.2 Возможности платы KLSM

С помощью указанных в п.3.1 органов управления, плата позволяет выполнять:

- настройку установочных параметров;

- индикацию важной информации о работе системы управления ;

- тестирование электрических цепей периферийного оборудования – датчиков, выключателей  и др.;

4 ПОРЯДОК ПРОВЕРОК

4.1 Режимы системы управления

Возможны 4 режима работы системы управления, каждый из которых включает в себя несколько функций.

Режим 1: нормальная работа

Режим 2: проверка параметров;

Режим 3: программирование параметров.

Режимы работы системы управления, данные и номера переменных программного обеспечения индицируются на двух семисегментных индикаторах. Данные и номера переменных представлены в десятичной форме.

Вышеуказанные режимы работы системы управления позволяют проверить различные функциональные модули платы KLSM, а также наблюдать информацию о состоянии различных цепей и аппаратов лифта.

Примечание: 		все вышеуказанные функции системы управления реализуются с помощью кнопок S1, S2, переключателя S3 и семисегментного индикатора или с помощью Прибора Сервисного Обслуживания (ПСО).

4.2 Описание режимов системы управления

Режимы системы управления описаны в таблице 2 – таблице 4

В таблицах используются следующие обозначения:

„1“ - переключатель S1 и/или S2 используется (нажат и затем отпущен);

„0“- переключатель S1 и/или S2 не используется (не нажимается);

«1» или «2» положения переключателя S3, в соответствии с указаниями на плате KLSM.

4.2.1 Режим 1: нормальная работа

Таблица 2

| MRS | Кнопка S1 | Кнопка S2 | Переклю-чатель S3 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 2 | При указанном положении управляющих переключателей светодиодный индикатор не мигая высвечивает нижеследующие коды режима работы: |
|  |  |  |  | H. Стоянка на этаже, двери закрыты. |
|  |  |  |  | H.¦ ¦ Стоянка на этаже, двери открыты. |
|  |  |  |  | H. Кабина движется вверх на большой ск-ти. |
|  |  |  |  | H.H Кабина движется вниз на большой ск-ти. |
|  |  |  |  | H. Кабина движется вверх на малой ск-ти. |
|  |  |  |  | H.П Кабина движется вниз на малой ск-ти. |
|  |  |  |  | . Коррекция, стоянка на этаже. |
|  |  |  |  | .H Коррекционное движение вниз на большой скорости |
|  |  |  |  | . П Коррекционное движение вниз на малой скорости |
|  |  |  |  | . Коррекционное движение вверх на малой скорости |
|  |  |  |  | .о Двери кабины открываются. |
|  |  |  |  | . Двери кабины закрываются. |

Продолжение таблицы 2

| MRS | Кнопка S1 | Кнопка S2 | Переключатель S3 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | . Двери кабины открыты, лифт в режиме EFO. |

4.2.2 Режим 2: Режим Ревизии

Таблица 3

| MRS | Кнопка S1 | Кнопка S2 | Переклю-чатель S3 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Р.0 Кабина неподвижна, двери закрыты. |
|  |  |  |  | Р.¦¦ Кабина неподвижна, двери открыты. |
|  |  |  |  | Р.В Движение кабины вверх в режиме ревизии. |
|  |  |  |  | Р.Н Движение кабины вниз в режиме ревизии. |
|  |  |  |  | Р.Е Кабина неподвижна, разорвана ЦБ. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

А СПИСОК УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

1)Пояснение к

графе «Индикация»

таблицы параметров:

(ПСО – Прибор Сервисного Обслуживания)

Установочные параметры приведены в таблицах.

Таблица 1

| Индикация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7-сегментный- индикатор ПСО | Описание и диапазон | Значение по умолчанию |
|  | Количество этажей (2-24) | 12 |
| Кол. Этажей |  |  |
|  | Тип основного привода: 0 - односкоростной | 1 |
| Привод | 1 – двухскоростной, 2 – Переменной частоты |  |
|  | Тип дверей: 0 – распашные двери; |  |
|  | 1 – авт. двери кабины + ручные двери шахты; | 2 |
| Тип дверей | 2 – Автоматические 380/220, 3 фазы; |  |
|  | 3 – FERMATOR. |  |
|  | Время автоматического отключения привода в случае | 20 |
| Время DDP | нефункциональной задержки кабины (1-20 сек) |  |
|  | Позиция режима парковки(1-24), 0 – нет парковки | 1 |
| Этаж парк. |  |  |
|  | Позиция режима EFO (1 - 24) | 1 |
| Пож. этаж |  |  |
|  | Уровень чувствительности контроля фаз (1 – 20), | 2 |
| Уровень КФ | 0 – нет контроля фаз |  |
|  | Режим обкатки: 0 – нет обкатки; | 0 |
| Обкатка | 1 – кабина движется с этажа на этаж. |  |
|  | Запрет дверных операций (1); | 0 |
| Запрет дв. | 0 – дверные операции разрешены. |  |
|  | Максимальное время выдержки дверей без приказа | 10 |
| MAX-H(сек) | (1 – 60 сек) |  |
|  | Максимальное время выдержки дверей с приказом | 3 |
| MAX-С(сек) | (1 – 60 сек) |  |

Таблица 1(продолжение)

| Индикация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7-сегментный- индикатор ПСО | Описание и диапазон | Значение по умолчанию |
|  | Время задержки срабатывания резисторов для гаше- | 20 |
| Время 1А | ния пусковых токов (по 0,05 сек: 0 – 50) |  |
|  | Время задержки срабатывания резисторов для гаше- | 20 |
| Время 2А | ния токов перехода на мал. ск. (по 0,05 сек: 0 – 50) |  |
|  | Режим парковки: 0 – парковка с закрытыми дверями; | 0 |
| PKS_DO | 1 – парковка с открытыми дверями. |  |
|  | Время бездействия до перехода на парковку: | 10 |
| PKS TIME | (по 30 сек: 1 – 255) |  |
|  | Защита от злоупотреблений приказами (1 – 4) | 0 |
| ANS | 0 – нет защиты |  |
|  | Устройство защиты двигателя: 0 – запрещено; | 1 |
| EN_MPD | 1 – прогон до ближайшего этажа. |  |
|  | Время задержки срабатывания LV при движении | 0 |
| LV_U_Delay | вверх (по 0,01 сек: 0 – 255). |  |
|  | Время задержки срабатывания LV при движении | 0 |
| LV_D_Delay | вниз (по 0,01 сек: 0 – 255). |  |
|  | Время задержки срабатывания IPU при движении | 0 |
| IPU_Delay | вверх (по 0,01 сек: 0 – 255). |  |
|  | Время задержки срабатывания IPD при движении | 0 |
| IPD_Delay | вниз (по 0,01 сек: 0 – 255). |  |
|  | Запрет контроля чередования фаз (0-разрешен) | 0 |
| КФ_Запрет |  |  |
|  | Запрет контроля тока тормоза (0-разрешен) | 0 |
| TT_Запрет |  |  |
|  | Тип собирательной системы: 0 - SAPB, 1 - DCL, | 1 |
| Тип СС | 2 – FCL. |  |

Таблица 23 Коды ошибок

| Индикация | Описание ошибки |
| --- | --- |
| 7- сегментный |  |
| индикатор |  |
|  | Открытие дверей кабины при движении в нормальной работе. |
|  | Открытие дверей шахты при движении в нормальной работе. |
|  | Превышение времени движения между этажами. |
|  | Срабатывание выключателей безопасности при движении в нормальной работе. |
|  | Отсутствие тока тормоза при движении. |
| П | Перегрев основного двигателя. |
| F | Перекос фаз питающего напряжения. |
| F. | Ошибка чередования фаз или пропадание одной из фаз питающего напряжения. |
| U | Привод не готов (только для привода VF). |
| .П | Перегрузка, кабина стоит с открытыми дверями. |
| . | Двери кабины не смогли закрыться (превышен порог попыток закрыть двери). |
| .H | Двери кабины не смогли открыться. |

# Text boxes

К2

DIB

Ток

тормоза

Ôàçà 3

DFC

/DW

UIB

/ES

Ôàçà 2

Ôàçà 1

/INS

1LV

2LV

5

4

9

2

3

6

/DW

Индикация на ПСО при просмотре и изменении параметров.

Кол. Этажей

семисегментный индикатор 
 на плате KLSM

DFC

/INS

DIB

/ES

UIB

HL1

In3

DR

OH

DOB

EFO

2LS

1LS

IPD

IPU

2A

1A

U

6

4

5

3

1

8

3

7

5

2

4

2

1

1

R

G

T

D

X7

COM

R

2A

1A

G

T

D

U

X5

X3

TR1

X6

BC_2

BC_1

X1

N

U3

U2

U1

X2

К4

К6

XA

К14

К10

К8

HL2

+24V

X4

1LV

2LV

IPU

IPD

1LS

2LS

EFO

HL2

X14

X9

X10

HL2

+24V

X12

DOB

DR

In3

HL2

OH

X13

К1

F1

0.25A

К3

К5

К7

X11

К13

К9