Система управления лифтом с панелью ШОК5901М с селектором.

Содержание 1. Назначение и техническая характеристика системы.....................................................3 2. Обозначения элементов принципиальной схемы..........................................................4 3. Описание работы электронного селектора FAA21400A...............................................5 4. Назначение аппаратов блока управления в режиме "Ревизия".....................................7 5. Описание работы узла регистрации вызовов и приказов, для открытия дверей лифта.........................................................................................................8 6. Описание работы узла выбора направления движения.................................................8

1. Назначение и техническая характеристика системы. В основе данной модернизации лифтов лежит применение панели управления с электронным селектором и доработка автоматики и оборудования лифта под типовую электросхему лифта с неподвижным полом. Электропроводка лифта заменяется полностью. При этом жгуты выполняются из многожильного гибкого медного провода сечением 0,75 мм. Кабели типа КПВЛ-18. В комплект жгутов по шахте входит: - общий жгут проводов от панели управления до приямка с отводами на каждом этаже; - общий жгут проводов от панели управления до клеммной коробки на половине высоты шахты. Подвесной кабель соединяет кабину с клеммной коробкой на половине высоты шахты. Все провода электропроводки маркированы в соответствии с электросхемой. Панель управления с селектором выполнена в виде рамы с габаритами 755x1600 (ширина х высота). Панель управления устанавливается в существующий шкаф. Применение в панели электронного селектора FAA21400A позволяет заменить этажные переключатели в шахте лифта на герконовые датчики типа ВПЛ-11. Подключение панели управления к внешнему электрооборудованию лифта производится через клеммные зажимы. Исполнительное реле, переключатель режимов работы, кнопки управления лифтом из машинного помещения расположены на поворотной раме. Основные технические параметры. Питающая сеть - трехфазная переменного тока с глухозаземленной нейтралью, напряжение питающей сети 380 В, частотой 50 Гц. Номинальное значение напряжения цепей управления 110 В постоянного тока. Номинальный ток силовой цепи - до 50 А. Панель управления лифтом обеспечивает следующие режимы работы: -режим нормальной работы; -режим ревизии; -режим управления из машинного помещения. В шахте устанавливаются (см. рис.1): - датчики крайних остановок; - датчики ревизии; - шунты датчика точной остановки; - шунты датчика селекции.

На кабине устанавливаются (см. рис.2): - датчик точной остановки; - датчик селекции; - шунт замедления; - блок управления в режиме "ревизия" (см. рис. 3). 2. Обозначение элементов принципиальной схемы. Принципиальная электросхема 007.10.4.12.00 ВЭЗ-МС предназначена для управления одиночным лифтом в жилых зданиях с числом остановок до 12, обеспечивает простое управление по приказам из кабины и по вызовам с этажей. Работа принципиальной схемы с электронным селектором отличается от схемы с релейной автоматикой работой узлов регистрации вызовов и приказов, для открывания дверей лифта и работой узла выбора направления движения. Остальные узлы схемы остались релейные и имеют маркировку и обозначения элементов аналогичную с релейной системой управления. Краткие обозначения элементов. SEL - электронный селектор; M1 - электродвигатель привода передвижения; М2 - электродвигатель привода дверей кабины; ЭМТ - электромагнит тормоза; УЗДЛ-1М - устройство защиты двигателя лебедки; KB - контактор направления движения вверх; КН - контактор направления движения вниз; КБ - контактор большой скорости; КМ - контактор малой скорости; РОН - реле общего назначения; РВ5 - реле времени; РП1 - реле промежуточное; РЗД - реле закрывания дверей; РОД - реле открывания дверей; РТО - реле точной остановки; РН - реле направления; РКД1 - реле контроля дверей шахты; РКД - реле контроля дверей кабины; РД - реле движения; 1РЭ...12РЭ - этажное реле; РУВ - реле управления вверх;

РУН - реле управления вниз; РВН - реле вверх, вниз; PC - реле селекции; ВА1 - автоматический выключатель цепей питания лифта; ВА2 - автоматический выключатель привода дверей кабины; ВР2 - переключатель режимов работы лифта; М-Кн "Вверх" - кнопка управления движением лифта вверх из машинного помещения; М-Кн "Вниз" - кнопка управления движением лифта вниз из машинного помещения; М-Кн "Стоп" - кнопка экстренной остановки лифта из машинного помещения. 3. Описание работы электронного селектора FAA21400A. Размещение элементов селектора на плате приведено на рис.4. В SEL имеются три группы реле, выполняющих функции: - реле К1-К11, с маркировкой клеммных зажимов соответственно 0-11, выполняют функцию выбора направления движения. - реле К15-К26, с маркировкой клеммных зажимов соответственно N, M, L, К, J, H, G, F, Е, D, С, В, выполняют функцию подачи сигнала на открывание дверей точной остановки; - реле К12, К13, К14 с маркировкой клеммных зажимов соответственно N1, NT, CR, предназначены для включения режима автоматической коррекции. Около каждого реле имеется светодиод, который загорается при включении соответствующего реле; - светодиод L27 горит при движении кабины вниз, когда шунт находится в датчике селекции; - светодиод L28 горит при движении кабины вверх, когда шунт находится в датчике селекции; - светодиод L30 горит, если после 10 попыток произвести коррекцию селектор не получит необходимое количество импульсов от датчика селекции. В селекторе имеются два переключателя СС1 и СС2. Переключатель СС1 устанавливается на имеющееся количество остановок. Значение переключателя СС1 следующие:

Положение СС1 Значение 0 автотекст 1 не используется 2 не используется 3 3 остановки 4 4 остановки 5 5 остановок 6 6 остановок 7 7 остановок 8 8 остановок 9 9 остановок А 10 остановок В 11 остановок С 12 остановок остальные положения переключателя не используются. Переключатель СС2 должен быть установлен: 1- в положение ON 2,3 - в положение OF Разъемы CV10 и CV9 предназначены для установки напряжения питания селектора: CV10-220B CV9-380B На заводе изготовителе питание селектора устанавливается на 220 В. Разъемы CV10 и CV9 не переставлять. В селекторе предусмотрены три режима работы: - режим тестирования; - режим автоматической коррекции; - режим нормальной работы. Режим тестирования предусматривает последовательное включение и выключение всех реле, находящихся в селекторе. Режим тестирования начинается после установки переключателя СС1 в значение "0" и подачи напряжения 220 В на клеммные зажимы L1 и L2 селектора. (Включить автомат ВА1 на панели управления). Внимание! Режим тестирования производить при положении переключателя "МП/Норм.раб." на панели управления в положении МП. Визуальный контроль за прохождением теста производится по светодиодам L1-L26. Светодиоды должны последовательно "загораться" и "гаснуть". Режим автоматической коррекции предназначен для определения местонахождения кабины после пропадания напряжения. Режим коррекции выполняется при положении

переключателя на панели управления "Мп/Норм.раб." в положении "Норм.раб.". Для включения этого режима переключатель СС1 устанавливается на имеющееся количество остановок. При включении автомата ВА1 на панели управления. В селекторе включается реле К14 и "горит" светодиод L14 - это означает, что селектор находится в режиме коррекции. После этого селектор имитирует подачу вызова верхнего этажа, срабатывает реле К13 и загорается светодиод L13 при этом : - если кабина находится на крайнем верхнем этаже, то он открывает и закрывает двери, но в движение не приводит; - если кабина находится в другом месте шахты, то происходит движение кабины на верхний этаж. При остановке кабины на верхнем этаже двери открываются и закрываются. После этого селектор имитирует вызов 1-го этажа, срабатывает реле К12 и загорается светодиод L12. Кабина движется на 1-й этаж. При остановке кабины на первом этаже двери открываются и закрываются. Движение кабины в режиме коррекции носит название "калибровочный рейс". В зависимости от зоны нахождения кабины в момент подачи напряжения может быть два или три "калибровочных рейса". После проведения "калибровочных рейсов" кабина находится на верхнем или нижнем этаже, "горит" светодиод L15 или L25 соответственно. Реле К14 обесточивается и светодиод L14 гаснет. После этого панель управления готова к нормальной работе. В режиме нормальной работы панель управления реагирует на вызовы с посадочной площадки или приказы из кабины. 3.Назначение аппаратов блока управления в режиме "Ревизия". Блок управления в режиме "Ревизия" включает: - 3х позиционный переключатель; - грибковую кнопку "Стоп"; - кнопку "Пуск"; - кнопку "Вверх"; - кнопку "Вниз"; - розетку на 220 В; - розетку для телефонной связи; - кнопку "Звонок"; Переключатель имеет 3 положения: - для режима "Ревизия"; - для режима "Нормальная работа"; - для режима "Ревизия при шунтировании" (этот режим предназначен для перемещения кабины для поиска неисправностей при шунтировании контактов дверей шахты).

5. Описание работы узла регистрации вызовов и приказов для открытия дверей лифта. Предположим, лифт стоит на 1-ом этаже, двери кабины и шахты закрыты, в кабине пассажиров нет. В селекторе SEL состояние контактов исполнительных реле К15 - К25 разомкнутое, а у реле К26 - замкнутое, как показано на рис. 5. В исходном состоянии на шинах 11,21 присутствует 110 В. При нажатии пассажиром на кнопку вызова первого этажа 1Кн на клемме 15 появится напряжение 110 В и произойдет включение этажного реле 1РЭ по цепи: 21 - 1Кн - 15 - катушка 1РЭ - 102. От связи 15 питание 110 В поступает в селектор SEL на зажим В, и через замкнутый контакт К26 питание 110 В поступает к шине 51. Реле РОД включается по цепи: 51 - 51С - 51А - 51Б - 49 - 27 - 59 - катушка РОД -102 и будет удерживаться во включенном состоянии, через собственный контакт РОД. После отпускания кнопки 1Кн. реле РОД останется включенным до полного открытия дверей, а реле 1РЭ отключится, из-за отсутствия питания 110 В на шине 31. 6. Описание работы узла выбора направления движения. Работу схемы рассмотрим в продолжении действий в п.5. Исходное состояние схемы показано на рис.6. Двери лифта открылись и пассажир вошел в кабину. Предположим, что пассажир нажал кнопку приказа седьмого этажа 7КнП. Включилось реле 7РЭ по цепи: 11 - 7КнП -75 - катушка 7РЭ - 102. Замкнувшиеся контакты реле 7РЭ включают следующее: - Реле РЗД по цепи: 101 - контакт 7 РЭ - 69 - 69А - 69Б - 57А - 57 - 57Б - 79А - 79 - катушка РЗД- 102. - Реле РП1 по цепи: 101 - 7 - 71 - 83 -катушка РП1 - 102. - После закрытия дверей лифта включится реле : РКД, РКД1. - Контактор КБ по цепи : 31 - 31А - 139 -катушка КБ - 102. - Реле РУВ по цепи: 31 -31А-41 - контакт 7РЭ - SEL (6,К7 - К11) - 11-323- 123Б- 123А-катушка РУВ 102. - Контактор KB по цепи : 31 - 31А - 41 - 147Б - 147 - 149Б - 149 - катушка KB - 102. - Реле РД по цепи : 201А - 179 - катушка РД - 102. - Реле РП1 удерживается по цепи : 101 - 69 - 89 - катушка РП1 - 102. - Удержание контактора КБ по цепи 201А - 97А - 97 - 167 - 147 - 147Б - 41 - 31А - 139 -катушка КБ - 102.

Лифт пришел в движение. В процесс движения кабины лифта по шахте шунты датчика замедления 3 (см. рис. 1) воздействуют на датчик селекции 2 (см. рис. 2) и переключают реле PC (см. рис. 6). Селектор SEL ведет подсчет пройденных шунтов и переключает контакты реле К1 - К11 в следующем порядке: 1 шунт - размыкает К2 2 шунт - замыкает К1 3 шунт - размыкает КЗ 4 шунт - замыкает К2 5 шунт - размыкает К4 6 шунт - замыкает КЗ 7 шунт - размыкает К5 8 шунт - замыкает К4 9 шунт - размыкает Кб 10 шунт - замыкает К5 11 шунт - размыкает К7 Таким образом в зоне замедления 7 этажа в SEL будут разомкнуты Кб и К7. Работа схемы будет продолжаться в следующем порядке : - отключится реле РУВ, - отключится контактор КБ, - включится контактор КМ, по цепи: 201А - 179 - 181 - 169 - катушка КМ - 102. - удержание включенным контактора KB по цепи: 201А - 97А - 97 - 187 - 187А - 167 - 147 -149-катушка KB- 102. Лифт перешел на малую скорость и продолжает движение до точной остановки. При входе шунта в датчик ДчТО отключаются реле и контакторы в следующей последовательности: - реле РТО, - контактор KB, - контактор КМ Электродвигатель лифта обесточится и тормоз наложится. Далее включится реле РОД по цепи: 201 - 37 - 37А - 39 - 49А - 49 - 27 - 59 - катушка РОД - 102. Электродвигатель М2 привода дверей подключится к питающей сети и двери открываются. Дальнейшая работа схемы осталась без изменений, как и в системе с релейной автоматикой.

Установка шунтов и датчиков в шахте Датчики ревизии Датчики крайних остановок Шунты датчика замедления Шунты датчика точной остановки Рис. 1

Блок управления в режиме «Ревизия». Переключатель Кнопка «Стоп» Кнопка «Вверх» Кнопка «Пуск» Кнопка «Вниз» Кнопка «Звонок» Розетка телефонной связи Розетка на 220 В Кронштейн Рис. 3

Электронный селектор Реле выбора направления движения Реле подачи сигнала на открывание дверей Реле коррекции Переключатель количества остановок

Рис. 5

Рис. 6

| Система управления лифтом со шкафом ШОК 5901 М. Таблица состояния электроаппаратов. | РЭ 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Работу промежуточных реле обозначать t=0,7 сек; t=5 сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РУН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РВ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РКШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЗД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РКД1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Положение кабины | Кабина стоит на первом этаже, двери кабины, шахты закрыты и заперты. | Вызов с первого этажа. Двери лифта открываются, но полностью не открыты. | Двери лифта открыты. Пассажир заходит в кабину и нажимает КнП (закрытие дверей). | Кабина движется по этажам. | Кабина движется на малой скорости. | Кабина в зоне точной остановки |  |  |  |
|  | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

| ШОК - 5901 | ПРИЧИНА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕИСПРАВНОСТЬ | 1. В режиме ревизии, кабина при нажатии кн. ВВЕРХ не приходит в движение, при нажатии кн. ВНИЗ лифт приходит в движение. | 2. Горит желтый светодиод на плате SEL при совершении лифтом повторных калибровочных рейсов светодиод загорается повторно. | 3. В режиме нормальной работы лифт не идет вниз. | 4. При нормальной работе тормоза и электродвигателя срабатывает УЗДЛ | 5. Лифт не ходит на вызов и приказ на промежуточные этажи. | 6. Не срабатывает реверс Д.К. при принудительной остановке дверей, а также при нажатии кн. ДВЕРИ |