# Латинско-Русский Словарь

ПП-0471

| Позиционное обозначение | Наименование элемента |
| --- | --- |
| по ГОСТ 2.710-81* | РТМ 2219-013-73 |  |
| МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |
| QB1 M1 SE5 YA1 | ВУ М1 ВК ЭмТ | Вводное устройство Электродвигатель главного привода Выключатель конечный переспуска и переподъёма Электромагнит тормоза |
| ШАХТА |
| 1-AB1…(n)-AB1 SO EL AH1 «1»…«n» «↑» «↓» SE4 SA3 1-SM1…(n)-SM1 1-SM2…(n)-SM2 1-SQ1…(n)-SQ1 HA2 ST2 XT3 | — 1Кн…(n)Кн 1ЛС…(n)ЛС — 1ЛП…(n)ЛП ЛВ ЛН ВНУ В2 1ДШ…(n)ДШ 1ДЗ…(n)ДЗ 1ДчС…(n)ДчС ЗвВП КнТф ШТф3 | Вызывной аппарат Кнопка вызова Лампа сигнальная регистрации вызова Световое табло Лампа сигнальная положения кабины Лампа сигнальная движения (вверх/вниз) Выключатель блокировочный натяжного устройства каната ОС Выключатель управления в приямке Выключатель блокировочный дверей шахты Выключатель блокировочный замков шахтных дверей Датчик селекции Звонок вызова обслуживающего персонала Кнопка сигнальная телефонной связи на нижнем этаже Розетка штепсельная для телефонной связи с нижним этажом |
| КАБИНА |
| AK1 SV 1-S…(n)-S SC «Stop» BM 1-EL…(n)-EL SD AK2 SB SH S1 SA EL1 EL2, EL3 M2 SD1 SD2 SD3 SE1, SE6 SE2 SE3 SP1 SP2 SQ2 ST1 XT2 XH1, XH2 | — КнВП 1КнП…(n)КнП Кн «Stop» МУ 1ЛСП…(n)ЛСП — — К-Кн «Вверх» К-Кн «Вниз» — КБР ЛР1 ЛО1, ЛО2 М2 ВКО ВКЗ ВБР ДК1, ДК2 ВЛ СПК ВБП ВБГ-90 ДчТО К-КнТф ШТф2 Ш1, Ш2 | Пост управления Кнопка вызова обслуживающего персонала Кнопка приказа Кнопка экстренной остановки кабины Микрофон кабины Лампа сигнальная регистрации приказа Кнопка экстренного открывания дверей Пост управления с крыши кабины в режиме «Ревизия» Кнопка управления «Вверх» Кнопка управления «Вниз» Кнопка «Ревизия» для движения при неисправных блокировках ДШ Выключатель замка Лампа резервного освещения кабины Лампа основного освещения кабины Электродвигатель привода дверей кабины Выключатель концевой открытия дверей кабины Выключатель концевой закрытия дверей кабины Выключатель блокировочный реверса привода дверей кабины Выключатель блокировочный дверей кабины Выключатель блокировочный ловителей Выключатель блокировочный слабины подъёмных канатов Выключатель блокировочный подпольный Выключатель блокировочный ограничителя грузоподъёмности Датчик точной остановки Кнопка сигнальная телефонной связи на кабине Розетка штепсельная для телефонной связи с кабиной Розетка штепсельная ремонтного напряжения на кабине |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| Аппаратура защиты, электронные блоки |
| QF1 QF2 QF3 FU1 FU2 FU4, FU5 FU6, FU7 FU8 FU9…FU11 FU12…FU14 FU17, FU18 FU19 AF1 DT1 DT2 DT3 DT500 | ВА1 ВА3 ВА2 Пр1 Пр2 Пр4, Пр5 Пр6, Пр7 Пр8 — — — — УВТЗ 1ПРВ 2ПРВ 3ПРВ — | Выключатель автоматический силовой цепи Выключатель автоматический цепей управления и сигнализации Выключатель автоматический электродвигателя привода дверей Предохранитель цепей управления (6А) Предохранитель сигнализации, связи и табло в МП (6А) Предохранители ав. освещения кабины и станции (4А) Предохранители освещения кабины и ЛЗ станции (4А) Предохранитель узла регистрации вызовов (1А) Предохранители выпрямителя от обмотки 85В (6А) Предохранитель выпрямителя от обмотки 19В (6А) Предохранители тормозного электромагнита (2А) Предохранитель табло в кабине и на этажах (4А) Устройство встроенной температурной защиты Приставка времени (выдержка 3,5с) Приставка времени (выдержка 15с) Приставка времени (выдержка 10с) Приставка времени (выдержка 30с) |
| Аппараты автоматического управления |
| 1-KB…(n)-KB 1-KN…(n)-KN B-K1 H-K1 D-K1 DO-K1, DO-K2 DZ-K1, DZ-K2 F-K1 F-K2 F-K3, F-K4 K-K1 1-KC…(n)-KC 1-KC1…(n)-KC1 KT1 KT2, KT3 P-K1, P-K2 S-K1 S-K2 S-K3 T-K1 T-K3, T-K4 W-K1…W-K4 W-K5 W-K6 W-K7 W-K8 Z-K1, Z-K2 Z-K3 Z-K10 Z-K500 Z-K501 Z-K502 Z-K11 Z-K12 | 1РРВ…(n)РРВ 1РРП…(n)РРП РУВ РУН РРД РОД1, РОД2 РЗД1, РЗД2 РН РБ РПВ1, РПВ2 РТ1 1РИС…(n)РИС 1РИС1…(n)РИС1 РВ2 — РПК1, РПК2 РТО РИТО РИТО1 РБЗ РЗ, РЗ1 РКД1…РКД4 РКД РН1 РА РП1 РПО1, РПО2 РНР РПД — — — РСО — | Реле регистрации приказов Реле регистрации вызовов Реле промежуточное направления движения (вверх) Реле промежуточное направления движения (вниз) Реле реверса дверей Реле открывания дверей Реле закрывания дверей Реле контроля нормального состояния блокировочных устройств Реле движения на большой скорости Реле пуска лифта на вызов Реле температурной защиты Реле исполнительное селекции Реле исполнительное селекции Реле времени вызывное Реле времени Реле контроля пола кабины Реле точной остановки Реле импульса точной остановки Реле промежуточное импульса точной остановки Реле блокировки замедления Реле замедления Реле контроля блокировочных устройств дверей шахты Реле контроля дверей кабины Реле контроля нормального состояния блокировочных устройств Реле защиты от проникновения в шахту Реле контроля проникновения в шахту Реле режима Реле нормальной работы Реле промежуточное диспетчеризации Реле отключения напряжения Реле контроля блокировочных контактов дверей шахты Реле контроля наличия напряжения на шинах приказа Реле сейсмической опасности Реле контроля работы привода дверей |
| Силовое оборудование |
| KM1 KM2 KM3 KM4 XH3 T1 | КВ КН КБ КМ Ш3 Тр1 | Контактор направления (вверх) Контактор направления (вниз) Контактор большой скорости Контактор малой скорости Трансформатор понижающий Розетка штепсельная ремонтного напряжения в шкафу |
| Органы управления |
| SA1 SB SH SC «Stop» | ВР2 М-Кн «Вверх» М-Кн «Вниз» М-Кн «Stop» | Переключатель режимов работы лифта Кнопка управления из МП «Вверх» Кнопка управления из МП «Вниз» Кнопка управления из МП «Stop» |
| Приборы освещения, сигнализации и связи |
| HL3 HL4 EA1 AH3-1, AH3-2 XT1 HA1 ST3 SA2 SA4 SA5 | ЛЗ ЛИ1 ЛОП1 ЛП2, ЛП1 ШТф1 Зв Тф М-Кн Тф ВР7 В8 В9 | Лампа сигнальная «Занято» Лампа сигнальная искателя повреждений Лампа освещения шкафа управления Лампы сигнальные положения кабины Розетка штепсельная для телефонной связи из МП Звонок сигнальный телефонной связи с кабиной и приямком Кнопка сигнальная телефонной связи на станции управления Переключатель телефонной связи Выключатель блока питания телефонной связи Выключатель освещения шкафа управления |
| Другие приборы |
| C R | C R | Конденсатор Резистор |