# OMRON / Преобразователи частоты

# CIMR-J7 (3G3JV)

Компактный, простой в настройке и эксплуатации преобразователь с U/f управлением Идеальный вариант для решения базовых технологических задач с использованием асинхронного электропривода мощностью до 4кВт Безупречная отработка паспортных характеристик Повышенная перегрузочная способность, обусловленная спецификой силовой схемы

| Напряжение питания: Uп. | Класс 4: ~3ф 380В, класс B: ~1ф 220В, класс 2: ~3ф 220В |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: Uвых. | Класс 4: ~3ф 380В, классы B и 2: ~3ф 220В |
| Диапазон мощностей двигателей | Класс 4: 0.2–4кВт, класс В: 0.2-1.5кВт, класс 2: 0.1-4кВт |
| Кол-во программируемых параметров | 79 |
| Несущая частота | 2.5 – 10кГц |
| Степень защиты | IP20 |
| Предельная перегрузка по току | 250% Iвых.ном. |
| Рабочая температура | -10 +50°С |
| Влажность | 95% макс. (без конденсата) |
| Испытан на вибрацию | 9.8 м/с2 макс. при 10-20Гц, 2 м/с2 макс. при 20-50Гц |

## Документация

|  | Руководство пользователя (рус).pdf | 2131 kb |
| --- | --- | --- |