# OMRON / Преобразователи частоты

# CIMR-L7

## Специализированный преобразователь частоты CIMR-L7Z для электропривода лифтов

CIMR-L7Z выполнен на базе известной ранее серии 3G3FV, широко использовавшейся ведущими зарубежными и отечественными производителями лифтов: OTIS, Schindler, Могилёвлифт и др. Часть функций 3G3FV, которые находили применение в промышленных приводах, были исключены и заменены на другие, более необходимые для лифтовых задач: Дополнительный вход аварийного источника питания: при обнаружении сбоя в основном питании привод входит в аварийный режим, выполняет торможение, отключается от сети, запитывается от резервного источника и на пониженной скорости завершает задачу Программное обеспечение: специальное ПО позволяет пользователю оптимально настроить систему с учётом требований конкретной задачи, с активацией всех необходимых возможностей преобразователя и развёрнутым мониторингом процессов (см. рис.) Релейные выходы: количество релейных выходов, которые можно использовать для сигнализации или для активации периферийных устройств увеличено до 4 Передовая элементная база: в схемах преобразователей использованы датчики тока повышенного быстродействия, применены модули IGBT нового поколения с меньшими массогабаритными показателями

Эти и другие усовершенствования позволят Вам добиться высочайшего качества ответственного процесса транспортировки людей.

Показатели комфорта, а так же показатели по другим важным для лифтостроения статьям будут отвечать самым требовательным стандартам.

## Документация