# OMRON / Преобразователи частоты

# CIMR-V7 (3G3MV)

Многофункциональный преобразователь для широкого круга задач Режим разомкнутого векторного управления (диапазон 1:100 без датчика ОС) Функция ограничения момента, 16 скоростных площадок, импульсный вход, сетевые опции, повышенная перегрузочная способность

## Преобразователь + PLC

Специальный контроллер, который можно напрямую подключить к преобразователю 3G3MV/ CIMR-V7 позволит создать многофункциональную быстродействующую систему управления сложным технологическим процессом. При этом дополнительно сокращаются затраты на монтаж и повышается экономия рабочего пространства. Контроллер программируется c помощью стандартного пакета CX-Programmer.

## Базовые характеристики

| Напряжение питания: Uп. | Класс 4: ~3ф 380В, класс B: ~1ф 220В, класс 2: ~3ф 220В |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: Uвых. | Класс 4: ~3ф 380В, классы B и 2: ~3ф 220В |
| Диапазон мощностей двигателей | Класс 4: 0.2–7.5кВт, класс В: 0.1-4кВт, класс 2: 0.1-7.5кВт |
| Кол-во программируемых параметров | 179 |
| Несущая частота | 2.5 – 10кГц |
| Степень защиты | IP20, IP00 |
| Предельная перегрузка по току | 250% Iвых.ном. |
| Рабочая температура | -10 +50°С |
| Влажность | 95% макс. (без конденсата) |
| Испытан на вибрацию | 9.8 м/с2 макс. при 10-20Гц, 2 м/с2 макс. при 20-50Гц |

## Документация

|  | Руководство пользователя (рус).pdf | 4063 kb |
| --- | --- | --- |