| Varispeed G7 Производитель: OMRON Частотные преобразователи Varispeed G7 Диапазон мощностей: от 0,4 до 110 кВт при напряжении 230 В переменного тока (3 фазы) от 0,4 до 300 кВт при напряжении 400 В переменного тока (3 фазы) Сниженное импульсное перенапряжение Сниженная коррозия подшипников вследствие пониженных токов через подшипник Сниженный электрический шум Сниженный звуковой шум Сниженные токи утечки Возможны как вольт/частотное управление, так и векторное: по току с замкнутым контуром обратной связи и векторное без датчиков обратной связи 3-х уровневое управление для моделей с напряжением питания 400 В Встроенный DC-реактор и вход с двумя диодами (для моделей от 18,5 кВт и выше) ПИД-регулирование Управление моментом Очень высокий пусковой момент: -150% при 0.3 Гц в режиме без обратной связи -150% в области нулевых скоростей в режиме с обратной связью Стандартный пульт управления с ЖК-дисплеем Поддержка промышленных сетей Fieldbus: DeviceNet, ProfiBUS, CANOpen Различные функции автонастройки Интеллектуальное энергосберегающее управление питанием |  |
| --- | --- |
| Varispeed G7 Многофункциональный регулятор скорости вращения с расширенным векторным управлением Многофункциональный, высокодинамичный преобразователь для широкого круга задач с большой глубиной регулирования. Встроены ПИД-регулятор, DC reactor (для моделей от 18,5 кВт). Имеет функцию энергосбережения и автоматического определения параметров электродвигателя. Количество выходных IGBT-транзисторов увеличено в 2 раза, благодаря чему снимается проблема с током утечки через подшипник, возможно большее расстояние между двигателем и инвертором. Диапазон мощностей: от 0,4 до 110 кВт при напряжении 230 В переменного тока (3 фазы) от 0,4 до 300 кВт при напряжении 400 В переменного тока (3 фазы) Основные особенности: Сниженное импульсное перенапряжение Сниженная коррозия подшипников вследствие пониженных токов через подшипник Сниженный электрический шум Сниженный звуковой шум Сниженные токи утечки Возможны как вольт/частотное управление, так и векторное: по току с замкнутым контуром обратной связи и векторное без датчиков обратной связи 3-х уровневое управление для моделей с напряжением питания 400 В Встроенный DC-реактор и вход с двумя диодами (для моделей от 18,5 кВт и выше) ПИД-регулирование Управление моментом Очень высокий пусковой момент: -150% при 0.3 Гц в режиме без обратной связи -150% в области нулевых скоростей в режиме с обратной связью Стандартный пульт управления с ЖК-дисплеем Поддержка промышленных сетей Fieldbus: DeviceNet, ProfiBUS, CANOpen различных функции автонастройки Интеллектуальное энергосберегающее управление питанием Документация на Varispeed G7 Технические данные Varispeed G7 Дополнительные устройства для Varispeed G7 · Модели инвертера Varispeed G7 Номинальное напряжение Макс. мощность мотора, кВт Выходная мощность, кВА Защитная конструкция Открытый тип (IEC IP00) Закрытый тип, монтируемый на стене (IEC IP20, NEMA 1) 200 В 0.4 1.2 . CIMR-G7C20Р41* 0.75 2.3 CIMR-G7C20Р71* 1.5 3.0 CIMR-G7C21Р51* 2.2 4.6 CIMR-G7C22Р21* 3.7 6.9 CIMR-G7C23Р71* 5.5 10 CIMR-G7C25Р51* 7.5 13 CIMR-G7C27Р51* 11 19 CIMR-G7C2011* 15 25 CIMR-G7C20151* 18.5 30 CIMR-G7C2018* | 22 37 CIMR-G7D20220* CIMR-G7C2022* 30 50 CIMR-G7D20300* CIMR-G7C20301* 37 61 CIMR-G7D20370* CIMR-G7C20371* 45 70 CIMR-G7D20450* CIMR-G7C2045* 55 85 CIMR-G7D20550* CIMR-G7C20551* 75 110 CIMR-G7D20750* CIMR-G7C2075* 90 140 CIMR-G7D20900* - 110 160 CIMR-G7D21100* - 400 В 0.4 1.4 . CIMR-G7C40Р41* 0.75 2.6 CIMR-G7C40Р71* 1.5 3.7 CIMR-G7C41Р51* 2.2 4.7 CIMR-G7C42Р21* 3.7 6.9 CIMR-G7C43Р71* 5.5 11 CIMR-G7C45Р51* 7.5 16 CIMR-G7C47Р51* 11 21 CIMR-G7C4011* 15 26 CIMR-G7C40151* 18.5 32 CIMR-G7C4018* 22 40 CIMR-G7D40220* CIMR-G7C4022* 30 50 CIMR-G7D40300* CIMR-G7C40301* 37 61 CIMR-G7D40370* CIMR-G7C40371* 45 74 CIMR-G7D40450* CIMR-G7C4045* 55 98 CIMR-G7D40550* CIMR-G7C40551* 75 130 CIMR-G7D40750* CIMR-G7C4075* 90 150 CIMR-G7D40900* CIMR-G7C40901* 110 180 CIMR-G7D41100* CIMR-G7C41101* 132 210 CIMR-G7D41320* CIMR-G7C41321* 160 230 CIMR-G7D41600* CIMR-G7C41601* 185 280 CIMR-G7D41850* - 220 340 CIMR-G7D42200* - 300 460 CIMR-G7D43000* - |  |  |

|  | Технические данные Varispeed G7: · Модели с напряжением питания 200 В Модель CIMR-G7C 20P4 20P7 21P5 22P2 23P7 25P5 27P5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075 2090 2110 Максимальная мощность мотора, кВт 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 Выходные показатели Номинальная выходная мощность, кВА 1.2 2.3 3.0 4.6 6.9 10 13 19 25 30 37 50 61 70 85 110 140 160 Номинальный выходной ток, А 3.2 6 8 12 18 27 34 49 66 80 96 130 160 183 224 300 358 415 Максимальное выходное напряжение, В Трёхфазное; 200, 208, 220, 230, 240 В перем. тока (пропорционально входному напряжению) Максимальная выходная частота, Гц до 400 Гц Характеристики источника питания Номинальное напряжение, В Трёхфазное, 200/208/220/230/240 В перем. тока (в 30 кВт модели напряжение питания охлаждающего вентилятора – трёхфазное, 200/208/220 В при 50 Гц или 200/208/220/230 В при 60 Гц) Номинальная частота, Гц 50/60 Гц Допустимые колебания напряжения +10%, -15% Допустимые колебания частоты ±5% Опции источника питания DC-реактор Опционально Встроен 12-фазное выпрямление Не доступно Возможно (требуется 3-проводный трансформатор) ·Модели с напряжением питания 400 В Модель CIMR-G7C 40P4 40P7 41P5 42P2 43P7 45P5 47P5 4011 4015 Максимальная мощность мотора, кВт 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 Выходные показатели Номинальная выходная мощность, кВА 1.4 2.6 3.7 4.7 6.9 11 16 21 26 Номинальный выходной ток, А 1.8 3.4 4.8 6.2 9 15 21 27 34 Максимальное выходное напряжение, В Трёхфазное; 380/400/415/440/460/480 В перем. тока (пропорционально входному напряжению) Максимальная выходная частота, Гц до 400 Гц Характеристики источника питания Номинальное напряжение, В Трёхфазное, 380/400/415/440/460/480 В перем. тока Номинальная частота, Гц 50/60 Гц Допустимые колебания напряжения +10%, -15% Допустимые колебания частоты ±5% Опции источника питания DC-реактор Опционально 12-фазное выпрямление Не доступно Модель CIMR-G7C 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075 4090 4110 4132 4160 4185 4220 4300 Максимальная мощность мотора, кВт 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 185 220 300 Выходные показатели Номинальная выходная мощность, кВА 32 40 50 61 74 98 130 150 180 210 230 280 340 460 Номинальный выходной ток, А 42 52 65 80 97 128 165 195 240 270 302 370 450 605 Максимальное выходное напряжение, В Трёхфазное; 380/400/415/440/460/480 В перем. тока (пропорционально входному напряжению) Максимальная выходная частота, Гц до 400 Гц Характеристики источника питания Номинальное напряжение, В Трёхфазное, 380/400/415/440/460/480 В перем. тока Номинальная частота, Гц 50/60 Гц Допустимые колебания напряжения +10%, -15% Допустимые колебания частоты ±5% Опции источника питания DC-реактор Встроен 12-фазное выпрямление Возможно (требуется 3-проводный трансформатор) |
| --- | --- |