Omron Yaskawa Motion Control (OYMC) предлагает Заказчику широкий выбор преобразователей частоты, представленный несколькими сериями многофункциональных устройств, отвечающих требованиям самых разнообразных задач. В таблице приводятся известные ранее заказные коды серий преобразователей Omron и их соответствие новым кодам продуктов Omron Yaskawa Motion Control.

| Основные характеристики серий | OMRON | OYMC |
| --- | --- | --- |
| U/f, ДРС: 1/40, ТПС: 2-3%, Pдм [0.1 – 4кВт] | 3G3JV | CIMR-J7 |
| U/f, ДРС: 1/40, ТПС: 2-3%, Pдм [0.4 – 300кВт], Cпец. (насосы/вентиляторы) | 3G3PV | CIMR-E7 |
| U/f, SVC, ДРС: 1/100, ТПС: 0.2%, Pдм [0.4 – 7.5кВт] | 3G3MV | CIMR-V7 |
| U/f, SVC, FVC*, ДРС: 1/1000*, ТПС: 0.02%*, Pдм [0.4 – 300кВт] | 3G3RV | CIMR-F7 |
| U/f, SVC, FVC*, ДРС: 1/1000*, ТПС: 0.02%*, Pдм [0.4 – 300кВт], Cпец. (лифты) | — | CIMR-L7 |
| U/f, SVC, FVC*, ДРС: 1/1000*, ТПС: 0.02%*, Pдм [400, 600, 900, 1200кВт] | — | G5C |

- U/f – воль/частотное регулирование

- SVC – бессенсорное вектороное регулирование

- FVC – замкнутое векторное регулирование

- ДРС – диапазон регулирования скорости

- ТПС – точность поддержания скорости

- * — возможно с опционной картой

- Pдм – максимальная мощность подключаемого двигателя

- Спец. – специализированный

| CIMR-E7Z40111B | 3G3PV-A4110 | 11 кВт, 3 фазы 380В |
| --- | --- | --- |
| CIMR-E7Z40151B+ | 3G3PV-A4150 | 15 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-E7Z40181B+ | 3G3PV-A4185 | 18,5 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-E7Z40220A+ | 3G3PV-B4220 | 22 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-E7Z40370A | 3G3PV-B4370 | 37 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-E7Z40550A+ | 3G3PV-B4550 | 55 кВт, 3 фазы 380В |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| CIMR-F7Z40111B | 3G3RV-A4110 | 11 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-F7Z40151B | 3G3RV-A4150 | 15 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-F7Z40181B | 3G3RV-A4185 | 18,5 кВт, 3 фазы 380В |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| CIMR-J7AZ40P20 | 3G3JV-A4002 | 0,37 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ40P40 | 3G3JV-A4004 | 0,55 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ40P70 | 3G3JV-A4007 | 1,1 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ41P50 | 3G3JV-A4015 | 1,5 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ42P20 | 3G3JV-A4022 | 2,2 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ43P00 | 3G3JV-A4030 | 3 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZ44P00 | 3G3JV-A4040 | 4 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-J7AZB0P20 | 3G3JV-AB002 | 0,25 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-J7AZB0P40 | 3G3JV-AB004 | 0,55 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-J7AZB0P70 | 3G3JV-AB007 | 1,1 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-J7AZB1P50 | 3G3JV-AB015 | 1,5 кВт, 1 фаза 220В |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| CIMR-V7AZ40P20 | 3G3MV-A4002 | 0,37 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ40P40 | 3G3MV-A4004 | 0,55 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ40P70 | 3G3MV-A4007 | 1,1 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ41P50 | 3G3MV-A4015 | 1,5 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ42P20 | 3G3MV-A4022 | 2,2 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ44P00 | 3G3MV-A4040 | 4 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ45P51 | 3G3MV-A4055 | 5,5 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZ47P51 | 3G3MV-A4075 | 7,5 кВт, 3 фазы 380В |
| CIMR-V7AZB0P20 | 3G3MV-AB002 | 0,25 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-V7AZB0P40 | 3G3MV-AB004 | 0,55 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-V7AZB0P70 | 3G3MV-AB007 | 1,1 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-V7AZB1P50 | 3G3MV-AB015 | 1,5 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-V7AZB2P20 | 3G3MV-AB022 | 2,2 кВт, 1 фаза 220В |
| CIMR-V7AZB4P00 | 3G3MV-AB040 | 4 кВт, 1 фаза 220В |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| 3G3MV-PFI3010-E |  | входной фильтр для CIMR-V7AZ40P7/41P5/42P2 |
| 3G3MV-PFI3020-E |  | входной фильтр для CIMR-V7AZ44P0 |
| 3G3MV-PFI3030-E |  | входной фильтр для CIMR-V7AZ45P5/47P5 |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| 3G3RV-PFI3018-SE |  | входной фильтр для CIMR-E7Z43P7/44P0/45P5 и CIMR-F7Z43P7/44P0/45P5 |
| 3G3RV-PFI3035-SE |  | входной фильтр для CIMR-E7Z47P5/4011 и CIMR-F7Z47P5/4011 |
| 3G3RV-PFI3060-SE |  | входной фильтр для CIMR-E7Z4015/4018 и CIMR-F7Z4015/4018 |
| 3G3RV-PFI3070-SE |  | входной фильтр для CIMR-E7Z4022/4030 и CIMR-F7Z4022/4030 |
| 3G3RV-PFI3130-SE |  | входной фильтр для CIMR-E7Z4037/4045/4055 и CIMR-F7Z4037/4045/4055 |
| Модель | Старое обозначение | Описание |
| PG-B2 |  | Плата обратной связи (для подключения энкодера), Фазы A/B, до 30 кГц |
| PG-X2 |  | Плата обратной связи (для подключения энкодера), Фазы A/B/Z, до 300 кГц |