Словарь лифтовых терминов

Высота подъема лифта - Расстояние по вертикали между уровнями нижней и верхней посадочных (погрузочных) площадок. 
Гидравлический лифт - Лифт с электронасосным гидроприводом поступательного движения. 
Грузоподъемность - Наибольшая масса груза, для транспортировки которой предназначен лифт. 
Двери телескопического открывания - Раздвижные двери кабины (шахты), створки которых движутся в параллельных плоскостях в одну сторону, заходя одна за другую. 
Двери центрального открывания - Раздвижные двери кабины (шахты), створки которых движутся в параллельных плоскостях в разные стороны. 
Лебедка - Машина, состоящая из электродвигателя и устройства, передающего механическую энергию от электродвигателя к канатоведущему шкиву, предназначенный для создания тягового усилия, обеспечивающего движение кабины лифта. 
Ловители - Устройство для торможения, остановки и удержания кабины (противовеса) на направляющих. 
Машинное помещение лифта - Помещение для установки привода (приводов) лифта и связанного с ним оборудования. 
Направляющие кабины (противовеса) - Устройство, определяющее положение кабины (противовеса) в шахте. 
Полезная площадь пола кабины - Площадь пола кабины, ограниченная внутренними поверхностями стен и дверью (дверями) кабины. 
Привод дверей лифта - Устройство для открывания и закрывания дверей лифта. 
Привод лифта - Устройство для приведения лифта в движение. 
Приямок шахты - Часть шахты, расположенная ниже уровня нижней посадочной (погрузочной) площадки. 
Противовес - Устройство для уравновешивания массы кабины и части полезного груза. 
Рабочий режим лифта - Режим работы лифта, при котором подъем и спуск пустой кабины или кабины с грузом, масса которого не превышает грузоподъемность лифта, осуществляется с рабочей скоростью. 
Система управления лифтом - Совокупность устройств управления, обеспечивающих работу лифта в соответствии с заданной программой. 
Установочный чертеж - Чертеж, согласно которому устанавливается и монтируется оборудование лифта. 
Устройство безопасности лифта - Устройство для обеспечения безопасного пользования лифтом. 
Электрический лифт - Лифт с электрическим приводом.