Шкаф управлениЯ 
 электроприводом и автоматикой  
 грузового лифта 
с микропроцессорным управлением 
со скоростью движениЯ до 1,0 м/с 
типа ШУЛМ-К4

# Руководство по эксплуатации

# ИЖТП.656343.008-45 РЭ

2009

# Содержание

1	Описание и работа шкафа	7

# 1.1	Назначение и область применения	7

1.2	Технические характеристики шкафа	7

1.3	Состав шкафа	9

1.4	Устройство и работа шкафа	9

1.4.1	Конструктивное исполнение	9

1.4.2	Основные функции шкафа	9

1.4.3	Режимы работы	10

1.4.4	Описание функциональной схемы	11

1.4.5	Матричный контроль и индикация	14

1.4.6	Контроль цепей безопасности	16

1.4.7	Определение местоположения лифта	16

1.4.8	Управление приводами лифта	17

1.4.9	Диспетчеризация	17

1.4.10	Служебная связь и освещение	18

1.4.11	Маркировка 	19

1.4.12	Упаковка и консервация	19

2	Использование по назначению	20

2.1	Подготовка к использованию шкафа	20

2.1.1	Меры безопасности 	20

2.1.2	Порядок установки, подготовка к работе 	21

2.2	Использование шкафа	23

2.2.1	Порядок работы	23

2.2.2	Возможные неисправности и способы их устранения 	27

3	Техническое обслуживание 	29

4	Хранение и транспортирование	29

Приложение А. 	Программное обеспечение лифта. 
Руководство пользователя	30

Настоящее руководство по эксплуатации является составной частью эксплуатационной документации на шкаф управления лифтом жилых и общественных зданий со скоростью движения до 1,0 м/с с нерегулируемым контакторным электроприводом переменного тока (в дальнейшем «шкаф») до 20 остановок, грузоподъемностью до 5000 кг, и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством и работой электрооборудования лифта. В руководстве по эксплуатации содержится перечень основных технических характеристик, описание конструкции и схемы, изложены сведения о порядке включения в работу, требования безопасности и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации шкафа.

Шкаф выполнен в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифта» (ПБ 10-558-03).

Надежность и долговечность работы шкафа обеспечивается не только качеством изготовления и монтажа, но и правильной эксплуатацией в течение срока службы, поэтому соблюдение всех требований и рекомендаций, изложенных в данном документе, является обязательным при эксплуатации шкафа, вводе в действие и при проведении технического обслуживания .

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие условные обозначения электрических аппаратов, установленных в шкафу и в различных местах управления лифтом, на которые делаются ссылки при описании устройства и работы шкафа:

— ШУ — шкаф управления;

— ПКЛ32-04 — контроллер;

— KV — реле контроля фаз;

— KV1 — реле направления движения «вверх»;

— KV2 — реле направления движения «вниз»;

— KV3 — реле включения обмотки большой скорости двигателя главного привода;

— KV4 — реле включения обмотки малой скорости двигателя главного привода;

— KV5 — реле исправности системы электрооборудования лифта;

— KV6А — реле включения привода дверей А кабины на открытие;

— KV6В — реле включения привода дверей В кабины на открытие;

— KV7А — реле включения привода дверей А кабины на закрытие;

— KV7В — реле включения привода дверей В кабины на закрытие;

— KV8 — реле включения сигнала «занято»;

— KV9 — реле включения электромагнита отводки кабины;

— KV11 — реле включения тормозного электромагнита;

— KV12 — реле включения деблокировки дверей А и В шахты;

— KV13А — реле контроля закрытого состояния дверей А шахты;

— KV13В — реле контроля закрытого состояния дверей В шахты;

— KV14 — реле контроля исправного состояния блокировочных устройств основного механооборудования лифта;

— KV15А — реле контроля закрытого состояния дверей А кабины;

— KV15В — реле контроля закрытого состояния дверей В кабины;

— KV16 — реле контроля наличия режима пожарной опасности;

— KV16А — реле контроля закрытия замков дверей А шахты;

— KV16В — реле контроля закрытия замков дверей В шахты;

— KV17 — реле диспетчеризации;

— SA1 — переключатель задания режимов работы лифта;

— SA2 — тумблер включения связи;

— SA3 — тумблер включения освещения шкафа;

— SB1 — кнопка управления движением кабины ВВЕРХ режимов «Управление

из машинного помещения», «Авария» и выбора информации в режиме «Контроль»;

— SB2 — кнопка управления движением кабины ВНИЗ режимов «Управление из машинного помещения», «Авария» и выбора информации в режиме «Контроль»;

— SB3 — кнопка ТОЧНАЯ ОСТАНОВКА режимов «Управление из машинного помещения», «Авария» и «Контроль 2»;

— SB4 — кнопка ДЕБЛОКИРОВКА;

— SB5 — кнопка СТОП режимов «Управление из машинного помещения»;

— QF1 — автоматический выключатель, обеспечивающий подачу питания на электрооборудование лифта;

— QF2 — автоматический выключатель контроллера шкафа;

— QF3 — автоматический выключатель основного и аварийного освещения;

— QF4 — автоматический выключатель регулируемого привода дверей, питания индикаторов местоположения и направления движения лифта;

— QF5 — автоматический выключатель питания тормоза;

— QF6 — автоматический выключатель питания “+24В”;

— QF7 — автоматический выключатель питания “(36В”;

— QF8 — автоматический выключатель нерегулируемого привода дверей;

— EA1 — лампа освещения шкафа.

При изучении работы шкафа следует пользоваться следующими принципиальными документами:

— схема электрическая принципиальная, перечень элементов  «Шкафа управления электроприводом и автоматикой грузового лифта с микропроцессорным управлением со скоростью движения до 1,0 м/с типа ШУЛМ-К4»    (ИЖТП.656343.008-45 Э3, ПЭ3);

— схема электрическая принципиальная, перечень элементов «Платы контроллера лифта ПКЛ32» (ЕИЛА.687255.008-04 Э3, ПЭ3);

— схема электрическая принципиальная, перечень элементов  «Платы защиты, матрицы и питания» (ЕИЛА.687282.953  Э3, ПЭ3);

— схема электрическая принципиальная, перечень элементов  «Платы тормоза 
ПТ-1» (ЕИЛА.469155.190 Э3, ПЭ3);

— блок наладочный. Паспорт (включает в себя техническое описание и инструкцию по эксплуатации) (ЕИЛА.656126.465-02 ПС).

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ШКАФА

# 1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Настоящий шкаф предназначен для построения на его основе систем управления грузовым лифтом со скоростью до 1,0 м/с с числом остановок до 20.

1.1.2 Силовая часть шкафа позволяет использовать ее для управления лифтом грузоподъемностью до 5000 кг.

1.1.3 Нормальная работа шкафа обеспечивается при следующих условиях окружающей среды:

— высота установки над уровнем моря до 2000 м;

— рабочее значение атмосферного давления от 78,3 (550 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст.);

— температура окружающего воздуха от 5 до 35 (С;

— относительная влажность окружающего воздуха 60 % при температуре 20 °С;

— окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.

# 1.2  Технические характеристики шкафа

1.2.1 Питающая сеть — пятипроводная трехфазная сеть переменного тока, система TN-S. Напряжение питающей сети (380 (38/57)В , частотой 50 Гц.

1.2.2 Номинальное напряжения цепей аппаратов безопасности, дверей шахты и кабины 110 В постоянного тока.

1.2.3 Номинальный ток силовой цепи до 63 А.

1.2.4 Номинальная скорость лифта до 1,0 м/с.

1.2.5 Число остановок до 20.

1.2.6 Шкаф обеспечивает следующие режимы работы лифта:

— «Нормальная работа»;

— «Ревизия»;

— «Управление из машинного помещения»;

— «Авария»;

— «Монтажная ревизия и авария»;

— «Контроль».

1.2.7 Шкаф обеспечивает индикацию заданного режима работы и местоположения кабины лифта в машинном помещении, в кабине и на основном посадочном этаже, индикацию включенного состояния исполнительных реле, исправного состояния основных устройств контроля безопасности лифта.

1.2.8 Шкаф обеспечивает управление автоматическими раздвижными дверями кабины и шахты лифта или автоматическими дверями кабины и распашными дверями шахты, или распашными дверями кабины и шахты.

1.2.9 В системах электропривода и автоматики пассажирских лифтов, использующих шкаф, должны использоваться аппараты управления матричного исполнения.

1.2.10 Проведение наладочных, ремонтных и профилактических работ системы со шкафом ШУЛМ-К4 обеспечивается с помощью блока наладочного ЕИЛА.656126. 465-02 (в дальнейшем БН), который входит в групповой ЗИП и поставляется по отдельному заказу.

БН подключается непосредственно к контроллеру ПКЛ32 и позволяет визуально контролировать, а при необходимости принудительно включать или выключать любой датчик или индикатор, входящий в матрицу. Кроме того, с помощью БН можно организовать циклический прогон лифта по любому набору вызовов.

Конструкция, подробное описание и методика работы с БН приведена в паспорте ЕИЛА.656126.465-02 ПС.

# 1.3 Состав шкафа

1.3.1 Шкаф содержит следующие основные блоки:

— пульт управления А1;

— плата контроллера лифта А2;

— плата защиты, матрицы и питания А3;

— плата тормоза А4;

— силовые пускатели;

— узел задания режимов работы.

# 1.4 Устройство и работа шкафа.

# 1.4.1 Конструктивное исполнение

1.4.1.1 Шкаф одностороннего обслуживания выполнен в навесном или напольном исполнении габаритами:

— 1365 ( 750 ( 200 мм (навесное исполнение);

— 1615 ( 750 ( 200 мм (напольное исполнение).

Контроллер ПКЛ32 устанавливается внутри шкафа и подключается к нему через два разъема XS1 и XS2. Разъемы XS3, XS4, XS6 служат для подключения к автоматизированной диспетчерской, к блоку наладочному и для подключения лифтов в группу.

Индикация режима работы и местоположения кабины лифта выполнена в цифровом виде на семисегментных элементах, расположенных на контроллере.

Подключение шкафа к внешнему электрооборудованию лифта производится через клеммники в шкафу.

# 1.4.2 Основные функции шкафа:

— выбор режимов работы в соответствии с заложенными в программное обеспечение алгоритмами (описание программного обеспечения приведено в приложении А);

— осуществление контроля и индикации внешних устройств лифтовой системы и согласование их работы с выбранными режимами;

— контроль аппаратов, обеспечивающих безопасную работу лифта;

— определение местоположения лифта и контроль несанкционированного проникновения в шахту;

— управление приводами, обеспечивающими работу механизмов лифта;

— обеспечение освещения кабины лифта;

— обеспечение обмена диспетчерскими сигналами.

# 1.4.3 Режимы работы

1.4.3.1 Шкаф обеспечивает режимы работы лифта как основные, так и дополнительные. Задание основных режимов обеспечивается переключателем SA1, включенным в матрицу внешних сигналов и коммутирующим соответствующие цепи в шкафу.

1.4.3.2 Основные режимы работы:

— «Нормальная работа» — управление лифтом от кнопок вызова на остановках и от кнопок приказов в кабине;

— «Управление из машинного помещения» — управление лифтом только от кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, ТОЧНАЯ ОСТАНОВКА, СТОП, расположенных в шкафу;

— «Ревизия» — управление лифтом только от пульта управления на крыше кабины кнопками ВВЕРХ, ВНИЗ и ключом КБР;

— «Авария» — управление лифтом только от кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, СТОП, ДЕБЛОКИРОВКА, расположенных в шкафу;

— «Контроль» — предназначен для проведения анализа и контроля системы управления лифтом предприятием изготовителем и разработчиком и изменения параметров системы.

1.4.3.3 Дополнительные режимы работы:

— «Имитация погрузки» — перевод в этот режим возможен только из режима “Нормальная работа” при нажатии кнопки ДВЕРИ в кабине лифта в течение более 3 с. Управление лифтом от кнопок вызова исключается до первого нажатия кнопки приказа или освобождения кабины, либо по истечении 10 мин после перевода в этот режим;

— «Монтажная ревизия и авария» — перевод в этот режим возможен только из режимов «Ревизия»,  «Авария», при установке вверх крайнего правого движка на нижнем  DIP- переключателе (SA2) и переключения питания шкафа.

1.4.3.4 Переключатель режимов работы SA1, кнопки SB1 (ВВЕРХ), SB2 (ВНИЗ), SB3 (ТОЧНАЯ ОСТАНОВКА), расположенные в шкафу, включены в матрицу внешних сигналов; кнопка SB4 (ДЕБЛОКИРОВКА) необходима для снятия лифта с ловителей или возвращения кабины лифта в рабочую зону при срабатывании концевого выключателя переспуска-переподъема.

Кнопка СТОП служит для экстренной остановки лифта во всех основных режимах.

1.4.4  Описание функциональной схемы

1.4.4.1 Основу системы управления составляет плата контроллера лифта А3, на вход которой поступают все сигналы из различных мест лифта (из кабины лифта от кнопочной панели приказов, от вызывных кнопочных аппаратов, расположенных на этажных площадках, от датчиков безопасности, от датчиков местоположения лифта и т. д.). Контроллер осуществляет управление всеми элементами индикации (в кабине лифта, на посадочных площадках) и релейными цепями.

1.4.4.2 Пульт управления А1 содержит органы управления шкафом:

— переключатель режимов работы SA1;

— кнопки SB1 (ВВЕРХ), SB2 (ВНИЗ), SB3 (ТОЧНАЯ ОСТАНОВКА);

— кнопку SB4 (ДЕБЛОКИРОВКА);

— кнопку СТОП.

1.4.4.3 Питание контроллера и другой внешней аппаратуры управления лифтом осуществляется от трансформатора TV1, выпрямителя и стабилизатора на плате защиты, матрицы и питания А3.

1.4.4.4 Устройство и работа контроллера

Плата контроллера лифта ПКЛ32 может поставляться в следующих исполнениях:

— «Плата контроллера лифта ПКЛ32-04» ЕИЛА.687255.008-04 (монтаж с использованием обычных компонентов, габариты 230(320 мм);

— «Плата контроллера лифта ПКЛ32М» ЕИЛА.687255.008-03 (поверхностный монтаж с использованием SMD-компонентов, габариты 230(185 мм, совместимость по посадочным отверстиям с ПКЛ32 ЕИЛА.687255.008-04).

Контроллер ПКЛ32 содержит однокристальную микро-ЭВМ с записанным программным обеспечением, дешифратор адреса часы реального времени, ОЗУ, одиннадцать регистров, два блока задания режимов, блок индикации, три канала последовательного приемо-передатчика, два блока защиты двигателя от перегрева, блоки входных и выходных оптронных развязок по каналам: RET, IND, SC, CNTR, IN и блок питания контроллера.

Интерфейс системы групповой работы создается с помощью устройства последовательного ввода-вывода информации DD39, DD44, DD45.

Вся внешняя аппаратура управления лифтом включена в матрицу, образованную 8 линиями RET, 8 линиями IND и 18 линиями SC.

Свечение отдельных светодиодов индицирует технологическое состояние и наличие основных аварийных ситуаций лифта, а семисегментные индикаторы обеспечивают выдачу цифровой индикации о заданном режиме работы системы, местоположении кабины лифта, или индикацию кода обнаруженной ошибки:

— VD18 — «Наличие пассажира в кабине»;

— VD20 — «90 %» (в данном шкафу не задействован);

— VD24 — «Перегрузка»;

— VD22 — «Двери открыты»;

— VD19 — «Двери закрыты»;

— VD23 — «Двери кабины открыты»;

— VD21 — «Точная остановка»;

— VD15 — «Охрана шахты»;

— VD16 — «Авария шахты»;

— VD12 — «Авария дверей»;

— VD13 — «Авария малой скорости»;

— VD17 — «Авария большой скорости»;

— VD109 — «Ведущий», т. е. информация об том, что при работе в группе контроллер данного шкафа является ведущим (т. е. осуществляет управление индикацией вызовов и синхронизацию сканов) (в данном шкафу светится постоянно);

— VD110 — «Обслуживание вызовов», информация об том, что контроллер готов к обслуживанию вызовов;

— VD11 — «Изъятие КБР»;

— VD2 — «ДЗ», т. е. шунт кабины лифта находится в датчике замедления.

( «+ 5 V» ( «Питание + 5 В процессора».

При использовании в качестве контроллера платы ПКЛ32М (ЕИЛА.687255.008-03), кроме указанных выше светодиодов, на ней дополнительно имеются светодиоды:

( «+ 5 USR» ( «Питание + 5 В канала связи»;

( «+ 24 CTRL» ( «Питание + 24 В релейное»;

( «+ 24 VM» ( «Питание + 24 В матричное».

Контроллер ПКЛ32 обеспечивает индикацию заданного режима работы:

— «Н» — «Нормальная работа»;

— «Р» — «Ревизия»;

— «У» — «Управление из машинного помещения»;

— «А» — «Авария»;

— «О» — «Контроль».

В любом режиме работы лифта зафиксированная аварийная ситуация индицируется одним или несколькими светодиодами, имеющими соответствующие обозначения, а код аварии  цифровым табло, попеременно с индикацией режима работы.

Узел тепловой защиты электродвигателя «Перегрев 2», подключен ко встроенным в обмотку двигателя позистору, или биметаллическому термоконтакту. Узел имеет два порога срабатывания. При резком увеличении сопротивления позистора, что имеет место при превышении заданной для контроля температуры обмотки двигателя, или при резком уменьшении его сопротивления (при коротком замыкании) — срабатывает схема контроля и вырабатывается сигнал, обеспечивающий защиту двигателя.

Срабатывание по сигналу «Перегрев 2» приводит к остановке кабины лифта на ближайшем этаже и к исключению возможности дальнейшей работы лифта, вплоть до остывания двигателя и снятия сигнала «Перегрев 2» со входа контроллера. Состояние датчика перегрева индицируется светодиодами.

1.4.5 Матричный контроль и индикация

1.4.5.1 В основу системы сбора информации с датчиков и управления индикацией заложен принцип матричного контроля датчиков, кнопок вызова и приказа и матричной динамической индикации, который обеспечивается платой контроллера (см. рисунок 1).

Матрица представляет собой систему столбцов-сканов (SC0–SC17) и строк (RET0–RET7 и IND0–IND7).

В узлах матрицы, на пересечениях линий SC и RET, подключаются через развязывающие диоды контакты вызывных (или приказных) кнопок или контакты датчиков.

В узлах матрицы, на пересечениях линий SC и IND, подключаются элементы индикации (светодиоды или сегменты индикатора) через защитные диоды и токоограничивающие резисторы.

1.4.5.2 Контроллер поочередно и циклически по линиям SC0—SC17 выдает сканирующие импульсы опроса матрицы длительностью 1,5–2,0 мс с амплитудой 24 В, во время действия которых процессор считывает информацию по линиям RET0–RET7, определяя для каждой линии SC наличие замкнутых контактов, и, одновременно, осуществляет включение элементов индикации путем подачи импульсов на линии IND (динамическая индикация).

# Рисунок 1 — Матрица датчиков и индикации

1.4.5.3 В узлах матрицы могут быть реализованы следующие варианты:

— кнопка вызова на пересечении линий RET0 и SC0 и соответствующий ей индикатор на пересечении линий IND0 и SC0;

— только датчик на пересечении линий RET0 и SC8 (например, датчик верхнего этажа);

— только элемент индикации на пересечении линий RET3 и SC9 (например, указатель направления).

Конкретное содержание матрицы датчиков и индикации определяется проектом системы управления лифтом.

1.4.6 Контроль цепей безопасности

1.4.6.1 В шкафу реализован раздельный контроль шахтных аппаратов безопасности с помощью реле KV14, контроль притвора шахтных дверей А и В с помощью реле KV13А, KV13B, притвора дверей А и В кабины с помощью реле KV15A, KV15B, замков дверей шахты с помощью реле KV16A, KV16B напряжением + 110 В.

При замкнутых аппаратах безопасности в шахте и закрытых дверях шахты и кабины лифта реле KV13A, KV13B, KV14, KV15A, KV15B, KV16A, KV16B включены и своими замкнутыми контактами разрешают работу пускателей главного привода.

1.4.6.2 Для дополнительного контроля включения указанных реле их контакты включены в матрицу датчиков для анализа контроллером их включения.

1.4.7 Определение местоположения лифта

1.4.7.1 Определение местоположения лифта (счет этажей) при движении осуществляется контроллером путем анализа размыкания путевого датчика замедления при прохождении через шунты замедления, который подключен вне матрицы датчиков на вход контроллера по цепям 292, N292.

Если местоположение лифта неизвестно (например, при включении питания), то может быть выполнен калибровочный рейс до датчика нижней остановки, либо в процессе открытия дверей в зоне точной остановки по включению матричных контактов выключателей шахтных дверей определится местоположение лифта.

Контроль несанкционированного проникновения в шахту со стороны посадочных площадок осуществляется непрерывно в процессе работы лифта путем анализа включения указанных контактов. При срабатывании любого из выключателей определяется остановка, на которой открыта дверь, и блокируется управление лифтом.

1.4.8 Управление приводами лифта

1.4.8.1 Управление двигателем нерегулируемого главного привода лифта производится пускателями KM1 (ВВЕРХ), КМ2 (ВНИЗ), КМ3 (БОЛЬШАЯ СКОРОСТЬ) и КМ4 (МАЛАЯ СКОРОСТЬ). При правильном подключении и симметрии фаз входного напряжения переменного тока 380/220 В, когда контакты KV:1 замкнуты, при отсутствии неисправностей системы управления лифта, диагностируемых контроллером (когда контакты реле исправности KV5:1 замкнуты) и, при включенных реле KV13А, KV13В, KV14, KV15А, KV15В, KV16А, KV16В разрешается подача напряжения на пускатели КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4.

1.4.8.2  Для дополнительного контроля в матрицу датчиков вводится сигнал нормально замкнутого контакта реле тормоза KV11, отражающий обесточенное состояние схемы тормоза.

1.4.8.3  Аварийное отключение пускателей главного привода при достижении предельно допустимой температуры двигателя производится контроллером.

1.4.8.4  Управление автоматическим приводом дверей производится пускателями КМ6А, КМ6В (через нормально замкнутые контакты пускателей KМ1–KМ4, запрещающие управление приводом дверей при движении лифта) и пускателями КМ7А, КМ7В.

1.4.8.5  Управление тормозом главного привода производится с помощью реле KV11 (включение тормоза), контактами пускателей КМ3, КМ4, а также платой тормоза А4.

1.4.9 Диспетчеризация

1.4.9.1 Перечень сигналов диспетчеризации и логика их формирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень сигналов диспетчеризации и логика их формирования

| Название сигналов | Номера цепей | Логика формирования сигналов |
| --- | --- | --- |
| Дисп. 1 | 420, 421 | При пропадании любой из фаз входного напряжения, неверном чередовании или их ассиметрии, замыкаются контакты KV:2, при восстановлении параметров фаз контакты KV:2 размыкаются |
| Дисп. 1 | 420, 421 | При неисправностях в шкафу или в системе управления лифтом замыкаются контакты KV5:2, при устранении неисправности контакты KV5:2 размыкаются |
| исп. 2 | 422, 423 | 1 Через 2 с после несанкционированного проникновения в шахту замыкаются контакты KV17:1, после восстановления нормального состояния шахты и переключения питания контакты KV17:1 размыкаются; 2 Через 4 мин после нахождения во включенном состоянии защиты по перегреву 2 замыкаются контакты KV17:1, после отключения защиты (остывании двигателя) размыкаются контакты KV17:1; 3 Через 30 с после обнаружения “залипшей” кнопки приказа или вызова замыкаются контакты KV17:1, после устранения “залипания” кнопок контакты KV17:1 размыкаются |
| Дисп. 3 | 407, 604 | При поступлении из диспетчерской сигналов + 24 В по цепи 407 и минус 24 В по цепи 604 замыкаются контакты KV10:1, KV10:2 (для цепей микрофона М1, М3, М0, М2) и контакты KV10:3 (для цепей громкоговорителя D0, D2) |

1.4.10 Служебная связь и освещение

1.4.10.1 Для служебной связи используется блок управления устройствами переговорными БУУП установленный в машинном помещении и подключенный к цепям N220, L122 шкафа, а также устройства переговорные УП(К), УП(П), УП(Б) соединенные с БУУП двухпроводной линией и установленные на кабине, в приямке и блочном помещении.

1.4.10.2 Освещение кабины (по цепи L12) производится через автоматический выключатель QF3.

1.4.11 Маркировка

1.4.11.1 Шкаф управления имеет паспортную табличку с указанием на ней:

— товарного знака предприятия изготовителя;

— заводского номера и даты изготовления;

— обозначения шкафа управления;

— наименование условного обозначения шкафа управления;

— напряжение питающей сети в вольтах;

— номинального выходного тока в амперах;

— частоты питающей сети в герцах;

— массы шкафа управления в килограммах;

— обозначения технических условий;

— обозначения степени защиты.

Плата микроконтроллера, все провода и элементы схемы имеют маркировку в соответствии со схемами электрическими принципиальными и схемами соединений.

Рядом с зажимом заземления наносится знак заземления.

Маркировка тары выполнена по ГОСТ 18620-86 и содержит:

— манипуляционные знаки: ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ, ОСТОРОЖНО, НЕ БРОСАТЬ;

— основные надписи: наименование грузополучателя, наименование пункта назначения;

— дополнительные надписи: наименование грузоотправителя;

— наименование пункта отправления;

— сокращенное наименование шкафа управления.

1.4.12 Упаковка и консервация

1.4.12.1  Упаковка шкафа управления по ГОСТ 23216-78, сочетание варианта транспортной тары с видом внутренней упаковки

# ТЭ-5

—————

# ВУ-ША-3

1.4.12.2  Исполнение упаковки по прочности, категория упаковки и нормы закладки силикагеля

# У

—————

# КУ-2,3А

1.4.12.3  Консервация шкафа управления производится смазкой, гарантийный срок хранения 1 год. По истечении этого срока шкаф управления может быть подвергнут переконсервации.

Переконсервации подвергаются все ранее законсервированные узлы и детали. При переконсервации пыль и загрязненную консервирующую смазку необходимо стереть чистой сухой тряпкой.

При консервации использовать следующие материалы:

— бензин, для очистки деталей от загрязнения;

— смазка ЦИАТИМ-201 или ГОИ-54, К-17.

Смазка должна наноситься сухой ветошью без ворса. Консервацию производить при температуре не ниже 12 (С и относительной влажности не выше 70 %. Оборудование, подлежащее консервации, должно иметь такую же температуру.

На предприятии-изготовителе консервации подлежат транспортная табличка и болт для заземления.

# 2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ

# 2.1 Подготовка к использованию шкафа

# 2.1.1 Меры безопасности

2.1.1.1  При эксплуатации шкафа управления необходимо соблюдать правила техники безопасности, «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПБ 10-558-03), правила и инструкции для обслуживающего персонала электроустановок и местными инструкциями по технике безопасности.

2.1.1.2  Обслуживание шкафа управления должно производиться с соблюдением следующих правил:

— без заземления шкаф управления включать не допускается;

— чистка и ремонт составных частей шкафа управления производятся только при отключенном вводном устройстве.

2.1.1.3  При эксплуатации шкафа управления запрещается:

— допускать к эксплуатации лиц, не прошедших специальное обучение 
в объеме «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и не имеющих соответствующего удостоверения на право проведения работ по эксплуатации пассажирских лифтов;

— допускать к эксплуатации лиц, не прошедших специальное обучение по программе, согласованной заинтересованными огранизациями в установленном порядке;

— эксплуатация неисправной системы управления;

— заменять комплектуюшие изделия на отличные, от указанных в документации завода изготовителя, типы;

— использовать для целей заземления проводники, не предназначенные для этого.

# 2.1.2  Порядок установки, подготовка к работе

2.1.2.1  Шкаф управления должен устанавливаться в помещениях с климатическими условиями в соответствии с 2.4 настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации.

Шкаф управления должен устанавливаться в отдалении от системы отопления помещения, может быть прикреплен к стене машинного помещения или установлен на специальную стойку.

2.1.2.2 Для включения шкафа управления в систему электропитания и соединения с различными устройствами системы электропривода и автоматики лифта необходимо предусмотреть подвод питающего силового кабеля, кабеля подключения силовой нагрузки и кабелей управления снизу шкафа управления, через специально для этого предусмотренные отверстия в днище шкафа управления.

Цепи питания, силовые цепи и цепи управления и сигнализации подключаются через клеммники с помощью втулочных наконечников. Подключение шкафа управления к оборудованию лифта производится согласно схеме электрической соединений ЕИЛА.655114.024 Э4.

Заземление шкафа управления осуществляется присоединением шины заземления к болту заземления на каркасе шкафа управления.

2.1.2.3 Перед вводом в работу шкафа управления необходимо убедиться в его исправности. Для этого следует визуально проверить состояние монтажа, паек, целостности комплектующих изделий.

2.1.2.4 Подключить к шкафу управления кабель питания, силовой кабель и кабели управления из шахты, кабины и от аппаратов управления в машинном помещении.

2.1.2.5 При отсутствии в конструкции лифта отдельных микропереключателей и блокировочных выключателей необходимо установить на клеммниках шкафа управления и кабины перемычки, обеспечивающие шунтирование точек матрицы при отсутствии реального выключателя (указано в проекте ЕИЛА.655114.024).

2.1.2.6 Перед тем как проверить работу шкафа управления в действии необходимо выполнить ряд мер по обеспечению безопасности пользования лифтом:

— убедиться в том, что все шахтные двери закрыты и заперты и их невозможно открыть с этажа вручную;

— убедиться в том, что все микровыключатели, контролирующие состояние цепей безопасности находятся в рабочем положении, свидетельствующее об исправности контролируемых цепей;

— на дверях шахты укрепить плакаты НЕ ВХОДИТЬ! ИДУТ ИСПЫТАНИЯ!;

— принять другие меры безопасности, оговоренные в ПБ 10-558-03.

2.1.2.7 Движки на обоих ДИП-переключателях платы ПКЛ32 установить в нижнее положение, переключатель режимов работы в шкафу установить в положение «Контроль».

# 2.2 Использование шкафа

# 2.2.1 Порядок работы

2.2.1.1 Включить автоматические выключатели QF1–QF8 и вводное устройство.

Убедиться в наличии всех фаз питающего напряжения и их правильной последовательности по включению реле контроля фаз и свечению под его крышкой светодиода, а также светодиодов на плате контроллера: «+ 5 V», «+ 5 USR», «+ 24 CTRL», «+ 24 VM».

На дисплее платы ПКЛ32 должно индицироваться: «6  0  С», или «6  0  П», должно отключиться реле KV5 и включиться реле KV8.

Произвести действия согласно таблице 2.

Действие ВНИЗ (или ВВЕРХ, или ТО) означает кратковременное нажатие кнопок ВНИЗ, ВВЕРХ, или ТО.

| Действие, комментарий | Индикация, комментарий |
| --- | --- |
| 1 Установка стандартных значений параметров |
| ВНИЗ | ПР |
| ТО несколько раз для выбора функции ПАР | ПАР |
| ВНИЗ | П 1 |
| ТО | П 2 (параметр П2 - пароль) |
| ВНИЗ | = 0 (содержимое параметра П1) |
| 3 раза ТО | = 3 (ввод пароля 3) |
| ВВЕРХ | П 2 |
| ВВЕРХ | ПАР |
| ВНИЗ | П 1 (параметр П1 – установка стандартного набора значений параметров) |
| ВНИЗ | = 0 |
| ТО | = 1 |
| ВВЕРХ | После этого происходит перезапуск контроллера и установка стандартного набора значений параметров, затем: 6 0 С |
| 2 Установка пользовательского набора параметров — этажности, типа дверей и вида управления (по умолчанию программно установлены параметры: тип дверей — распашные ДК и ДШ, вид управления — внутренний) |
| ВНИЗ | ПР |
| ТО несколько раз для выбора функции ПАР | ПАР |
| ВНИЗ | П 1 |
| ТО | П 2 |
| ВНИЗ | = 0 |
| ТО 3 раза | = 3 |
| ВВЕРХ | П 2 |
| ТО 10 раз | П 12 (параметр П12 - номер верхней остановки) |
| ВНИЗ | = 0 (содержимое параметра П12) |
| ТО несколько раз для установки требуемого значения верхней остановки | = ВВ (установленное значение номера верхней остановки) |
| ВВЕРХ | П 12 |
| ВВЕРХ | 6 0 П |
| 3 Установка и просмотр времени |
| ВНИЗ | ПР |
| ТО несколько раз для выбора функции УВР | УВР |
| ВНИЗ | В 1 (параметр В1 - минуты) |
| ВНИЗ | 1 ХХ (содержимое параметра В1 – произвольное число - ХХ) |
| ТО несколько раз для установки значения минут | 1 YY (установленное значение минут – YY) |
| ВВЕРХ | В 1 |
| ТО | В 2 (параметр В2 - часы) |
| ВНИЗ | 2 ХХ (содержимое параметра В2 – произвольное число - ХХ) |
| ТО несколько раз для установки значения часов | 2 YY (установленное значение часов – YY) |
| ВВЕРХ | В 2 |
| ТО | В 3 (параметр В3 – день месяца) |
| ВНИЗ | 3 ХХ (содержимое параметра В3 – произвольное число - ХХ) |
| ТО несколько раз для установки значения дня месяца | 3 YY (установленное значение дня месяца – YY) |
| ВВЕРХ | В 3 |
| ТО | В 4 (параметр В4 – месяц года) |
| ВНИЗ | 4 ХХ (содержимое параметра В4 – произвольное число - ХХ) |
| ТО несколько раз для установки значения месяца | 4 YY (установленное значение месяца – YY) |
| ВВЕРХ | В 4 |
| ТО | В 5 (параметр В5 – год) |
| ВНИЗ | 5 ХХ (содержимое параметра В5 – произвольное число - ХХ) |
| ТО несколько раз для установки значения года | 5 YY (установленное значение года – YY) |
| ВВЕРХ | В 5 |
| ВВЕРХ | УВР |
| ТО несколько раз для выбора функции ВР | ВР |
| ВНИЗ | ЧЧ = ММ (индикация реального времени, ЧЧ – часы, ММ – минуты, “ = ” - мигающий символ |
| ВВЕРХ | ВР |
| ВВЕРХ | 6 0 П |
| 4 Очистка FLASH | памяти |
| ВНИЗ | ПР |
| ТО несколько раз для выбора функции ПАР | ПАР |
| ВНИЗ | П 1 |
| ТО | П 2 |
| ВНИЗ | = 0 |
| 3 раза ТО | = 3 |
| ВВЕРХ | П 2 |
| ВВЕРХ | ПАР |
| ТО | ОЧ |
| ВНИЗ | □ ОЧ (символ “□ ” должен индицироваться 10 - 15 с, после чего погаснуть) |
|  | ОЧ |
| ВВЕРХ, затем отключить питание шкафа | 6 0 П |

Дальнейшая работа со шкафом в составе системы управления лифтом производится в соответствии с ЕИЛА.655114.024 РЭ.

# 2.2.2 Возможные неисправности и способы их устранения

2.2.2.1 Характерные типы неисправностей шкафа управления и способы их

устранения приведены в таблице 3.

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не включается силовой пускатель КМ3. Не светится светодиод внутри реле KV. Отключено реле KV5 | 1. Нарушена последовательность фаз напряжения питания или отсутствует одна из фаз 2. Нарушена одна из внешних блокировочных цепей | 1 Найти и устранить неисправность фаз питающего напряжения 2 Проверить и восстановить внешнюю блокировочную цепь, после устранения неисправности реле KV5 включится |  |
| 2 Не включаются реле, управляемые от контроллера | 1 Отсутствует напряжение питания платы +5 В Отсутствует напряжение питания реле +24 В 3 Отключены реле безопасности KV13, KV14 | 1 Заменить контроллер 2 Проверить работу платы А1. 3 Проверить цепи дверей и безопасности, устранить неисправность |  |
| 5 Не происходит снятие тормоза приводного двигателя | 1 Не включается реле KV11 2 Нарушен контакт присоединения катушки ЭМТ | 1 Заменить реле, 2 Проверить монтаж, протянуть крепеж монтажных проводов |  |

# 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# 3.1 Техническое обслуживание шкафа управления должно производиться при ее нормальной эксплуатации не реже одного раза в три месяца.

При техническом обслуживании необходимо выполнить следующие операции:

— провести внешний осмотр с целью проверки состояния паек, надежности крепления деталей и узлов;

— очистить детали и узлы шкафа управления от пыли и следов коррозии;

— проверить надежность соединений;

— проверить надежность заземления.

# 3.2 После ремонта, связанного с заменой неисправных узлов и деталей, проверить работоспособность системы управления в штатных режимах работы.

# 4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1  Хранение шкафа управления должно осуществляться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С с естественной вентиляцией, при колебаниях температуры и влажности значительно меньшей, чем на открытом воздухе. Срок хранения — 1 год.

4.2  Транспортирование шкафов управления допускается любым видом закрытого транспорта, условия транспортирования Ж3 согласно ГОСТ 23216-78.

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Программное обеспечение для грузовых лифтов 
Руководство пользователя

А.1 Вывод информации.

А.1.1. Индикация на цифровых индикаторах платы контроллера в различных режимах работы.

На плате контроллера имеются пять семи - сегментных индикатора на которых (в зависимости от режима работы и различных ситуаций) меняется индикация согласно таблице А1.

Таблица А1

| Режим работы | Сообщение | Примечание | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт контроллера (Номер версии ПО) | “ ХХХ ” | ХХХ — номер версии; полное наименование версии – в ИЖТП.656343.008-45 ПС | “ 811 ” |
| «Нормальный режим» (этаж неизвестен) | “ Н--” | “--” - местоположение лифта неизвестно | “ Н--” |
| «Нормальный режим» (штатная работа) | “ЦЦНЭЭ” | ЦЦ — целевой этаж поездки ЭЭ — текущий этаж | “10Н02”, “ Н10” |
| «Нормальный режим» (аварийная ситуация) | “ НЭЭ” ( “ аАА” | ЭЭ — текущий этаж АА — код аварии ( — смена информации через каждую секунду | “ Н02” ( “ а58” |
| «Ревизия» (штатная работа) | “ Р Д” | Д— направление движения : “Н” — движение вниз “В” — движение вверх “ – ” — отсутствие движения | “ Р Н”, “ Р В”, “ Р –”, |
| «Ревизия» (аварийная ситуация) | “ Р Д ” ( “ аАА” | Д— направление движения (см. выше) АА — код аварии ( — смена информации через каждую секунду | “ Р -” ( “ а63” |
| “Монтажная ревизия и авария” | “ ≡ Р Д” | Д— направление движения (см.выше) “≡” — мигающий символ - признак режима “Монтажная ревизия и авария” | “≡ Р –” “≡ Р Н”, “≡ Р В”, |
| «Авария» (штатная работа) | “ ААА” | АА — код аварии | “ А57” |
| «Авария» (нажата ТО) | “ АПN” ( “ АУN” | П – тип привода дверей, У – тип управления П1 – распашные ДК и ДШ П2 –автоматические ДК, распашные ДШ П3 – автоматические ДК и ДШ У1 – внутреннее управление У2 – наружное (только пост приказов) У3 - смешанное У4 – наружное (пост приказов и вызова) | “ АП1” ( “ АУ3” |
| “Монтажная ревизия и авария” | “≡ ААА” | АА — код аварии “≡” — мигающий символ - признак режима “Монтажная ревизия и авария” | “≡ А57” |
| «УМП» (этаж неизвестен) | “ У--” | “--” - местоположение лифта неизвестно | “ У--” |
| «УМП» (штатная работа) | “ УЭЭ” | ЭЭ — текущий этаж | “ У10” |
| «УМП» (нажата ТО) | “ –ПП” | ПП —Значение номера верхней посадочной площадки | “ –32” |
| «Контроль» | “Н О С ” “Н О П ” | Н — аб. номер станции С — стандартный набор П — пользовательский набор. | “1 О С ” “6 О П ” |

А.1.2. Индикация на световых индикаторах платы контроллера.

На плате контроллера имеются световые индикаторы, каждый из которых несет на себе определенную информацию о состоянии системы (см. рис А.1 и рис А.2).

| ( Питание + 5В | ( Питание + 5USR |  | ( Точная остановка | ( Наличие пассажира | ( резерв | ( Перегрузка (110%) | ( резерв | ( Изъятие КБР | ( Авария МС | ( Авария шахты | ( Перегрев 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( Питание + 24CNTR | ( Питание + 24VM | ( Обслужив. вызовов | ( Датчик замедления ДЗ | ( Двери шахты открыты | ( Двери кабины открыты | ( Двери шахты закрыты | ( Ведущий | ( Авария дверей | ( Авария БС | ( Охрана шахты | ( Перегрев 2 |

Рис. А.1 Контроллер ПКЛ-32М (ЕИЛА.687255.008-03)

|  | ( Точная остановка |
| --- | --- |
|  | ( Обслуживание вызовов |
|  | ( Двери шахты закрыты |
|  | ( Двери кабины открыты |
|  | ( Двери шахты открыты |
| ( Ведущий | ( резерв |
| ( ДЗ | ( Пассажир в кабине |
| ( резерв | ( Изъят КБР |
| ( Авария шахты | ( Охрана шахты |
| ( Перегрузка (110%) | ( Авария дверей |
| ( Авария МС | ( Авария БС |
| ( Перегрев 2 | ( Перегрев 1 |

Рис. А.2 Контроллер ПКЛ32-04 (ЕИЛА.687255.008-04)

Включение и отключение световых индикаторов производится в соответствии с таблицей А.2.

Таблица А.2

| Световой индикатор | Индикатор включен | Индикатор отключен |
| --- | --- | --- |
| Точная остановка | Кабина находится в зоне ДТО | Кабина — вне зоны ДТО |
| ДЗ | Кабина находится в зоне ДЗ или проходит зону ДЗ | Кабина — вне зоны ДЗ |
| Двери шахты открыты | Есть открытые ДШ – А или ДШ – В | Нет открытых ДШ – А и ДШ – В |
| Двери кабины открыты | Разомкнута цепь контроля дверей кабины (ДК) KV15-А или KV15-В | Замкнута цепь контроля дверей кабины (KV15-А и KV15-В) |
| Двери шахты закрыты | Нет открытых ДШ – А и ДШ – В | Есть открытые ДШ – А или ДШ – В |
| Наличие пассажира | Отключена цепь датчика 15 кг (есть пассажир) | Включена цепь датчика 15 кг (нет пассажира) |
| Перегрузка | Отключена цепь датчика 110% (есть загрузка 110%) | Включена цепь датчика 110% (нет загрузки 110%) |
| Обслуживание вызовов | Лифт может обслуживать вызова в режиме «Нормальная работа»: - Лифт свободен при смешанном или внутреннем управлении кабиной лифта. | Лифт не может обслуживать вызова в следующих случаях: - Наружное управление кабиной лифта - Лифт занят |
| Ведущий | Всегда | — |
| Изъятие КБР | КБР изъят из поста ревизии | КБР не изъят из поста ревизии |

Остальные индикаторы включаются при наличии какой–либо аварийной ситуации. Эти индикаторы могут отключаться при устранении неисправности.

А.1.3. Индикация на указателях местоположения лифта.

В некоторых случаях изменяется вид индикации на указателях местоположения лифта согласно таблице А3 (табло, расположенных на основном посадочном этаже и в кабине).

Таблица А3

| Ситуация | Вид индикации |
| --- | --- |
| Штатная работа (текущий этаж неизвестен) | На табло выводятся ”– –” |
| Штатная работа (текущий этаж определен) | На табло выводится номер этажа |
| Зафиксирована авария | Информация, выдаваемая на табло, мигает |

А.1.4. Индикация вызовов.

Индикация вызовов проводится только в режиме «Нормальная работа». В некоторых случаях изменяется вид индикации согласно таблице А4.

Таблица А4

| Ситуация | Индикация включена | Индикация отключена |
| --- | --- | --- |
| 1. Режим «Нормальная работа», Смешанное управление | Горит ровным светом при фиксации вызова | После приезда на этаж и открытия ДК и ДШ |
| 2. Режим «Нормальная работа», | 1.1 Мигает при фиксации вызова |  |
| Внутреннее управление | 1.2 Горит ровным светом при нажатии приказа данного этажа |  |
| Служебный режим | — | всегда |

А.1.5 Индикация приказов.

Индикация приказов проводится только в режиме «Нормальная работа» при любом виде управления, кроме наружного управления с постами приказов на всех этажах (более подробно см. параметрП4(С3 – С6).

А.1.6 Индикация сигнала «ЛИФТ ЗДЕСЬ».

Индикация данного сигнала на конкретном этаже проводится только в режиме «Нормальная работа» при условии того, что лифт стоит на данном этаже. В противном случае сигнал гаснет.

А.1.7  Индикация сигнала «ЗАНЯТО».

Индикация данного сигнала проводится согласно таблице А5

Таблица А5

|  | Ситуация | Индикация включена (лифт занят) | Индикация отключена (лифт свободен) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим «Нормальная работа». |  |  |
| 1.1 | Лифт стоит на этаже. Все ДШ и ДК закрыты после того, как их открывали на этом этаже. Отсутствует цель движения | — | + |
| 1.2 | Зафиксирована аварийная ситуация | + | — |
| 1.3 | Наличие 110% | + | — |
| 1.4 | Лифт движется | + | — |
| 1.5 | Лифт стоит с открытыми ДК или ДШ | + | — |
| 1.6 | Зафиксирована новая цель движения | + | — |
| 2 | Служебный режим | + | — |

А.2. Программирование.

С помощью программирования пользователь может изменять настройку контроллера в соответствии с требованиями конкретного приложения.

Программирование осуществляется через установку набора параметров. Параметры можно изменять как в целом., так и выборочно.

Возможна установка следующих наборов значений параметров:

1. Стандартные значения - это набор значений параметров, который задается установкой в “1” значения параметра П1.

При переводе системы в режим «Контроль» на индикаторах дисплея контроллера должно высветиться сообщение «N O C».

2. Пользовательские значения - это набор значений параметров, который устанавливается в процессе эксплуатации лифта под конкретные  требования заказчика.

Установка пользовательских значений задается изменением значений параметров П2 ( П701.

При переводе системы в режим «Контроль» на индикаторах дисплея контроллера должно высветится сообщение «N O П».

Возврат от пользовательского набора к стандартному  (при необходимости) производится установкой в “1” значения параметра П1.

Внимание! При первом включении платы в составе шкафа необходимо в обязательном порядке установить стандартный набор параметров – СНП (параметр П1), в противном случае будет зафиксирована авария А93. После установки СНП для правильной работы программного обеспечения необходимо установить в обязательном порядке следующие параметры: —выбрать один из подпараметров С0 – С2 параметра П4 (установить его в 0) —выбрать один из подпараметров С3 – С6 параметра П4 (установить его в 0) — задать значение верхней остановки (параметр П12) В противном случае будет зафиксирована авария А91. Более подробно см. раздел «Параметры рабочей группы».

А.2.1. Группы параметров

Для упрощения программирования параметры объединены в группы согласно таблице А.6.

Таблица А.6

| Наименование группы | Обозначение параметров |
| --- | --- |
| Группа запуска | Ахх, где хх — порядковый номер |
| Группа рабочих параметров | Пхх, где хх — порядковый номер |
| Группа параметров часов реального времени | Вхх, где хх — порядковый номер |

Установка параметров Пхх и Вхх производится программным путем с использованием специального пользовательского интерфейса (см. режим “Контроль”). Установка параметров Ахх производится аппаратно.

А.2.2.Параметры группы запуска

Для установки параметров данной группы используется нижний 8-ми разрядный переключатель SA2 на плате контроллера:

| (SA2) | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | Вкл. Выкл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Значения параметров в зависимости от положения разрядов (движков) переключателя SA2 приведены в таблице А.7. Незадействованные движки должны быть опущены вниз.

Таблица А.7

| Параметр | Переключатель | Разряд | “Вкл.” | “Выкл.” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 Установка режима “Монтажная ревизия и авария” | SA2 | 8 | Режим установлен | Режим не установлен |

А.2.2.1. Параметр А1

Программное обеспечение поддерживает как штатную работу лифта в период полноценной эксплуатации (параметр А1 отключен), так и работу лифта в режиме «Монтажная ревизия и авария» в период наладки или ремонта лифта (параметр А1 включен).

Данный режим позволяет при необходимости проводить работы по упрощенной схеме. Для работы в режиме «Монтажная ревизия и авария» необходимо предварительно установить параметр А1 и включить питание. Для продолжения работы в штатном режиме необходимо предварительно отключить параметр А1 и переключить питание.

В режиме «Монтажная ревизия и авария» обрабатываются следующие сигналы матрицы:

- Кнопки «Вверх», «Вниз», «ТО» шкафа управления;
- Кнопки «РВ/В», «РВ/Н», ключ КБР поста ревизии;
- KV13-А, KV13-В, KV14, KV16-А, KV16-В, KV11;
- «Перегрев 2», «110%»;
- ДКВ, ДКН (необходимо эти датчики физически установить в шахте).

Остальные сигналы матрицы в режиме «Монтажная ревизия и авария» игнорируется. Реле KV9, KV13-А, KV13-В, KV14, KV15-А, KV15-В, KV16-А, KV16-В должны быть обязательно в замкнутом состоянии.

При выборе любого режима, кроме режимов «Ревизия», «Авария» при включенном параметре А1 возникает устранимая авария А90. Для ее устранения необходимо отключить параметр А1 и переключить питание, либо вернуть переключатель в положение «Ревизия» или «Авария».

А.2.3. Параметры рабочей группы

Параметры данной группы позволяют настроить систему управления с учетом особенностей эксплуатации на конкретном объекте. Значения параметров устанавливаются с помощью вызова оперативной функции “Установка параметров рабочей группы”. Все параметры сведены в таблицу А.8, для отдельных параметров после таблицы приведено более подробное описание.

Таблица А.8

| Параметр | Стандартные значения | Мин. | Макс. | Шаг изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П1. Восстановление значений | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П2. Пароль | — | 1 | 255 | 1 |
| П3. Режим ведения истории аварий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П4. Установка параметров, задающих конфигурацию системы: |  |  |  |  |
| С0— распашные ДК и ДШ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С1 — автоматические ДК и распашные ДШ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С2 —автоматические ДК и ДШ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С3 — внутреннее управление | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С4 — наружное управление с постами приказов на всех этажах С5 — смешанное управление | 1 1 | 0 | 1 | 1 |
| С6 — наружное управление с постами приказов на одном этаже и сигнальными вызовами на других | 1 | 0 | 1 | 1 |
| С7 — скорость 0,5 м/с (1) / 0,25 м/с (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П5. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на БС”, с | 12 | 1 | 255 | 1 |
| П6. Время срабатывания защиты “Блокировка главного привода на МС”, с | 24 | 1 | 255 | 1 |
| П7 Тип автоматического привода дверей: кабины контакторный (1) / БУАД (0) (для автоматических ДК) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П8. Продолжительность стоянки после освобождения кабины, с (только для автоматических ДК и ДШ) | 4 | 1 | 20 | 1 |
| П9. Продолжительность стоянки после восьмикратного реверса дверей, мин (только для автоматических ДК) | 10 | 1 | 10 | 1 |
| П10. Вид кабины — проходная (1) или непроходная (0) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| П11. резерв | — | — | — | — |
| П12. Верхняя посадочная остановка | 0 | 0 | 32 | 1 |
| П13. Основная посадочная площадка | 1 | 1 | 10 | 1 |
| П14-50.(резерв) | — | — | — | — |
| П51-70. Индикация посадочных площадок c 1 по 20 |  |  |  |
| П71-82.(резерв) | — | — | — | — |

А.2.3.1. Параметр П1

Для восстановления стандартных значений всех параметров Пхх необходимо установить значение 1 данного параметра. После ввода параметра происходит автоматический перезапуск рабочей программы и все параметры из рабочей группы примут стандартные значения.

А.2.3.2. Параметр П2

Этот параметр задает пароль блокировки параметров. Стандартное значение этого параметра равно нулю. Для разблокирования параметров или функций следует ввести значение «3». После снятия блокировки значение автоматически становится равным нулю, а доступ к изменению параметров сохраняется до переключения в другой режим работы лифта.

А.2.3.3. Параметр П3

Данный параметр используется для задания оптимального с точки зрения эксплуатации режима заполнения списка (истории) аварий лифта. При установке значения 0 занесение аварий в список производится только в режиме “Нормальная работа”, а при установке значения 1 — во всех режимах работы лифта, кроме режима «Оперативный контроль».

А.2.3.4. Параметр П4

Данный параметр включает в себя 8 подпараметров, которые используется для изменения некоторых алгоритмов работы станции. Каждый из этих подпараметров может быть изменен отдельно, однако, доступ к ним осуществляется последовательно путем перебора всех подпараметров по порядку. Все подпараметры данного параметра делятся на три группы: 
1. Тип дверей шахты и кабины грузового лифта (С0 – С2)
2. Тип управления грузовым лифтом(С3 – С6)
3. Скорость движения лифта (С7)

В первой группе собраны параметры, задающие тип установленных на данном лифте дверей. Двери шахты и кабины могут быть распашными и автоматическими в различном сочетании. Необходимо в обязательном порядке выбрать один из подпараметров С0 – С2, т.е. установить его в 0, в противном случае при выходе из режима «Оперативный контроль» будет зафиксирована авария А91.

Во второй группе собраны параметры, задающие вид управления лифтом. Управление лифтом может быть внутренним, наружным или смешанным. Необходимо в обязательном порядке выбрать один из подпараметров С3 – С6, т.е. установить его в 0, в противном случае при выходе из режима «Оперативный контроль» будет зафиксирована авария А91.

Подпараметр С0. Изменение подпараметра С0 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С1 и С2 на 1.

Подпараметр С1. Изменение подпараметра С1 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С0 и С2 на 1.

Подпараметр С2. Изменение подпараметра С2 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С0 и С1 на 1.

Подпараметр С3. Изменение подпараметра С3 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С4, С5 и С6 на 1.

Подпараметр С4. Изменение подпараметра С4 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С3, С5 и С6 на 1.

Подпараметр С5. Изменение подпараметра С5 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С3, С4 и С6 на 1.

Подпараметр С6. Изменение подпараметра С6 на 0 приводит к автоматическому изменению подпараметров С3, С4 и С5 на 1.

Подпараметр С7. Для задания скорости движения 0,5 м/с требуется установить значение “1” для данного подпараметра, а для задания скорости движения 0,25 м/с — “0”.

А.2.3.5. Параметр П7

При наличии привода дверей типа БУАД необходимо установить значение “0” для данного параметра. При этом при включении питания (при условии закрытого притвора дверей кабины) в течение 0,5 с будет подаваться команда на закрытие.

При отсутствии привода дверей типа БУАД следует установить значение «1» для данного подпараметра. Данный параметр принимается во внимание, только для автоматических дверей кабины.

А.2.3.6. Параметр П8

Данный параметр используется только для автоматических ДК и ДШ при смешанном управлении. После освобождения кабины (нет 15 кг) через некоторое время, задаваемое данным параметром, закрываются двери и лифт готов ехать по вызову.

А.2.3.7. Параметр П10

При задании в данном параметре непроходной кабины сигналы ВКО-В, ВКЗ-В, РЕВ-В, ДШ-В, KV13-B игнорируются и не принимаются во внимание, однако, при этом KV15-B, KV13-B должны быть зашунтированы.

А.2.3.8. Параметр П12

Данный параметр позволяет задать номер посадочной площадки верхнего этажа, т. е. верхнюю границу рабочей зоны. Задание значения для данного параметра отличного от стандартного обязательно и приводит к тому, что при перезапуске лифта в зоне ДКВ и ДТО будет происходить коррекция этажа даже с закрытыми дверями шахты.

При этом отпадет необходимость совершения корректировочного рейса в случае отсутствия открытых ДШ в течение 1 мин после перезапуска. В противном случае при выходе из режима «Оперативный контроль» будет зафиксирована авария А91.

А.2.3.9. Параметр П13

Данный параметр позволяет задать номер основной посадочной площадки, т. е. площадки, находящейся на уровне земли. Изменение данного параметра приводит к автоматическому изменению стандартных значений параметров П51-70 следующим образом: номер основной посадочной площадки соответствует первому этажу, все посадочные площадки, которые находятся ниже основной посадочной площадки, соответствуют ‘-1’ и т.д. этажам, а выше - ‘2’ и т.д. этажам.

А.2.3.10. Параметры П51-70

С помощью данных параметров можно независимо задать младшую и старшую части номера этажа для любой из 32 посадочных площадок из следующего набора символов: ‘(’(пробел), ‘П’, ‘0’ ( ‘9’, ‘-’.

Примечание: остальные параметры отдельного пояснения не требуют, т. к. их назначение явно следует из таблицы.

А.2.4. Группа параметров часов реального времени

Параметры данной группы позволяют настроить часы реального времени, которые используются, в том числе для ведения списка аварийных ситуаций. Значения параметров устанавливаются с помощью вызова оперативной функции “Установка текущих времени и даты” согласно таблице А.9.

Таблица А.9

| Параметр | Значение по умолчанию | Минимум | Максимум | Шаг изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В1. Минуты | — | 0 | 59 | 1 |
| В2. Часы | — | 0 | 23 | 1 |
| В3. День месяца (число) | — | 1 | 31 | 1 |
| В4. Месяц | — | 1 | 12 | 1 |
| В5. Год | — | 0 | 99 | 1 |

А.3. Режим “Контроль”

А.3.1. Управление

А.3.1.1. Кнопки

Кнопкам в шкафу управления присвоены краткие символические обозначения, которые приведены в таблице А.10.

Таблица А.10

| Обозначение | Название кнопки |
| --- | --- |
| ТО | “Точная остановка” |
| ( | “Вниз” |
| ( | “Вверх” |

Сообщения, которые появляются на дисплее контроллера, выделяются в тексте кавычками, например: “  ПР ”. Прописными буквами курсивом обозначаются конкретные знакоместа (разряды) для вывода информации того или иного типа, например: “  САА”.

Нажатие кнопки ( позволяет перейти на 1 уровень вниз. Допускается только одиночное нажатие кнопки.

Нажатие кнопки ( позволяет перейти на 1 уровень вверх. Допускается только одиночное нажатие кнопки.

Нажатие кнопки ТО позволяет выбрать необходимое из предлагаемого списка путем перебора всех возможных значений. Допускается как одиночное нажатие кнопки (однократное выполнение действия), так и нажатие кнопки с последующим ее удерживанием (циклическое повторение действия).

А.3.1.2. Дисплей

При работе в режиме “Контроль” на дисплее могут появляться специальные символы, которые приведены в таблице А.11

Таблица А.11

| Символ | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| “( ” | Идет выполнение задания (пауза в работе) |  |
| “( ” | Последняя по времени возникновения авария | см. оп. функцию “ПР” |
| “п ” | Приказы | см. оп. функцию “ЗА” |
| “п ” | Вызова вверх | см. оп. функцию “ЗА” |
| “u ” | Вызова вниз | см. оп. функцию “ЗА” |
| “ = ” | Разделитель при индикации времени |  |
| “ - ” | Разделитель при индикации даты |  |

А.3.1.3. Начальные действия

Для включения режима “Контроль” следует установить переключатель SA1 в шкафу в соответствующее положение. После этого вызвать основное меню для выбора требуемой оперативной функции. Порядок работы поясняет таблица А.12.

Таблица А.12

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “1 О С” (“6 О С”) или “1 О П” | 1 — аб. номер станции (м.б. любой); О — режим “Контроль”; С — задан стандартный набор значений параметров (или значения по умолчанию). П — задан пользовательский набор значений параметров. |
| 2 | ( | “ ПР ” | вызов основного меню: ПР — индикация текущей оперативной функции (просмотр истории аварий). |

А.3.2. Работа с основным меню

А.3.2.1. Основное меню

Для выполнения того или иного действия в режиме “Контроль” необходимо выбрать из основного меню определенную оперативную функцию. Названия всех оперативных функций и их краткие имена сведены в. таблицу А.13.

Таблица А.13

| Пункт основного меню | Название оперативной функции |
| --- | --- |
| ПР | Просмотр истории аварий |
| ОЧ | Очистка истории аварий |
| ВР | Просмотр текущего времени («часы») |
| УВР | Установка текущих значений времени и даты |
| ПАР | Установка параметров рабочей группы |
| ПНП | Просмотр номеров параметров, установленных пользователем |
| ЗА | Просмотр списка “залипших” кнопок вызовов и приказов |

А.3.2.2. Выбор оперативной функции

Для того, чтобы выбрать оперативную функцию, следует после перехода в основное меню, нажимая кнопку ТО, выбрать из меню требуемую функцию. Выбор осуществляется циклически. Порядок действий ( на примере выбора оперативной функции «ПАР») поясняет таблица А.14

Таблица А.14

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПР ” | Выбрана функция «ПР» |
| 2 | ТО | “ ОЧ ” | Выбрана функция «ОЧ» |
| 3 | ТО | “ ВР ” | Выбрана функция «ВР» |
| 4 | ТО | “ УВР ” | Выбрана функция «УВР» |
| 5 | ТО | “ ПАР ” | Выбрана функция «ПАР» |

А.3.2.3. Вызов оперативной функции

Для того, чтобы вызвать выбранную оперативную функцию, следует однократно нажать (. Далее следует руководствоваться описанием выбранной оперативной функции.

Для возврата в основное меню следует нажать (. Порядок действий (на примере вызова оперативной функции “ПАР”) поясняет таблица А.15.

Таблица А.15     см. описание ПАР

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация текущей оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции |
| 3 |  |  | работа оперативной функции |
| 4 | ( | “ ПАР ” | выход в основное меню |

### А.3.2.4. Выход

Выход из основного меню производится согласно таблице А.16

Таблица А.16

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация текущей оперативной функции |
| 2 | ( | “1 О С” | выход |

А.3.3. Оперативная функция “ПР” — просмотр истории аварий

Список аварий организован в виде кольцевого буфера, в котором сохраняются протоколы аварийных ситуаций. При выключении питания шкафа эта информация не теряется, что позволяет проводить статистический анализ работы лифта, и помогает в поиске и устранении неисправностей. Для каждой аварии из списка возможен просмотр стандартного и расширенного протоколов.

А.3.3.1. Выбор номера аварии из списка

Порядок выбора номера аварии поясняет пример, представленный в таблице А.17.

Таблица А.17

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПР ” | индикация требуемой оперативной функции |
| 2 | ( | “( ПР ” “( 44 ” “а 0 ” | вызов оперативной функции 44 — код последней по времени аварии. отсутствие аварий в списке. |
| 3 | ТО | “а 98 ” “а -- ” | предыдущая авария из списка; отсутствие аварий в списке. |
| 4 | ( |  | Переход к просмотру стандартного протокола выбранной аварии |
| 5 | Просмотр стандартного протокола выбранной аварии |
| 6 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 5 |
| 7 | ( | “ ПР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.3.2. Просмотр стандартного протокола выбранной аварии

Стандартный протокол включает в себя код аварии и время ее возникновения. Порядок работы поясняет пример, представленный в таблице А.18.

Таблица А.18

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| (5) |  | “08-03” “03=15” “а 98 ” | дата (8 марта) – индикация в течение 2 с время (3 часа 15 мин.) – индикация в течение 2 с; Примечание: при отсутствии в составе контроллера или неработоспособности часов реального времени протокол будет содержать нулевые значения для даты и времени. Код аварии (см. Шаг 3 таблицы А.17) |

А.3.3.3. Просмотр расширенного протокола аварии

Расширенный протокол включает в себя стандартный протокол, состояние лифта на момент аварии, местоположение кабины и дополнительную информацию для конкретной аварии.

Для просмотра информации, отсутствующей в стандартном протоколе следует не позднее 2 с после появления на дисплее времени возникновения аварии (см. предыдущий пункт) нажать (. Порядок работы поясняет пример в таблице А.19.

Таблица А.19

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (5) |  | “03=15” | время (3 часа 15 мин.); |
| 2 (6) | ( | “1- С” | 1 — пункт расширенного протокола: состояние лифта при возникновении аварии; С — код состояния лифта (см. табл. 22) |
| 3 (7) | ТО | “2- 13” | 2 — пункт расширенного протокола: местоположение лифта при возникновении аварии; 13 — номер посадочной площадки. |
| 4 (8) | ТО | “3- FЕ” | 3 — пункт расширенного протокола: дополнительная информация; F0 — данные. |
|  | ( | “Р- 01” ... “3- FЕ” | Расшифровка дополнительной информации (если расшифровка в данном случае не предусмотрена — индикация не изменяется) |
| 5 (9) | ТО | “4- 01” | 4 — пункт расширенного протокола направление движения; 01 — движение кабины вверх; Направление может принимать следующие значения 01 - движение кабины вверх; 02 - движение кабины вниз; 00 - кабина неподвижна. |
| 6 (10) | ТО | “1- С” | см. шаг 2 (6) в данной таблице |
| 7 (11) | ( | “а 98 ” | Окончание просмотра расширенного протокола |

Символы кодов состояний лифта приведены в таблице А.20

Таблица А.20

| Символ кода состояния | Состояние лифта |
| --- | --- |
| П | Пауза при отсутствии цели движения (кабина неподвижна, двери закрыты) |
| О | Открывание дверей |
| С | Стоянка на этаже с открытыми дверями |
| З | Закрывание дверей |
| Б | Движение на большой скорости (БС) |
| U | Движение на малой скорости (МС) |
| - | Инициализация системы |

Дополнительная информация предусмотрена только для аварии«А98»: автоматически осуществляется перебор номеров всех неисправных RET-ов.

А.3.4. Оперативная функция “ОЧ” — очистка списка аварий

Очистка списка производится только после предварительного ввода пароля, разрешающего данное действие (см. параметр П2). После выполнения операции автоматически производится запись события “Выполнена очистка истории аварий” (т. Е. в начало списка заносится авария с кодом 0). Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.21.

Таблица А.21

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ОЧ ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “( ОЧ ” “ --- ” | вызов оперативной функции: выполняется очистка списка аварий; вызов данной функции невозможен (блокирован). |
| 3 |  | “ ОЧ ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.5. Оперативная функция «BP» — просмотр текущего времени

Запуск данной функции возможен только при условии работоспособности часов реального времени (микросхемы DS12887). Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.22.

Таблица А.22

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ВР ” | Индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “03=15” “Н ЧАС” | Запуск оперативной функции: текущее время (3 ч 15 мин.); запуск функции невозможен (DS12887 не исправна) |
| 3 | ( | “ ВР ” | Выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.5. Оперативная функция “УВР” — установка текущего времени и даты

Вызов данной функции возможен только при условии работоспособности часов реального времени (микросхемы DS12887). Функция УВР предназначена для просмотра и/или изменения значений параметров Вхх.

Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.23.

Таблица А.23

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ УВР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “В 1 ” | вызов оперативной функции. В — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
|  |  | “Н ЧАС” | вызов данной функции невозможен (DS12887 неисправна). |
| 3 | ТО | “В 2 ” | выбор номера другого параметра в группе. |
| 4 | ( | “2 13 ” | вход в режим изменения значения параметра: 2 — номер выбранного параметра в группе; 13 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “2 14 ” | изменение значения параметра |
| 6 | ( | “В 2 ” | подтверждение изменения значения. |
| 7 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 6 |
| 8 | ( | “ УВР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.7. Оперативная функция “ПАР” — установка параметров рабочей группы

Функция ПАР предназначена для просмотра и/или изменения значений параметров Пхх. Изменение значений доступно только после предварительного снятия блокировки параметров (см. параметр П2).

А.3.7.1. Работа с параметрами П1 – П3, П5 – П50

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметров 1-50 (за исключением параметра П4) поясняет таблица А.24.

Таблица А.24

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО ТО | “П 2 ” “П 3 ” | выбор номера параметра в группе. |
| 4 | ( | “= 0 ” | вход в режим изменения значения параметра: 0 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “= 1 ” “=--- ” | увеличение значения параметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “П 3 ” | подтверждение изменения значения. |
| 7 | . . . | . . . | При необходимости повторить шаги 3 – 6 |
| 8 | ( | “ ПАР ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.7.2. Работа с параметром П4

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметра П4 поясняет таблица А.25.

Таблица А.25

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО ТО ТО | “П 2 ” “П 3 ” “П 4 ” | выбор параметра П4. |
| 4 | ( | “С0= 1” | вход в режим изменения значения параметра: 1 — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “С0= 0” “=--- ” | изменение значения подпараметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “С1= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 7 | ( | “С2= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 8 | ( | “С3= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 9 | ( | “С4= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 10 | ТО | “С4= 0” “=--- ” | изменение значения подпараметра; нет доступа к изменению значения параметра. |
| 11 | ( | “С5= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 12 | ( | “С6= 1” | Переход к следующему подпараметру. |
| 13 | ( | “П 4 ” | подтверждение изменения значения. |

А.3.7.3. Работа с параметрами П51 – П70

Параметры 51-70 корректируются и просматриваются в два этапа. При выборе любого из этих параметров, определяющих индикацию местоположения кабины лифта на цифровом табло, предоставляется возможность последовательного доступа к информации сначала для левого (старшего) разряда, а затем для правого (младшего) разряда.

Порядок работы с данной оперативной функцией для просмотра и изменения значений параметров 51-70 на примере параметра П60 поясняет таблица А.26.

Таблица А.26

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПАР ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “П 1 ” | вызов оперативной функции: П — тип индикации (группа параметров); 1 — номер выбранного параметра в группе; |
| 3 | ТО . . . ТО | “П 2 ” . . . “П 60 ” | выбор параметра П60. |
| 4 | ( | “= 10” | Поочередная смена символов «1» и «_» — возможность изменения старшего разряда “ 10” — текущее значение параметра. |
| 5 | ТО | “= 20” “[---]” | изменение старшего разряда; Поочередная смена символов «2» и «_», нет доступа к изменению значения параметра. |
| 6 | ( | “= 20” | Поочередная смена символов «0» и «_» — возможность изменения младшего разряда |
| 7 | ТО | “= 21” | изменение младшего разряда;. поочередная смена символов «1» и «_» — |
| 8 | ( | “П 60 ” | подтверждение изменения значения параметра; |

А.3.8. Оперативная функция “ПНП” — просмотр номеров параметров, установленных пользователем

Порядок работы с данной оперативной функцией поясняет таблица А.27.

Таблица А.27

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ПНП ” | Индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “ 5 20” “12 15” ... | Запуск оперативной функции: Последовательная индикация номеров параметров и их значений, установленных пользователем (т. е. тех параметров, значения которых не совпадают со стандартными) |
|  |  | “ --- ” | Отсутствие указанных выше параметров |
|  |  | “Н(ЭНП” | Запуск данной функции невозможен (микросхема флэш-памяти неисправна) |
| 3 |  | “ ПНП ” | Выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.3.9. Оперативная функция “ЗА” — просмотр списка “залипших” кнопок вызовов и приказов

После вызова данной функции автоматически осуществляется перебор номеров всех посадочных площадок для каждой группы кнопок. Пример приведен в таблице А.28.

Таблица А.28

| Шаг | Кнопки | Дисплей | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | “ ЗА ” | индикация выбранной оперативной функции |
| 2 | ( | “п 11 ” “п 12 ” ... “п -- ” | Вызов оперативной функции: Последовательная индикация залипших кнопок приказов; Отсутствие залипших кнопок приказов. |
|  |  | “п 11 ” “п 12 ” ... “п -- ” | Последовательная индикация залипших кнопок “вызовов вверх”; Отсутствие залипших кнопок “вызовов вверх”. |
|  |  | “u 11 ” “u 12 ” ... “u -- ” | Последовательная индикация залипших кнопок “вызовов вниз”; Отсутствие залипших кнопок “вызовов вниз”. |
| 3 |  | “ ЗА ” | выход в основное меню при завершении работы с данной функцией |

А.4. Коды аварийных ситуаций

Программное обеспечение позволяет осуществлять контроль исправности оборудования и индикацию возникшей аварийной ситуации. В ряде случаев предусматривается попытка автоматического устранения причины, вызвавшей аварийную ситуацию, для последующего продолжения работы лифта в заданном режиме без вмешательства оператора.

Коды аварийных ситуаций для грузового лифта с распашными ДК и ДШ приведены в таблице А.29.

Таблица А.29

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты на сторонах А или В |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16А (лифт едет или готов ехать, замки дверей шахты уже были закрыты) |
| 23 | Несанкционированно замкнуто реле KV16А (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16В (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты) |
| 25 | Несанкционированно замкнуто реле KV16В (лифт стоит, замки уже были открыты) |
| 30 | Незакрыта одна из дверей шахты или кабины в режимах Авария или УМП |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13А при закрытых дверях шахты |
| 32 | Несанкционированно замкнуто реле KV13А при открытых дверях шахты |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13В при закрытых дверях шахты |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13В при открытых дверях шахты |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 36 | В посте ревизии установлен режим ревизия при нахождении лифта в режимах «Нормальная работа», «УМП», «Авария» |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 39 | Разомкнут выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременно разомкнуты контакты датчиков верхней и нижней остановок |
| 41 | Ошибочно разомкнут контакт датчика нижней остановки (не на 1 остановке) |
| 42 | Ошибочно разомкнут контакт датчика верхней остановки (на 1 остановке) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 48 | Кабина находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после выдачи команды на движение |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и ДТО-В |
| 57 | Превышение контрольного времени при открытии замков дверей шахты (замки не открылись в течение 2 с после отключения реле KV9) |
| 58 | Превышение контрольного времени при закрытии замков дверей шахты (замки не закрылись в течение 2 с после включения реле KV9) |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и ДТО-В при открытом замке ДШ-А и/или ДШ-В) |
| 66 | Включён контакт «15 кг» при отключённом контакте «110 %» в устройстве УКП |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15А в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-А, или при движении |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15В в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-В, или при движении |
| 90 | Не отключён режим «Монтажная ревизия и авария» |
| 91 | Не введен параметр П12 (верхняя граница рабочей зоны), или не выбран тип привода дверей и/или вид управления грузовым лифтом (параметр П4) |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

Коды аварийных ситуаций для грузового лифта с автоматическими ДК и распашными или автоматическими ДШ приведены в таблице А.30.

Таблица А.30

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1-20 | Несанкционированное открытие одной из дверей шахты на сторонах А или В |
| 21 | Несанкционированное открытие более одной двери шахты |
| 22 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16-А |
| 24 | Несанкционированно разомкнуто реле KV16В (лифт едет или готов ехать, замки уже были закрыты |
| 31 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13А при закрытых дверях шахты |
| 32 | Несанкционированно замкнуто реле KV13А при открытых дверях шахты |
| 33 | Несанкционированно разомкнуто реле KV13В при закрытых дверях шахты |
| 34 | Несанкционированно замкнуто реле KV13В при открытых дверях шахты |
| 35 | Несанкционированно разомкнута цепь реле KV14 при закрытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 36 | В посте ревизии установлен режим ревизия при нахождении лифта в режимах «Нормальная работа», «УМП», «Авария» |
| 37 | Несанкционированно замкнута цепь реле KV14 при открытых дверях кабины на сторонах А и В |
| 39 | Разомкнут выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременно разомкнуты контакты датчиков верхней и нижней остановок |
| 41 | Ошибочно разомкнут контакт датчика нижней остановки (не на 1 остановке) |
| 42 | Ошибочно разомкнут контакт датчика верхней остановки (на 1 остановке) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 48 | Кабина находится в зоне ДТО-А или ДТО-В более 5 с после выдачи команды на движение |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО-А и/или ДТО-В |
| 53 | Обрыв цепи датчика реверса дверей В кабины |
| 54 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО-В при открывании дверей В |
| 55 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ-В при закрывании дверей |
| 56 | Стоянка кабины после восьмикратного реверса дверей В |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО-А при открывании дверей А |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ-А при закрывании дверей |
| 59 | Стоянка кабины после восьмикратного реверса дверей А |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса дверей А кабины |
| 61 | Обрыв цепей ДТО-А, ДТО-В или ДЗ (одновременное наличие сигналов от ДТО-А или ДТО-В и ДЗ) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины (нет ДТО-А и/или ДТО-В при открытии дверей А и/или В) |
| 63 | Одновременное включение ВКО-А и ВКЗ-А |
| 64 | Несанкционированное отсутствие сигнала от ВКЗ-А |
| 66 | Включён контакт «15 кг» при отключённом контакте «110 %» в устройстве УКП |
| 67 | Одновременное включение ВКО-В и ВКЗ-В |
| 68 | Несанкционированное отсутствие сигнала от ВКЗ-В |
| 69 | Нарушение контроля дверей шахты, т. е. не замкнуты контакты выключателей шахтной двери В при открытии дверей В кабины (только для лифта с автоматическими дверями шахты и кабины) |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты, т. е. не замкнуты контакты выключателей шахтной двери А при открытии дверей А кабины (только для лифта с автоматическими дверями шахты и кабины) |
| 71 | Несанкционированно замкнуто реле KV15А после открытия дверей А кабины |
| 72 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15А в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-А, или при движении |
| 73 | Несанкционированно замкнуто реле KV15В после открытия дверей В кабины |
| 74 | Несанкционированно разомкнуто реле KV15В в зоне точной остановки при отсутствии сигнала от ДТО-В, или при движении |
| 90 | Не отключён режим «Монтажная ревизия и авария» |
| 91 | Не введен параметр П12 (верхняя граница рабочей зоны), или не выбран тип привода дверей и/или вид управления грузовым лифтом (параметр П4) |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

А.5 Особенности работы грузового лифта с распашными дверями в части контроля заваривания контактов ДК, ДШ.

А.5.1 Перед началом работы на лифте обслуживающий персонал обязан провести проверки согласно имеющейся инструкции по эксплуатации на лифт, при этом проверяется отсутствие движение кабины при поочередном открывании ДК и ДШ.

А.5.2 При функционировании лифта в режиме «Нормальная работа» при  всех видах управления действует следующий алгоритм:

- после совершения любого количества поездок допускается не открывать двери шахты и кабины, а также допускается открывать и закрывать дверь кабины, запрета на дальнейшую работу при этом – нет;

- если после совершения любой поездки были открыты двери шахты, то после этого допускается один раз не открывать двери кабины, а после закрытия ДШ продолжить поездку;

- если после совершения следующей после  этого поездки были открыты двери шахты, то после этого должны быть обязательно открыты двери кабины;

- если двери кабины не открыли, лифт  переходит в бесконечное ожидания открытия дверей кабины, при этом на табло в кабине начинается мигание одновременно двух стрелок (вверх и вниз), а на посте этажном – мигание индикатора «Кабина на этаже»;

указанная индикация означает, что программа не обнаружила размыкание контактов выключателя дверей кабины после размыкания контактов выключателя дверей шахты;

- если двери кабины открыли, затем  закрыли двери шахты и кабины, лифт продолжит работу.

А.6. Возможности перенастройки ПО для шахты нестандартной конфигурации.

Программное обеспечение позволяет осуществлять адаптацию системы управления под конкретную шахту. Некоторые примеры возможной перенастройки приведены в таблице А.31.

Таблица 31

| № | Возможная конфигурация шахты | Параметры, подлежащие замене | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Необходима другая индикация этажей | П51-82 | Каждую цифру индикации этажа можно заменить на один из следующих символов: пробел, П, 0-9, - |
| 2. | В шахте лифта есть один или несколько подвалов (до 9) | П13 | После изменения П13 автоматически меняется индикация этажей |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
|  | Номера листов (страниц) | Всего листов | № | Входящий № сопрово- |  |  |
| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | (страниц) в доку-менте | документа | дительного документа и дата | Подп. | Дата |

# Footnotes

1 	В связи с непрерывным совершенствованием изделия заводом-изготовителем, допускается применение отдельных комплектующих изделий, отличных от указанных в настоящей технической документации. Проводимая предприятием-изготовителем замена не ухудшает качества и надежности шкафа. При этом функционирование и схема подключения внешней аппаратуры к шкафу не изменяются.

См. раздел “Параметры рабочей группы”.

См. раздел “Режим “Контроль”

См. раздел “Режим “Контроль”

Далее в тексте для обозначения конкретной оперативной функции будет использоваться ее краткое имя.

См. раздел “Начальные действия”

См. также параметр П3.

Если местоположение не определено, то выдается нулевое значение;

См. описание дополнительной информации для конкретной аварии.

# Text boxes

RET7

RET1

Шахтный датчик 
или кнопка вызова (приказа)

Шкаф управления электроприводом и автоматикой грузового лифта с микропроцессорным управлением со скоростью движения 
до 1,0 м/с типа ШУЛМ-К4.
Руководство по эксплуатации

RET0

Шкаф

. . .

IND0

Элемент индикации
(кнопка вызова (приказа), сегмент, указатель)

. . .

IND1

IND7

Узлы матрицы (места возможного подключения датчиков и индикаторов)

SC0

SC1

. . .

SC17

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы А.17

Продолжение таблицы А.30

Таблица 2

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы А.30

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы А.30

Таблица 3

Продолжение таблицы А.30

Продолжение таблицы А.29

Продолжение таблицы А.28

Продолжение таблицы А.28

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы А.23

см. описание ПАР

описание см. далее по тексту

Продолжение таблицы А.8

Продолжение таблицы А.29

Продолжение таблицы А1