Версия LW8.1.2.1 BW

Алгоритм работы грузового лифта с распашными дверями в части контроля заваривания контактов ДК, ДШ (две попытки).

- Перед началом работы на лифте обслуживающий персонал обязан

провести проверки согласно имеющейся инструкции по эксплуатации на лифт, при этом проверяется отсутствие движение кабины при поочередном открывании ДК и ДШ.

- При функционировании лифта в режиме «Нормальная работа» при

всех видах управления действует следующий алгоритм:

- после совершения любого количества поездок допускается не открывать двери шахты и кабины, а также допускается открывать и закрывать дверь кабины, запрета на дальнейшую работу при этом – нет;

- если после совершения любой поездки были открыты двери шахты, то после этого допускается один раз не открывать двери кабины, а после закрытия ДШ продолжить поездку;

- если после совершения следующей после  этого поездки были открыты двери шахты, то после этого должны быть обязательно открыты двери кабины;

- если двери кабины не открыли, лифт  переходит в бесконечное ожидания открытия дверей кабины, при этом на табло в кабине начинается мигание одновременно двух стрелок (вверх и вниз), а на посте этажном – мигание индикатора «Кабина на этаже» (указанная индикация означает, что программа не обнаружила размыкание контактов выключателя дверей кабины после обнаружения размыкания контактов выключателя дверей шахты);

- если двери кабины открыли, затем  закрыли двери шахты и кабины, лифт продолжит работу.