Коды аварийных ситуаций

Программное обеспечение позволяет осуществлять контроль исправности оборудования и индикацию возникшей аварийной ситуации. Для ряда случаев предусматривается попытка автоматического устранения причины, вызвавшей аварийную ситуацию, с последующим продолжением работы лифта в заданном режиме без вмешательства оператора.

Коды аварийных ситуаций приведены в таблице

1- Восстанавливаемая ошибка

2- Да -- Нет

3- Невосстанавливаемая ошибка

| Код | Описание аварийной ситуации |  |
| --- | --- | --- |
| 1-17 | Несанкционированное открытие дверей шахты на данной площадке | 2 |
| 26 | Открыт люк в крыше кабины | 2 |
| 27 | Ложное состояние реле контроля дверей шахты и кабины (KV13) | 1-2 |
| 28 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) | 1 |
| 29 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии | 1 |
| 31 | Сработал выключатель слабины тяговых канатов на крыше кабины | 1 |
| 32 | Нет сигнала от ВКЗ или разомкнут замок дверей кабины | 1 |
| 32 | Нет сигнала от ВКЗ или разомкнут замок дверей кабины +15кг | 2 |
| 33 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины | 3 (в РЕВ-1) |
| 34 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки | 1 |
| 35 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки(не на 1 остановке) | 1 |
| 36 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) | 1 |
| 42 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины | 1 |
| 44 | Неисправность цепей включения пускателей главного привода | 3 |
| 45 | Нарушение контроля цепей включения пускателей | 3 |
| 49 | Блокировка главного привода на большой скорости (не размыкается) ДЗ | 3 |
| 50 | Блокировка главного привода на большой скорости(не размыкается) ДТО | 3 |
| 52 | Блокировка главного привода на малой скорости | 3 |
| 54 | Открыта “малая створка” | 1 |
| 56 | Неисправность цепей включения пускателей привода дверей | 3 |
| 57 | Блокировка привода дверей кабины лифта при открывании дверей | 3 (ВКО,ВКЗ) |
| 58 | Блокировка привода дверей кабины лифта при закрытии дверей | 3 (ВКО,ВКЗ) |
| 59 | Превышение числа реверсов привода дверей | Имитация погр |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса | 1 |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ | 3 (в РЕВ-1) |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины | 1 |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО и ВКЗ | 1 |
| 65 | Наличие 90% без 15 кг | 1 |
| 69 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) от УБЛ-КПД | 3 |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты | 2 |
| 71 | Неверное срабатывание выключателя замка дверей | 1 |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы | 3 |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ | 3 |
| а00 | Нет ошибок |  |
| 800 | Пожарная опасность |  |