Матрица ПКЛ-17

|  | №пров | 268 | 269 | 270 | 271 | 272B | 273 | 274 | 275 | 272А | 273A | 274А | 275А | 299 | 297 | 296 | 298 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пров |  | SC0 | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 | SC6 | SC7 | SC8 | SC9 | SC10 | SC11 | SC12 | SC13 | SC14 | SC15 |
| 284 | RET0 | B1↑ | B17↓ | B9↑ | B9↓ | П1/↑ | П9 | П17 | ДКН | ДКВ | Д1 | Д9 | Д17 |  | СВ17 | СВ9 | СВ1 |
| 285 | RET1 | B2↑ | B2↓ | B10↑ | B10↓ | П2/↓ | П10 | Кн.Рев | BKO | ПР.О | Д2 | Д10 |  | KV13 | УТРО | СВ10 | СВ2 |
| 286 | RET 2 | В3↑ | B3↓ | B11↑ | B11↓ | П3/ТО | П11 | СПК | ВКЗ | ПР.З | ДЗ | Д11 |  | KV14 | ВЕЧЕР | СВ11 | СВЗ |
| 287 | RET3 | B4↑ | B4↓ | B12↑ | B12↓ | П4 | П12 | ЛЮК | Рев.ДВ | КПР | Д4 | Д12 |  | ПОГР |  | СВ12 | СВ4 |
| 288 | RET 4 | B5↑ | B5↓ | B13↑ | B13↓ | П5 | П13 | 15кг | ДК | РВ ↑ | Д5 | Д13 | СЕЙС | НОР |  | СВ13 | СВ5 |
| 289 | RET 5 | B6↑ | B6↓ | B14↑ | B14↓ | П6 | П14 | 90% | ЛОВ | РВ ↓ | Д6 | Д14 | ПОЖ | РЕВ |  | СВ14 | СВ6 |
| 290 | RET 6 | B7↑ | B7↓ | B15↑ | B15↓ | П7 | П15 | 110% | Перег1 | КБР | Д7 | Д15 |  | АВР |  | СВ15 | СВ7 |
| 291 | RET 7 | B8↑ | B8↓ | B16↑ | B16↓ | П8 | П16 | ДТО | Перег2 | ХОД | Д8 | Д16 | КНТЛ | УМП | Малая створка | СВ16 | СВ8 |
| 276 | IND 0 | B1↑ | В17↓ | B9↑ | B9↓ | П1 | П9 | П17 |  |  |  | 17▼ | 9▲ | 9▼ |  |  |  |
| 277 | IND1 | B2↑ | B2↓ | В10↑ | B10↓ | П2 | П10 | ▲ | А мл | A cт | 2▲ | 2▼ | 10▲ | 10▼ |  |  |  |
| 278 | IND2 | ВЗ↑ | B3↓ | B11↑ | B11↓ | ПЗ | П11 | ▼ | В мл | В ст | З▲ | 3▼ | 11▲ | 11▼ |  |  |  |
| 279 | IND3 | B4↑ | B4↓ | B12↑ | B12↓ | П4 | П12 |  | С мл | С ст | 4▲ | 4▼ | 12▲ | 12▼ |  |  |  |
| 280 | IND4 | B5↑ | B5↓ | B13↑ | B13↓ | П5 | П13 |  | D мл | D ст | 5▲ | 5▼ | 13▲ | 13▼ |  |  |  |
| 281 | IND5 | B6↑ | B6↓ | B14↑ | B14↓ | П6 | П14 |  | Е мл | Е ст | 6▲ | 6▼ | 14▲ | 14▼ |  |  |  |
| 282 | IND6 | B7↑ | B7↓ | B15↑ | B15↓ | П7 | П15 |  | F мл | F ст | 7▲ | 7▼ | 15▲ | 15▼ |  |  |  |
| 283 | IND7 | B8↑ | B8↓ | B16↑ | B16↓ | П8 | П16 | ГОНГ | G мл | G ст | 8▲ | 8▼ | 16▲ | 16▼ |  |  |  |

Режимы работы (Блок задания режимов)

| Состояние контактов БЗР | Режимы |
| --- | --- |
|  | День | УТРО | ВЕЧЕР | ВЫКЛЮЧЕН |
| SC13, RET1 | ОТКЛ | ВКЛ | ОТКЛ | ВКЛ |
| SC13, RET2 | ОТКЛ | ОТКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| Обслуживание вызовов | Вверх и вниз | Только вверх | Только вниз | Обычный режим |

1  В узлах матрицы последовательно с контактами выключателей (или индикаторами)     установлены развязывающие диоды катодом на SC, анодом на RET (или IND)

2   Положение выключателей «ЗАМКНУТО» отмечено серым цветом и задано для состояния лифта:

- порожняя кабина на 17 этаже в ДКВ и ДТО,

- двери закрыты, режим MП,

- реле контроля цепи безопасности KV14 и реле контроля цепи дверей KV13 включены,

- цепь «КНТЛ» контроля пускателей КМ1,КМ2,КМЗ,КМ4,КМ6,КМ7 и реле тормоза KV11 включена,

- реле пож опасности KV16 отключено, его контакты ПОЖ - замкнуты
- малая створка (МС) закрыта

3 СВ1—СВ17 ключи спецвызова для больничных зданий.

4 На блоке наладочном отображается информация только сканов SC0—SC13

|  | SC 11 |
| --- | --- |
| RET6 | КНТЛ 1 |
| RET7 | КНТЛ 2 |

5 Варианты исполнения цепи КНТЛ:     КНТЛ    --  КМ1, КМ2, КМ3, КМ4, КМ6, КМ7

КНТЛ 1 --  КМ6, КМ7

КНТЛ 2 --  КМ1, КМ2, КМ3, КМ4

Вместо контактов пускателей могут использоваться контакты реле.

6  КН. ←║→ (двери) = ↑ МП                СПК = ↓ МП

Сервисные возможности ПО

Просмотр номера верхней посадочной площадки

а) Перевести лифт в режим “УМП”;

б) При нахождении кабины в зоне точной остановки нажать кнопку ТО в шкафу управления и, удерживая ее в нажатом положении, считать с двух правых индикаторов дисплея контроллера текущее значение номера верхней посадочной площадки.

Информация на дисплее: “–ПП”, где ПП — номер посадочной площадки,

например “–17”.

Просмотр информации о “текущей” аварии

Для просмотра текущей аварии необходимо перевести лифт в режим “Авария”, а затем считать с двух правых индикаторов дисплея контроллера текущее значение номера аварии.

Просмотр информации о “предыдущей” аварии

а) Перевести лифт в режим “Авария”;

б) Нажать кнопку ТО в шкафу управления и, удерживая ее в нажатом положении (на время не более 3 с) считать с двух правых индикаторов дисплея контроллера код аварии, а с крайнего левого индикатора — код состояния лифта, в котором произошла авария.

Информация на дисплее: “САА”, где С — символ кода состояния (см. таблицу 1), АА — код аварии, например “О57”

Таблица 1

| Символ кода состояния | Состояние лифта |
| --- | --- |
| П | Пауза при отсутствии цели движения (кабина неподвижна, двери закрыты) |
| О | Открывание дверей |
| С | Стоянка на этаже с открытыми дверями |
| З | Закрывание дверей |
| Б | Движение на большой скорости (БС) |
| U | Движение на малой скорости (МС) |
| - | Инициализация системы |

Просмотр служебной информации при старте контроллера

1. Перезапустить контроллер (переключить напряжение питания).

2. Последовательно считать информационные сообщения с дисплея контроллера:

Таблица 2

| Информация на дисплее | Сообщение | Примечание | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер версии ПО | “ННН” | ННН — номер версии (т. е. установлена версия LWННН) | “429” |
| Номер посадочной площадки верхнего этажа | “–ЭЭ” | ЭЭ — номер соответствующей посадочной площадки | “–17” |
| Номер посадочной площадки основного посадочного этажа | “_ОО” | ОО — номер соответствующей посадочной площадки | “_01” |
| Состояние разрядов переключателя SA1 на плате ПКЛ | “(ПП” | ( — пробел, ПП — код состояния в шестнадцатеричном формате | “ FF” |

Вывод дополнительной информации на указатели

В случаях, когда лифт не находится ни в одном из служебных режимов работы, но не обслуживает вызова с этажей, изменяется вид индикации на его указателях местоположения (табло, расположенных на основном посадочном этаже и в кабине лифта).

Таблица 3

| Ситуация | Вид индикации |
| --- | --- |
| Авария | Мигает номер этажа |
| Лифт находится в режиме Погрузка или в режиме имитации погрузки | Поочередно выводятся номер этажа и символ `п` |

Установка параметров

Для установки параметров используется 8-ми разрядный переключатель SA1 на плате контроллера:

| SA1 | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( | Вкл. Выкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

Значения параметров в зависимости от положения разрядов (движков) переключателя SA1 приведены в табл. 4-10.

Таблица 4

| Параметр |  | SA1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разряд | “Вкл.” | “Выкл.” |
| 1. Номинальная линейная скорость, м/с | 2, 3 | См. табл. 5 |  |
| 2. Наличие неподвижного пола кабины | 1 | да | нет |
| 3. Тип здания | 4 | 1 (админ.) | 0 (жилое) |
| 4. Наличие подвального этажа | 5 | да | нет |
| 5. Время стоянки на этаже (посадка) | 7 | См. табл. 6 |  |
| 6. Расширение алгоритма работы | 8 | да | нет |

Таблица 5					   Таблица 6

| Линейная скорость, м/с | Разряд 2 | Разряд 3 |  | Время стоянки, с | Разряд 4 | Разряд 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | “Вкл.” | “Выкл.” |  | 4,0 | “Выкл.” | “Выкл.” |
| 1,0 | “Выкл.” | “Выкл.” |  | 6,0 | “Выкл.” | “Вкл.” |
| 1,4 | “Выкл.” | “Вкл.” |  | 10,0 | “Вкл.” | “Выкл.” |
|  |  |  |  | 4,0 | “Вкл.” | “Вкл.” |

Параметр 1. Номинальная линейная скорость

Параметр определяет время срабатывания защит по блокировкам основного привода на малой и большой скоростях и момент начала замедления при движении на большой скорости. Значения времени срабатывания для каждой из указанных защит в зависимости от значения данного параметра приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Защита | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 м/с | ( 1,0 м/с |
| Блокировка основного привода на БС, с | 20,0 | 8,0 |
| Блокировка основного привода на МС, с | 40,0 | 20,0 |

При задании скорости движения 1,4 м/с переход на малую скорость производится относительно первого шунта замедления по ходу движения после срабатывания выключателя точной остановки. В противном случае замедление начинается относительно второго шунта.

Параметр 2. Наличие неподвижного пола кабины

При установке значения “да” данного параметра длительность однократного включения режима имитации погрузки после удерживания кнопки “Двери” сокращается с 10 мин. до 3 мин.

Параметр 3. Тип здания

Параметр определяет некоторые особенности алгоритма работы лифта в режиме “Нормальная работа”.

Таблица 8

| Особенности алгоритма | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 (жилое здание) | 1 (админ. здание) |
| Продолжительность стоянки, с | 4,0 | 10 |
| Автоматическая отправка кабины лифта на первую посадочную площадку | Производится для одного из лифтов в группе при отсутствии зафиксированных вызовов и приказов | Не производится |
| Продолжение поиска цели в противоположном направлении при отсутствии приказа | да | нет |
| Отмена приказов противоположного направления (приоритет направления) | нет | да |
| Возможность управления от БЗР (блок задания режимов) | нет | да |

Параметр 4. Наличие подвального этажа

Данный параметр задает номер посадочной площадки для основного посадочного этажа и позволяет корректно отображать местоположение кабины (номер этажа) на лифтовых указателях. Номер этажа для каждой посадочной площадки в зависимости от значения данного параметра указан в таблице 9.

Таблица 9

| Посадочная площадка | Значение параметра |
| --- | --- |
|  | нет | да |
| 1 | “1” | “П” |
| 2 | “2” | “1”* |
| 3 | “3” | “2” |
| 17 | “17” | “16” |

Параметр 5. Время стоянки на этаже

Данный параметр используется совместно с параметром 3 и задает длительность посадки при стоянке на этаже (см. также раздел “Основные временные константы” и поясняющую таблицу №6 в начале данного раздела).

Параметр 6. Расширение алгоритма работы

При необходимости организации работы лифта с учетом поддержки таких дополнительных возможностей, как “больничный” алгоритм работы , кроме монтажа соответствующих аппаратов требуется установить значение “да” для данного параметра. В противном случае следует установить значение “нет”.

Данный параметр также разрешает или запрещает перевод лифта в режим перевозки пожарных подразделений специальным ключом в посту приказов в кабине лифта. В больничном варианте работы запрещен режим перевозки пожарных подразделений

Работа Блока Задания Режимов (БЗР).

БЗР работает только в административном варианте.

Режимы работы БЗР показаны в таблице 12

Таблица 12

| Состояние |  | Режимы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| контактов БЗР в матрице датчиков: | ДЕНЬ | УТРО | ВЕЧЕР | ОТКЛЮЧЕН |
| SC13, RET1 | ОТКЛ | ВКЛ | ОТКЛ | ВКЛ |
| SC13, RET2 | ОТКЛ | ОТКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| Обслуживание вызовов | ( и ( | только( | только( | Не обслуживаются |

Режим ДЕНЬ: Все вызова фиксируются и соответствующие светодиоды загораются. Система работает в обычном режиме.

Режим УТРО: Фиксируются только вызова ВВЕРХ и загораются соответствующие светодиоды. Система работает только по приказам и вызовам ВВЕРХ. Вызова ВНИЗ в данном случае не обслуживаются.

Режим ВЕЧЕР: Фиксируются только вызова ВНИЗ и загораются соответствующие светодиоды. Исключение составляет вызов ВВЕРХ с ОПП. Система работает только по приказам и вызовам ВНИЗ. Вызова ВВЕРХ в данном случае не обслуживаются.

Режим ОТКЛЮЧЕН: Лифт должен спустится на ОПП и прекратить обслуживание вызовов и приказов до отмены данного режима. После отмены режима ОТКЛЮЧЕН лифт входит в нормальную работу без переключения питания в шкафу.

После входа системы в данный режим вызова не фиксируются, а ранее зафиксированные сбрасываются. Возможны следующие варианты работы перед спуском на ОПП:

1. Лифт едет на этаж назначения по приказу. Лифт должен доехать до этажа назначения и открыть двери.

2. Лифт едет вверх на этаж назначения по вызову. Лифт должен доехать до ближайшего этажа и открыть двери.

3. Лифт едет вниз на этаж назначения по вызову. Лифт должен ехать до ОПП не останавливаясь.

После открытия дверей на ПП в кабине лифта гасится основное освещение (вспомогательное горит постоянно). Все ранее зафиксированные приказы сбрасываются , а вновь поступающие не фиксируются.

После закрытия дверей лифт едет на ОПП (даже с пассажиром) не останавливаясь.

На ОПП лифт открывает двери, гасит индикацию на табло в кабине и на ОПП.

Затем двери закрываются и лифт стоит в таком положении до отмены данного режима. При этом вызова и приказы не фиксируются и не обслуживаются.

В том случае, если пассажир остался в кабине, он имеет возможность вновь открыть двери, нажав кнопку «(||(».

Основные временные константы

Таблица 10

| Константа | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность стоянки, с | 4,0 (6,0) / 10,0 (4,0) | См. параметры 3 и 6 |
| Продолжительность стоянки после реверса привода дверей, с | 3,5 |  |
| Продолжительность режима имитации погрузки, мин | 10,0/3,0 | См. параметр 2 |
| Время срабатывания защиты “Блокировка основного привода на большой скорости”, с | 8,0/20,0 | См. параметр 1 |
| Время срабатывания защиты “Блокировка основного привода на малой скорости”, с | 20,0/40,0 | См. параметр 1 |
| Время срабатывания защиты “Блокировка привода дверей”, с | 15,0 |  |

# Режим «КОНТРОЛЬ»

Соглашения, принятые в данном документе

Для сокращенного обозначения кнопок в шкафу управления используются следующие обозначения:

ТО		— кнопка "Точная остановка";

ВНИЗ		— кнопка "Вниз";

ВВЕРХ	— кнопка "Вверх".

Комбинация кнопок (одновременное нажатие на две кнопки) обозначается знаком `+`, например: ТО+ВНИЗ. Если кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ не используются в комбинации с кнопкой ТО, то допускается как одиночное нажатие (однократное выполнение действия), так и нажатие кнопки с последующим ее удерживанием (циклическое выполнение действия).

Сообщения, которые появляются на дисплее контроллера, выделяются кавычками. Прописными буквами курсивом обозначаются конкретные знакоместа для вывода информации. Символом `(` обозначаются пробелы.

Инструкция работы в режиме «КОНТРОЛЬ»

1. Для входа в режим оперативного контроля установить в шкафу переключатель SA1 в положение АВАРИЯ, затем нажать ТО и удерживать кнопку в течение 3-4 с.

На дисплее контроллера появится надпись: “N O”,

где N — текущий номер станции в сети, О — режим оперативного контроля, например: “1O”

1.1. ТО+ВНИЗ — начало работы в режиме «КОНТРОЛЬ».

1.2. ТО+ВВЕРХ — переход в режим АВАРИЯ.

1.3. Выход из режима «КОНТРОЛЬ» (а также из любой оперативной функции данного режима)    происходит также и по переключению лифта в другой режим.

2. Работа в режиме «КОНТРОЛЬ»

На цифровых индикаторах платы появится надпись:

“ PP”, где PP — выбранная оперативная функция:

ПР — Просмотр истории аварий;

ЗА — Просмотр "залипших" кнопок приказов и вызовов;

2.1. ТО — Переход к выбору оперативной функции .

На цифровых индикаторах платы появится надпись:

“[PP”, где PP — оперативная функция, [ — признак разрешения корректировки значения (в        данном случае разрешения изменения оперативной функции).

Выбор осуществляется циклически.

2.1.1. ВНИЗ или ВВЕРХ — выбор оперативной функции;

2.1.2. ТО — установка выбранной функции и переход к п.2;

2.1.3. ТО+ВВЕРХ — переход к п.2 без изменения оперативной  функции.

2.2. ТО+ВНИЗ — вызов выбранной оперативной функции.

2.3. ТО+ВВЕРХ — переход к п.1

3. Оперативная функция “ПР”: Просмотр истории аварий

История аварий содержит 20 последних аварий и хранится в оперативной памяти контроллера до отключения питания.  На цифровых индикаторах платы появится надпись:

“аNN”, где NN — код аварии, например “а60”.

Примечание: в случае отсутствия в списке аварий появится надпись “а--” и произойдет автоматический переход к п.2.

3.1. ТО — переход к выбору кода аварии из списка.

На цифровых индикаторах платы появится надпись:“[NN”,
где NN — код аварии, [ — признак разрешения корректировки значения (в данном случае             разрешения изменения номера пункта в списке аварий)

Примечание: авария, записанная последней по времени, отмечается специальным символом o, например: “o43”.

Выбор осуществляется циклически.

3.1.1. ВНИЗ или ВВЕРХ — выбор пункта из списка;

3.1.2. ТО — выбор пункта в списке и переход к п.3;

3.1.3. ТО+ВВЕРХ — переход к п.3 без изменения пункта;

3.2. ТО+ВНИЗ — просмотр протокола аварии.

На цифровых индикаторах платы появится надпись:

“=NN”, где NN — порядковый номер записи в истории аварий.

Просмотр производится циклически. Протокол одной аварии содержит 4 позиции:

1 — порядковый номер записи в истории аварий;

2 — состояние лифта в момент аварии;

3 — этаж (при нескорректированном этаже записывается 0);

4 — дополнительная информация.

3.2.1. ВНИЗ или ВВЕРХ — просмотр информации об ошибке:

“=NN” — номер записи в истории аварий;

“- N” — символ , соответствующий состоянию лифта согласно табл. 1;

“-NN” — этаж (“---” — нескорректированный этаж)

“-NN” — дополнительная информация:

1.“dNN” — номер посадочной площадки, на которой открыты двери шахты (для ошибок         1-17). В случае одновременного открытия дверей на нескольких этажах автоматически осуществляется перебор номеров всех посадочных площадок;

2.«-NN» — номер состояния УБЛ-КПД согласно таблице 12 (для аварии «А69»).

3.“РNN” — номер неисправного RET (для аварии А98). В случае нескольких неисправных RET автоматически осуществляется перебор номеров всех RET;

4.“---” — отсутствие дополнительной информации

3.2.2. ТО+ВВЕРХ — переход к п.3.

3.3. ТО+ВВЕРХ — переход к пункту 2.

4. Оперативная функция “ЗА”:

Просмотр информации о “залипших” кнопках приказов и вызовов.

После вызова данной функции автоматически осуществляется перебор номеров всех посадочных площадок для каждой группы кнопок:

“пNN” — приказы;

“пNN” — вызова вверх, “uNN” — вызова вниз,

где NN номер посадочной площадки, где “залипла” кнопка (или `--` при отсутствии “залипших” кнопок в данной группе).

После чего осуществляется переход к пункту 2.

Таблица 12

| Номер состояния | Код на светодиодах УБЛ-КПД | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | Нормальная работа |
| 1 | 1-1 | Неверное чередование фаз |
| 2 | 1-1 | Нет фазы питания до контакторов |
| 3 | 1-2 | Перекос фаз выше 30% |
| 4 | 1-3 | Нет фазы на обмотках БС |
| 5 | 1-4 | Нет фазы на обмотках МС |
| 6 | 3-2 | Движение при отсутствии питания |
| 7 | 2-5 | Затяжной разгон |
| 8 | 2-3 | Скорость меньше допуска на БС |
| 9 | 2-4 | Скорость больше допуска на БС |
| 10 | 2-1 | Скорость меньше допуска на МС |
| 11 | 2-2 | Скорость больше допуска на МС |
| 12 | 3-1 | Одновременное включение МС и БС |
| 13 | 4-2,4-1,4-4 | Неисправно УБЛ-КПД |
| 14 | 2-6 | Затяжное торможение |
| 15 | 2-2 | Затяжной переход БС-МС |