А.3.10 Коды аварийных ситуаций

А.3.10.1 Программное обеспечение позволяет осуществлять контроль исправности оборудования и индикацию возникшей аварийной ситуации. В ряде случаев предусматривается попытка автоматического устранения причины, вызвавшей аварийную ситуацию, для последующего продолжения работы лифта в заданном режиме без вмешательства оператора.

А.3.10.2 Коды аварийных ситуаций для шкафов с нерегулируемым    приводом (ИЖШ.656343.008-35, ИЖТП.656343.008-35.1) для версии LW C.5.0.3W приведены в таблице А.31. Таблица А.31

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Несанкционированное открытие дверей шахты |
| 2 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках |
| 3 | Неисправность устройства охраны шахты |
| 34 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13) при закрытых ДШ |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13) при открытых ДШ |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) при закрытых дверях |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение) |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) (отключение) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV11 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV11 после старта |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 54 | Открыта "малая створка" |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей |
| 59 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта |
| 59 | Нахождение в режиме «Имитация погрузки» |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса дверей кабины лифта |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины, т.е. пропадание сигнала ДТО во время открывания дверей ("сползание кабины" с датчика ДТО) |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ |
| 64 | Отсутствие сигнала от ВКЗ |
| 65 | Включён выключатель "15кг" при отключённом выключателе "90%" |
| 66 | Включён выключатель "90%" при отключённом выключателе "110%" |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты, т.е. не замкнуты контакты выключателей шахтной двери при открытии дверей кабины лифта |
| 71 | Замкнутое состояние реле KV15 при открытых дверях кабины |
| 72 | Разомкнутое состояние реле KV15 при закрытых дверях кабины |
| 73 | Замкнута цепь безопасности KV14 при открытых дверях кабины |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами |
| 81 | Нарушение обмена в сети |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети |
| 90 | Не отключен режим "Монтажной ревизии и аварии" |
| 91 | Не введен параметр П12 - верхняя граница рабочей зоны |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |

А.3.10.3 Коды  аварийных ситуаций для шкафов  с регулируемым     приводом (ИЖТП.656343.008-36, ИЖТП.656343.008-36.1) для версии LW C.5.0.3.EW приведены в таблице А.32.

Таблица А.32

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Несанкционированное открытие дверей шахты |
| 2 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках |
| 3 | Неисправность устройства охраны шахты |
| 34 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13) при закрытых ДШ |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13) при открытых ДШ |
| 35 | Разомкнута цепь реле безопасности (KV14) при закрытых дверях |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключение) |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (не на 1 остановке) (отключение) |
| 42 | Ошибочное срабатывание датчика верхней остановки (на 1 остановке) (отключение) |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины |
| 44 | Не отключенное состояние реле KV3 на остановке |
| 45 | Не включенное состояние реле KV3 после старта |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости при отсутствии сигналов от ДТО |
| 54 | Открыта "малая створка" |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании ¦дверей |
| 59 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта |
| 59 | Нахождение в режиме «Имитация погрузки» |
| 60 | Обрыв цепи датчика реверса дверей кабины лифта |
| 61 | Обрыв цепей ДТО или ДЗ |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины, т.е. пропадание сигнала ДТО во время открывания дверей ("сползание кабины" с датчика ДТО) |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ |
| 64 | Отсутствие сигнала от ВКЗ |
| 65 | Включён выключатель "15кг" при отключённом выключателе "90%" |
| 66 | Включён выключатель "90%" при отключённом выключателе "110%" |
| 70 | Нарушение контроля дверей шахты, т.е. не замкнуты контакты выключателей шахтной двери при открытии дверей кабины лифта |
| 71 | Замкнутое состояние реле KV15 при открытых дверях кабины |
| 72 | Разомкнутое состояние реле KV15 при закрытых дверях кабины |
| 73 | Замкнута цепь безопасности KV14 при открытых дверях кабины |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами |
| 81 | Нарушение обмена в сети |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети |
| 90 | Не отключен режим "Монтажной ревизии и аварии" |
| 91 | Не введен параметр П12 - верхняя граница рабочей зоны |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза KV19 до начала движения или после завершении движения |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза KV19 в начале движения |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ |