| Распределённая система программного управления лифтом. В разработанной нами многопроцессорная система управления лифтами. В этой системе связь между микропроцессорными устройствами, установленными в машинном помещении, на кабине и в шахте, осуществляется по двухпроводной линии связи. Кроме уменьшения длины и количества проводом такое решение позволяет значительно сократить время монтажа системы управления на объекте, повысить глубину диагностики, получать информацию о состоянии системы в любом месте (машинное помещение, кабина или шахта). Применение быстродействующего канала связи позволяет использовать эту систему для управления лифтами со скоростью до 4 м/с. Конструктивное исполнение системы управления позволяет быстро и удобно выполнять замену микропроцессорных плат, установленных вне машинного помещения. Для удобства эксплуатации лифтов с предлагаемой системой управления разработаны простой и недорогой диагностический стенд, который идентифицирует неисправность на микропроцессорных платах всех типов, и «карманное» устройство отображения состояния системы управления и подключенных к ней устройств. |
| --- |
| Для лифтов с частотным электроприводом имеется решение, позволяющее продолжать эксплуатацию лифта со скоростью движения 1,4 м/с при выходе из строя преобразователя частоты. Краткие технические характеристики: - до 32 этажей (включая подвальные этажи) - применение для управления лифтами жилых и административных зданий - групповое управление 6 лифтами . |  |

| Распределенная система программного управления лифтом (далее СПУЛ) предназначена для управления грузовыми и пассажирскими лифтами (в жилых и административных зданиях) со скоростью движения до 1,4 м/с (нерегулируемый электропривод) или 1,6 м/с (регулируемый электропривод с преобразователем частоты). |
| --- |
|  | Технические данные: - количество остановок до 32 (включая подвальные этажи); - количество лифтов при групповом управлении до 6; - грузоподъемность пассажирских лифтов до 1000 кг; - грузоподъемность грузовых лифтов с нерегулируемым электроприводом до 6300 кг; - питание СПУЛ осуществляется от трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью и напряжением 380 В. СПУЛ обеспечивает работу лифта в следующих режимах: "Нормальная работа", "Ревизия", "Авария" и "Управление из машинного помещения". Переход в режим "Погрузка" осуществляется автоматически при удержании в нажатом состоянии кнопки "Двери" в течение 6 - 7 с. Возврат в режим "Нормальная работа" происходит при освобождении кабины. СПУЛ имеет соответствующие входы и может работать в следующих режимах: - пожарная опасность - перевозка пожарных подразделений. В шкафу управления в машинном помещении на установленный на плате центрального контроллера трехразрядный индикатор выводится сообщение об ошибках в системе управления. Имеется возможность просмотра последних 200 ошибок. С помощью кнопок, используемых для управления лифтом из машинного помещения, осуществляется ввод данных для конкретного лифта (подвижный/неподвижный пол, время задержки закрытия дверей кабины в разных случаях, этажность здания и т.д.). СПУЛ представляет собой мультипроцессорную систему управления. Дуплексная связь между отдельными процессорами в системе осуществляется по двухпроводной линии связи (см. рис. 1). |  |
|  | На наш взгляд такая структура имеет следующие преимущества при ее стоимости соизмеримой с выпускаемыми в настоящее время микропроцессорными системами управления с матричной организацией входных и выходного сигналов: - уменьшение количества проводов (и, как следствие, сокращение количества ошибок при монтаже) при со- хранении возможности 100% диагностики системы; - сокращение времени электромонтажных работ; - снижение стоимости комплекта электрооборудования с учетом стоимости проводов и подвесного кабеля (для здания 32 этажа достаточного одного подвесного кабеля). |  |

| Центральный и кабинный контроллеры реализованы на микропроцессорах типа КР1830. В других контроллерах используются микропроцессоры типа АТ89С2051, имеющие небольшие габариты (корпус типа 01Р20). Выбор микропроцессоров такого типа обусловлен наличием широкой гаммы недорогих зарубежных аналогов и доступностью средств отладки. Несмотря на простоту этих микропроцессоров, в системе реализована скорость передачи данных равная 180 Кбод, что делает эту систему пригодной для управления лифтами со скоростью до 4 м/с. Для повышения надежности СПУЛ реализован перезапуск любого процессора при его «зависании». Время восстановления работоспособности этого процессора не превышает 0,4 сек. для установленного на плате центрального контроллера, и 0,2 сек. - для остальных процессоров. Плата центрального контроллера установлена в шкафу в машинном помещении. Дополнительно в этом шкафу смонтированы следующие платы: - плата источников питания, на которой формируются напряжения питания, необходимые для работы системы, и два сигнала тепловой защиты электродвигателя; - плата ключей, которая используется для бесконтактного управления электромагнитными пускателями. При необходимости на место этой платы устанавливается плата интерфейса, которая используется для организации двухсторонней связи центрального контроллера и используемого преобразователя частоты; - плата вспомогательных устройств, которая управляет форсировкой электромагнитного тормоза и формирует сигналы, используемые центральным контроллером для проверки чередования и наличия всех фаз силового питающего напряжения, а также для контроля нахождения уровней питающего напряжения в заданном диапазоне. |  |
| --- | --- |
|  | Плата кабинного контроллера устанавливается в ящике на крыше кабины и осуществляет управление приводом дверей (или электромагнитной отводкой) и освещением кабины. Для этого в кабинном ящике смонтирована плата бесконтактных ключей. Имеется модификация этих плат, которая позволяет установить их в кабинном модуле вместе с платой контроллера поста приказов и платой контроллера табло местоположения. Плата этажного контроллера монтируется в шахте и предназначена для связи с вызывными постами и лифтовыми указателями, установленными на трех соседних этажах. При установке на нижнем этаже контроллер "обслуживает" два этажа и приямок. При установке этой платы на посадочном этаже к ней подключаются сигналы блока задания режимов работы лифта (утренний, вечерний). Плата контроллера верхнего этажа устанавливается в шахте на крайнем верхнем этаже и предназначена для связи с вызывным постом и лифтовым указателем, смонтированными на этом этаже. Конструкция этой платы и платы этажного контроллера позволяет осуществить их быструю замену без отключения внешних проводников. |  |  |
|  | Плата контроллера табло местоположения встраивается в существующие конструктивы и обеспечивает вывод информации на семи или шестнадцатисегментые индикаторы. Для удобства наладки и проверки работы СПУЛ нами разработано тестирующее устройство, которое подключается к последовательному каналу в машинном помещении, в шахте или на кабине. Это устройство имеет встроенный четырехстрочный ЖКИ-индикатор. |  |  |