Система управления лифтом СУЛ В системе управления лифтом типа СУЛ реализован принцип распределенной микропроцессорной системы сбора и обработки информации. Информация в системе передается по двум последовательным цифровым каналам. Один канал используется для связи шкафа управления с кабиной и второй – для сбора информации в шахте и для обмена с другими лифтами группы. Второй канал имеет также выход для подключения системы к локальным информационным сетям и к пульту наладочному. В состав системы входят: шкаф управления (в одноплатном исполнение), пост приказов, посты вызывные и пост ревизии. Межблочные Связи в системе реализованы на кабелях с разъемными соединениями.

В системе реализованы следующие возможности: автоматическая адаптация лифта под параметры дома (калибровочный рейс); модификация параметров системы с пульта наладочного (до 30 программируемых параметров); регистрация в энергонезависимой памяти наработки систем и ее узлов; регистрация в энергонезависимой памяти отказов системы; «Горячее» резервирование (аппаратное и программное) информации в общем для группы канале обмена информацией; средства отображения и индикации обеспечивают практически полную диагностику состояния системы с локализацией отказа; предусмотрена возможность стыковки с локальной сетью или с автоматизированными системами диспетчерского контроля по цифровому каналу типа КЫ-485 и по двум дискретным цепям; по этому каналу возможен доступ практически к любой цифровой информации, циркулирующей в системе. По паролю имеется возможность модификации этой информации (функции дистанционного управления)