###### Схема подключения УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный»

При подключении устройства к конкретному лифту пользоваться схемами  к данному лифту (см. приложение).

|  | НКУ управления лифта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь |  |
|  | Реле точной остановки |  |
|  | Контактор направления движения вниз |  |
|  | Реле движения. Контактор направления движения вверх |  |
|  |  |  | УБЛ-КПД Блок электронный «2» |
|  |  |  | XT1 |  | XT2 |
|  | Цепь |  | № | Цепь |  |  |
|  | Сигнал закрытия дверей |  | 1 | РЗД |  |  |
|  | Сигнал открытия дверей |  | 2 | РОД |  | Цепь | № |
|  |  |  |  |  | РД/КВ | 11 |
|  | Цепь общего провода реле закрытия и открытия дверей |  | 3 | ОРД |  | КН | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Р(и)ТО | 13 |
|  | -110В. Общий провод |  | 4 | Общ.- |  |  |
|  | +110В. Питание лифта |  | 5 | +110В |  | Код+ | 14 |
|  | Общая цепь безопасности лифта |  | 6 | ЦБЛ |  | Код- | 15 |
|  | Контроль дверей лифта |  | 7 | КДШ |  |  |
|  | Блокировка дверей лифта |  | 8 | БДШ |  |  |
|  | Цепь безопасности 1 |  | 9 | ЦБЛ1 |  |  |
|  | Цепь безопасности2 |  | 10 | ЦБЛ2 |  |  |

# Text boxes

Окончание табл. 2

| Внешние проявления | Причины и способы устранения |
| --- | --- |
| Устройство срабатывает с кодом «12» | Время открытия или закрытия дверей больше допустимого. Проверить и устранить неисправности узла открытия, закрытия дверей кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «13» | 1) Неисправен узел реверса. Проверить узел реверса. Помехи на пути створок ДШ и ДК. Прочистить пороги. 2) Неисправен узел ГП. Устранить неисправность. Поверить узел главного привода. |
| Устройство срабатывает с кодом «14» | Неисправен узел главного привода, датчик точной остановки. Неисправность диода КД226Д (при его наличии). Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «15» | Оборвана цепь безопасности дверей. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «16» | Обрыв одного из резисторов ДШ или ДК на этаже, где открылись ДК. Устранить неисправность. |

ВНИМАНИЕ!

На лифтах, где основные выключатели безопасности и кнопка К-Кн «СТОП» включены последовательно с цепью контроля дверей, срабатывание любого выключателя будет приводить к отключению РКД электронным блоком с диагностическим кодом «15» (обрыв цепи безопасности дверей). Поэтому, перед проверкой цепи безопасности дверей убедитесь в исправном состоянии блокировочных выключателей безопасности

### 1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция содержит указания по установке, подключению, пуску и техническому обслуживанию изделия УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный» (Устройство блокировки лифта - контроль несанкционированного проникновения в шахту лифта), в дальнейшем блок электронный или устройство.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении.

Условные обозначения и сокращения:

УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный» - Устройство блокировки лифта;

НКУ - Низковольтное комплектное устройство управления лифтом;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

ПУБЭЛ - Правила устройства и безопасности эксплуатации лифтов;

ППР – Правила проведения работ на лифтах;

РКД - Реле контроля дверей;

РЗД - Реле закрытия дверей;

РОД – Реле открытия дверей;

ОРД – Общий провод реле закрытия и открытия дверей;

ЦБЛ – Общая цепь безопасности лифта;

КДШ – Контроль дверей лифта;

БДШ – Блокировка дверей лифта;

Р(и)ТО – Реле (импульса) точной остановки;

КВ, КН – Контакторы направления движения вверх и вниз;

РД – Реле движения;

ЦБ1 – Цепь безопасности 1;

ЦБ2 – Цепь безопасности 2.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. После вскрытия упаковки проверить комплектность изделия и убедиться в отсутствии механических повреждений.

2.2. Не прилагать чрезмерных усилий при затягивании винтов терминальных зажимов. Не пользоваться неисправным инструментом.

2.3. Провода, соединяющие НКУ управления и устройство, прокладывать вдоль уже имеющихся трасс и жгутов. Закреплять эти провода с помощью стяжек или изоляционной ленты.

2.4. Для приведения устройства в рабочее состояние после срабатывания выключить, и, через 15 секунд, снова включить питание. Устройство начинает работать через 1сек.

2.5. Устройство автоматически снимает блокировку лифта и переходит в рабочее состояние через 10 минут после срабатывания, при превышении лимита реверсов ДК.

2.6. Устройство следует эксплуатировать при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 45°С и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

## Возможные проблемы и методы их устранения

Таблица 2

| Внешние проявления | Причины и способы устранения |
| --- | --- |
| Лифт не работает. Светодиоды на электронном блоке не светятся | Проверить провода, подключенные к электронному блоку, наличие + 110В и полярность. При правильном подключении, целостности проводов и наличии + 110В – электронный блок следует заменить. |
| Устройство срабатывает с кодом «4» после открытия кабины | Возможна перемычка в цепи безопасности дверей, неисправен узел открытия дверей кабины. Снять перемычку в общей цепи контроля дверей. Исправить узел открытия дверей. |
| Устройство срабатывает с кодом «5» при закрытых дверях кабины и шахты | Плохо отрегулированы замки створок дверей шахты или кабины. Неисправны контакты ДК или ДШ. Отрегулировать двери шахты и кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «6» при открытии дверей | Перемкнут контакт ДК. Перемычка в цепи контактов ДЗ и ДШ на этаже, где стоит кабина лифта. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «7» при закрытии дверей | Неисправен узел закрытия дверей, ВКЗ не отключает РЗД. Устранить неисправность. |
| Устройство срабатывает с кодом «8» | Было проникновение или ручные манипуляции с контактами блокировочных цепей: 1) при заблокированном ГП; 2) при сработанном устройстве по реверсам. Отрегулировать ГП, узлы открытия /закрытия ДК, двери шахты и кабины. |
| Устройство срабатывает с кодом «9» при открытых дверях кабины и шахты | Было проникновение или открыто более 2-х дверей шахты. Отрегулировать замки дверей шахты. |
| Устройство срабатывает с кодом «10» | Плохо отрегулированы ДШ, ДК или ручные манипуляции с блокировочными контактами ДК или ДШ. Отрегулировать двери на этаже, где произошло срабатывание. |
| Устройство срабатывает с кодом «11» после закрытия ДК | Не срабатывает блокировочный выключатель ДК. Отрегулировать двери кабины на этаже, где сработал блок. Не сработал блок выключателей ДЗ и ДШ. Отрегулировать двери шахты на этаже, где сработал блок. |

# Перечень диагностических кодов

Таблица 1

| №№ кода | Индикация светодиодов | Причина |
| --- | --- | --- |
|  | красный | зеленый |  |
| 1 |  |  |  |  | нормальная работа |
| 2 |  |  |  |  | ревизия |
| 3 |  |  |  |  | 1-я авария ГП |
| 4 |  |  |  | Х 1 | общая перемычка в цепи ДК и ДШ |
| 5 |  | Х 1 |  |  | проникновение при закрытых дверях кабины |
| 6 |  | Х 1 |  |  | перемычка на резисторе ДК или ДШ |
| 7 |  | Х 1 |  | Х 1 | проникновение при недозакрытых ДК |
| 8 |  | Х 2 |  |  | 1) проникновение при открытых ДК при реверсе; 2) проникновение при открытых ДК и заблокированном ГП |
| 9 |  | Х 2 |  |  | проникновение при открытых ДК в нормальном режиме |
| 10 |  | Х 2 |  | Х 1 | проникновение при недозакрытых ДШ |
| 11 |  | Х 3 |  |  | недозакрытие ДК или ДШ |
| 12 |  | Х 4 |  |  | авария привода ДК по времени открытия / закрытия |
| 13 |  | Х 4 |  |  | 1) авария привода ДК по 10 реверсам; 2) 1-я авария ГП, когда ДК открыты |
| 14 |  | Х 4 |  | Х 1 | авария ГП (полная блокировка) |
| 15 |  | Х 5 |  |  | обрыв цепи безопасности дверей |
| 16 |  | Х 5 |  |  | обрыв резистора |
| Коды индицируются миганием зеленого и красного светодиодов, расположенных на блоке. Пауза между повторами кода – 3,5 с. |  |  | не светится |
|  |  |  | светится |
|  |  | Х N | мигает, N – кол. миганий |
| ВНИМАНИЕ! Перед включением лифта убедитесь в отсутствии посторонних лиц в шахте. |

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. При установке, подключении и эксплуатации устройства необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с ПУЭ и ПУБЭЛ.

3.2. Все операции по установке и подключению необходимо выполнять только после полного обесточивания НКУ лифта.

3.3. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим допуск к этим работам. Соблюдайте осторожность при установке

резисторов в шахте лифта.

3.4. Установка резисторов, шунтирующих  рабочие контакты, должна производиться двумя электромеханиками в режиме «РЕВИЗИЯ». Один из них  находиться в машинном помещении для отключения лифта на время установки резистора в этажной клеммной колодке.

4. Принцип работы УБЛ-КПД. БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

Принцип работы устройства поясняет схема на рис.1 приложения. Рабочие контакты блокировочных выключателей ДК, ДЗ и ДШ шунтируются резисторами Rк, Rш, которые совместно с резистором Rизм. образуют делитель напряжения. Напряжение с делителя  измеряется электронным устройством. Измеряемое напряжение сравнивается с контрольным, которое снимается с делителя, образуемого резисторами Rв и Rн. По результатам сравнения принимается решение о работе устройства.

Резисторы Rк, Rш устанавливаются в шахте лифта. Rш в этажные клеммные колодки каждого этажа, резистор Rк ставится во внутрь блокировочного выключателя ДК.

5. Описание элементов индикации и управления устройства УБЛ-КПД. БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

Элементы индикации и управления устройства показаны на рис.2 приложения.

Светодиод «Код» (цвет красный) предназначен для индикации состояния блокировки устройства, а также для индикации диагностического кода и причины срабатывания устройства.

При нормальном режиме работы данный светодиод не должен светиться. При срабатывании устройства данный светодиод должен светиться постоянно или с миганием, в зависимости от причины срабатывания устройства (см. перечень диагностических кодов в табл.1 приложения). Светодиод «Питание» (цвет зелёный) предназначен для индикации наличия и исправности питания устройства, индикации режима «Ревизия» и причины срабатывания устройства.

Наличие постоянного свечения данного светодиода при погашенном красном светодиоде указывает на нормальный режим работы устройства, т.е. питание на блок электронный подано, внутренние цепи питания устройства исправны, блок электронный находится в режиме «Нормальная работа».

*

*

Рис. 3

* - клеммы Код + и Код – используются для подключения к диспетчерской связи.

Непрерывное мигание данного светодиода при погашенном красном светодиоде, сигнализирует о включении режима «Ревизия» на блоке электронном. Отсутствие свечения данного светодиода при погашенном красном светодиоде указывает либо об отсутствии подачи питания электронного блока, либо о неисправности внутренних цепей питания устройства. Мигание или постоянное свечение данного светодиода при мигающем или постоянно светящемся красном светодиоде индицирует диагностический код и причину срабатывания устройства (см. перечень диагностических кодов в табл.1 приложения).

Переключатель «Работа / Ревизия» предназначен для управления работой устройства. Режим «Ревизия» используется для обслуживания лифта. Режим «Работа» - для эксплуатации лифта.

Примечание: Переключать устройство в режим «Ревизия» допускается только при закрытых дверях шахты и кабины. Повторная подача питания на устройство должна производиться через 15 сек. после выключения устройства.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

### ВНИМАНИЕ!

### Перед установкой блока электронного убедитесь, что в точке подключения 101 (01) напряжение имеет положительную полярность относительно общего провода лифта. Если на лифте установлена защита по техническому решению НПО «Лифтмаш» - письма №05-08/323 от 25.12.87 и №05-08/17 от 17.10.90, её необходимо отключить.

6.1. Ток в цепи, в которую будут включены контакты исполнительного реле, не должен превышать:

при напряжении – 220В  -   0,5 А,

при напряжении – 110В -    1,5 А,

при напряжении – 24В -         3 А.

6.2. Установка.

6.2.1. Выбрать место для установки устройства, руководствуясь следующими требованиями:

а) блок электронный и провода, соединяющие НКУ с ним, не должны создавать препятствий для проведения ремонтных, регламентных и других предусмотренных работ;

б) должна быть обеспечена возможность удобного обзора индикаторов блока электронного.

6.2.2. Последовательность операций при установке:

а) просверлить 4 отверстия диаметром 4,2мм для крепления устройства в соответствии с установочными размерами (см. рис.2 приложения) или по месту;

б) закрепить устройство с помощью винтов и гаек М4, с применением пружинных шайб.

«НЕЙРОН»

УБЛ-КПД

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

«СОВМЁЩЕННЫЙ»

ЗАВ.№

ДАТА ВЫП.

ОБЩ.-

+110В

ЦБЛ

КДШ

БДШ

ЦБ1

ЦБ2

РЗД

РОД

ОРД

РЕВИЗИЯ

РАБОТА

КОД+

КОД-

КОД

ПИТ.

РД/КВ

КН

Р(и)ТО

Внешний вид, элементы индикации и управления устройства

Рис. 2

6.3. Назначение и особенности подключения проводов в магнитной станции.

6.3.1. Подключение устройства в шкафу управления производить согласно рис. 3 приложения.

6.3.2. Перекоммутацию принципиальных электрических схем лифтов производить в соответствии со схемой подключения (Приложением).

6.3.3. Установить резисторы, входящие в комплект устройства,  параллельно рабочим контактам в соответствии со схемой подключения устройства к данному лифту.

6.3.4. Подключаемые концы проводов должны быть отмаркированы согласно схеме подключения.

6.3.5. При использовании многожильного провода все концы проводов должны быть облужены или обжаты в наконечники.

6.3.6. Правило подключения:

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается подключать  провода с соответствующей  маркировкой к другим цепям, кроме указанных. Невыполнение данного требования может привести к выходу из строя блока электронного и неработоспособности лифта.

- провод с маркировкой ОРД подключается к контактам  соответствующих катушек реле, подключенных к общему проводу 102(02), причем, общий провод от контактов реле РОД и РЗД отключается, и соединение с общим проводом будет производиться через устройство;

- провод с маркировкой РОД подключается непосредственно к катушке РОД с помощью пайки, если не выведены контакты на клеммную колодку;

- провод с маркировкой РЗД подключается непосредственно к катушке РЗД с помощью пайки, если не выведены контакты на клеммную колодку;

- провода с маркировкой КДШ и БДШ подключаются в разрыве провода, идущего к катушке РКД, согласно схеме подключения; При этом контакт БДШ подключается со стороны катушки РКД;

- провода с маркировкой КДШ и БДШ подключаются в разрыве провода, идущего к катушке РКД. При этом контакт БДШ подключается со стороны катушки РКД;

ВНИМАНИЕ!

- В схемах подключения (см. приложение), где ЦБ1 и ЦБ2 не используются, контакт БДШ объединяется перемычкой с контактом ЦБ1, а ЦБ2 подключается со стороны РКД;

- провод с маркировкой ЦБЛ подключается к основной цепи безопасности лифта в лифтах с общей цепью безопасности или к цепи +110В в лифтах с разделенными цепями безопасности согласно схеме подключения;

- провод с маркировкой +110В подключается к цепи + 110 Вольт 101(01);

- провод с маркировкой Общ. подключается к общему проводу лифта 102(02);

#### Рис. 1

# Схема. Принцип работы устройства

##### ПРИЛОЖЕНИЕ:

##### Перечень ссылочных документов

- ПУЭ.

- ПУБЭЛ Госгортехнадзор.

- ГОСТ 15150-69.

- УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный». Схема подключения.

- УБЛ-КПД. Технические условия.

- ПРИЛОЖЕНИЕ: Схемы подключения.

- провод с маркировкой Р(и)ТО подключается к реле РТО или через диод к реле Р(и)ТО согласно схем подключения;

- провод с маркировкой РД/КВ подключается к реле РД или контактору КВ, согласно схем подключения;

- провод с маркировкой КН подключается к контактору КН, согласно схем подключения;

- Код+, Код- используются для подключения к диспетчерской связи;

6.4. Демонтаж.

Демонтаж допускается проводить в любой последовательности и любым способом, не приводящим к повреждению НКУ и устройства. Допускается повторная установка и эксплуатация устройства.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Шунты датчика точной остановки кабины должны быть установлены на всех этажах.

Перед проверкой работоспособности устройства необходимо выполнить ревизию контактов приборов безопасности (СПК, ВЛ, ВНУ, ВК и тд.).

7.1. Общие указания.

Перед всеми операциями, указанными в данном разделе, переводите НКУ в режим "Управление из машинного помещения", если не указано иное.

7.2. Проверка работоспособности устройства.

7.2.1. Перечень диагностических кодов см. табл.1 приложения.

7.2.2. Переключить лифт в режим «Управление из машинного помещения». Подать питание на лифт,  включив ВУ. На устройстве должны загореться зеленый и красный светодиоды. Красный светодиод должен через 0,5 сек. погаснуть. Переключить устройство в режим «Ревизия», зеленый светодиод должен мигать с периодом 0,5сек. После этого устройство готово к работе. Для  проверки работоспособности необходимо переключить электронный блок в режим «Работа», кабину лифта установить на предпоследний этаж с закрытыми дверями. Электромеханику, соблюдая осторожность, открыть дверь шахты на последнем этаже на 3 секунды, после этого закрыть дверь шахты, устройство должно сработать с кодом «5».

7.2.3. Кабину лифта установить на последний этаж на уровне 1 метра от этажной площадки. Выключить ВУ. Установить перемычку на блокировочные контакты дверей кабины, после включения лифта направить кабину на последний этаж, и переключить лифт в режим «Нормальная работа». При открытии дверей кабины устройство должно сработать с кодом «6». Снять перемычку с блокировочных контактов дверей кабины, предварительно обесточив лифт.

7.2.4. Выключить ВУ. Отключить цепь вызовов кабины лифта. Установить перемычку на всю цепь безопасности дверей. Включить лифт в режим «Нормальная работа», при открытии дверей на этаже устройство должно сработать с кодом «4». Снять перемычку с цепи безопасности, предварительно обесточив лифт.

7.2.5. Аналогично проверяется наличие перемычки на этажной клеммной колодке. При открывании дверей кабины на этаже, где установлена перемычка, устройство должно сработать с кодом «6».

7.2.6. Кабину лифта установить на предпоследний этаж в зону точной остановки в режиме «Нормальная работа». После открытия дверей кабины открыть и через 3 сек. закрыть дверь шахты на последнем этаже. Устройство должно сработать с кодом «9».

7.2.7. Отключить резистор, шунтирующий рабочие контакты двери кабины, предварительно обесточив лифт с помощью ВУ. Включить лифт в режим «Нормальная работа», после открытия дверей, устройство должно сработать с кодом «16». Установить резистор на место, предварительно обесточив лифт.

7.2.8. Кабину лифта установить в зоне точной остановки. Выключить ВУ. Отключить провод Р(и)ТО от устройства. Включить ВУ и запустить лифт из МП. Устройство должно отключить лифт через 3 секунды после запуска электродвигателя главного привода. Устройство должно сработать с кодом «3». Вернуть схему в исходное положение предварительно обесточив лифт..

7.2.9. В режиме «Нормальная работа» после открытия дверей кабины на последнем этаже, выключить автомат привода дверей кабины. При закрытии дверей через 10 секунд устройство сработает с кодом «12», выключив питание РЗД и РОД. Выключить ВУ, включить автомат привода дверей кабины и через 15 сек. включить ВУ.

7.2.10. В режиме «Нормальная работа» с помощью шаблона обеспечить 10 реверсов дверей кабины. Устройство должно сработать с кодом «13».

7.2.11. Отключить провод, приходящий из шахты цепи безопасности дверей, предварительно обесточив лифт с помощью ВУ. Включить ВУ. Установить лифт в режим управления из МП. Устройство должно сработать с кодом «15». Вернуть провод на место, предварительно обесточив лифт.

7.2.12. При положительных результатах проверок по п.п. 7.2.2. – 7.2.11. устройство считается годным для эксплуатации.

7.2.13. Возможные проблемы в работе устройства и методы их устранения приведены в таблице 2 приложения.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Периодичность технического обслуживания определяется периодичностью обслуживания установленной для НКУ лифта и заключается в проверке технического состояния и устранении возможных неисправностей устройства.

8.2. Внеочередное техническое обслуживание проводится в случае затруднения определения причин срабатывания, а также при явных неисправностях устройства.

8.3. Порядок проверки технического состояния и технического обслуживания устройства.

8.3.1. Убедиться в том, что винты, закрепляющие резисторы, надежно затянуты, при необходимости подтяните винты.

8.3.2. Проверить надежность крепления проводов в винтовых зажимах подёргиванием, при необходимости подтяните винты.

8.3.3. Проверить правильность срабатывания устройства согласно п.7.2.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ЛИФТА

9.1. Принципиальные схемы лифта, находящиеся в паспорте лифта и в машинном помещении, дополняются схемами подключения, разработанными ООО «НЕЙРОН».

9.2. В паспорте лифта производится запись: «Проведены работы по установке изделия УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный» - Устройство блокировки лифта - контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в шахту лифта».

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

10.1.Устройство необходимо хранить в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

После хранения или перевозки устройства при отрицательной температуре перед включением устройство должно быть выдержано при комнатной температуре в течение четырех часов.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более трех лет со дня изготовления устройства.

10.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения.

10.3. Изделие в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта, кроме морского, в крытых транспортных средствах (ж/д вагонах, автомашинах, контейнерах), а также в герметичных и отапливаемых отсеках самолетов.

г. РЯЗАНЬ

НЕЙРОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛИФТА

УБЛ-КПД

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

«СОВМЕЩЁННЫЙ»

АГИЕ.656111.119-04ИЭ

+110В

Rв

Rш

Rизм.

Rн

Rк

Устройство электронное

РОД

РЗД

А

В

-110В

Защита привода ДК

К1

Реле изм.

РКД

n ДЗ1

n ДШ

n ДЗ2

n-й этаж

ДК