Разрешение ГГТН РФ

№ РРС-64-00396 от 03.03.2004г.

# Text boxes

г. РЯЗАНЬ

- Основные сведения об изделии

1.1 Устройство блокировки лифта УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный» (далее по тексту устройство) предназначено для установки на лифты, в которых не предусмотрены технические решения, предотвращающие несанкционированное проникновение посторонних лиц в шахту лифта согласно ст.6.3.20 ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03).

1.2. Устройство обеспечивает выполнение пункта 6.3.18 ПУБЭЛ (ПБ 10-558-03).

1.3. Устройство блокирует работу лифта в следующих случаях:

- при любом проникновении в шахту лифта посторонних лиц через двери шахты;

- при наличии перемычки, шунтирующей рабочие контакты ДЗ и ДШ на любом этаже;

- при наличии общей перемычки, шунтирующей рабочие контакты ДК, ДШ и ДЗ до исполнительного контакта УБЛ-КПД;

- при обрыве резисторов, шунтирующих рабочие контакты блокировочных выключателей цепи контроля дверей;

- при аварийной остановке кабины и подъеме противовеса при включенном главном приводе;

- при неисправности цепей устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию лифта.

1.4. Устройство обеспечивает защиту электродвигателя главного привода от нахождения его под током в заторможенном состоянии.

1.5. Устройство обеспечивает защиту электропривода дверей кабины:

- при превышении времени открытия (закрытия) дверей кабины более 10 секунд;

- при превышении реверсов кабины более 10;

- устройство блокирует работу лифта при недозакрытии дверей шахты (кабины). После восстановления разрыва цепи безопасности лифт переходит в рабочее состояние.

1.6. Устройство дополняет имеющуюся схему управления лифтом.

1.7. Устройство обеспечивает световую индикацию нормального режима своей работы и индикацию кода причины срабатывания.

1.8. Устройство обеспечивает функцию лифта в режиме «РЕВИЗИЯ» без отключения устройства (режим «РЕВИЗИЯ»).

1.9. Устройство обеспечивает возможность передачи кода своего состояния в контрольно-диспетчерские системы. Выходы устройства, предназначенные для соединения с контрольно-диспетчерской системой, гальванически изолированы от остальной части устройства.

1.10. Вид климатического исполнения УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

2. ОСНОВНЫЕ Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Напряжение питания лифтовое – 110В ( 20% постоянного тока.

2.2. Потребляемый ток питания не более 50 мА.

ПАСПОРТ

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ЛИФТА

УБЛ-КПД

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ

«СОВМЕЩЁННЫЙ»

АГИЕ.656111.119-04ПС

НЕЙРОН

8. Сведения о рекламациях

8.1. В случае отказа в работе устройства в период гарантийного срока необходимо:

- заполнить анкету о неисправности или повреждении;

- вместе с паспортом вышеуказанные документы и устройство направить в адрес предприятия – изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производиться.

Ваши замечания и предложения по работе УБЛ-КПД просим направлять по адресу: 390011, а/я 91, г. Рязань, пр. Яблочкова, дом 5, кор.1

тел./факс (0912) 24-16-05

тел. (0912) 45-83-44

e-mail: lift@neiron.ryazan.ru

2.3. Ток, потребляемый по каждому входу контроля не более 0,2 мА.

2.4. Входное сопротивление цепи КДШ 10кОм±2%.

2.5. Максимально допустимый коммутируемый ток цепи КДШ - БДШ при индуктивном характере нагрузки t=0,01сек. и напряжении 110В не менее 1,5А, где t=L/R, L – индуктивность нагрузки, (Гн); R – активное сопротивление нагрузки, (Ом).

2.6. Максимально допустимый ток цепи ОРД - ОБЩ – 100мА.

2.7. Время срабатывания при проникновении в шахту не более 3,0 секунд.

2.8. Время срабатывания при аварии ГП не более 10,0 секунд.

2.9. Время срабатывания при аварии привода ДК не более 10,0 секунд.

2.10. При блокировке лифта по превышению лимита реверсов, устройство через 10 минут проверяет работу лифта и устанавливает допустимое число реверсов равным двум, и если двери кабины и шахты закрываются, то разрешается работа лифта.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект изделия входят:

| 1. | УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный" НШЕК.467532.006 | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспорт АГИЕ.656111.119-04ПС | 1 шт. |
| 3. | Инструкция по установке и эксплуатации АГИЕ.656111.119-04ИЭ | 1 шт. |
| 4. | Схемы подключения (Приложение) | 1 шт. |
| 5. | Резистор Rк С2-33-1-51,1кОм (2% | 2 шт. |
| 6*. | Резистор Rш С2-33-1-30,1кОм ( 2% | 14 шт. |
| 7. | Диод КД 226Д (возможна замена на FR206, FR207, FR207 STR) | 1 шт. |
| 8. | Провод монтажный | 15 м |
| 9. | Крепежные изделия: |  |
|  | Винт М4-6gx10.36.016 ГОСТ17483-80 | 4 шт. |
|  | Шайба 4.04.013 ГОСТ10450-78 | 4 шт. |
|  | Шайба 4.65Г.019 ГОСТ6402-70 | 4 шт. |
|  | Гайка М4.05.016 ГОСТ 5916-70 | 4 шт. |

* - Количество необходимых резисторов зависит от этажности здания. При необходимости, по согласованию с заказчиком, поставляются дополнительные резисторы.

3.2. В комплект поставки может входить ЗИП в комплектации по согласованию с заказчиком.

3.3. В комплект поставки могут входить защитные кожухи для клеммных зажимов, а также дополнительные крепежные изделия по согласованию с заказчиком.

4. Свидетельство о приемке

| УБЛ-КПД. Блок электронный «Совмещенный» | заводской № |  |
| --- | --- | --- |

соответствует требованиям настоящего паспорта, техническим условиям АГИЕ.656111.119ТУ, комплекта конструкторской документации НШЕК.467532.006 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « __ »  _________ 200   г.

###### Контролёр  ОТК ________________                  Штамп ОТК

(фамилия)

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу устройства в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю.

5.2. Изготовитель гарантирует ремонт устройства в течение вышеуказанного срока, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.3. При нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при механических повреждениях устройства, претензии по качеству работы устройства не принимаются.

5.4. Ремонт устройства может проводиться только в аттестованных ООО «НЕЙРОН» представительствах по ремонту УБЛ-КПД.

6. СРОК СЛУЖБЫ

6.1 Средний срок службы устройства 10 лет при условии замены отслуживших свой срок комплектующих изделий.

7. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

7.1. По окончании срока эксплуатации устройство подлежит разборке и утилизации в установленном порядке. Утилизация включает в себя разборку изделия на радиоэлементы (микросхемы, диоды, сопротивления и т. д.). При утилизации изделия не должны выделяться в почву, воду или воздух вредные для окружающей среды вещества.

В устройстве отсутствуют комплектующие, содержащие драгметаллы.

Код ОКП:34 2804