Техническое описание и инструкция по эксплуатации УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК

СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ 2 2. НАЗНАЧЕНИЕ 2 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2 4. СОСТАВ УСТРОЙСТВА 4 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4 6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 7 7. 0БЩИЕ УКАЗАНИЯ 7 8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 7 9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 8 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ 12 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЛИФТ 14 12. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК 14 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 14

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 16 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.ВВЕДЕНИЕ 1.1. Настоящее техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации предназначены для обслуживающего персонала, работающего с устройством. ТО включает в себя данные об устройствах, принципе действия устройств, указания по их монтажу, работе и проверке работоспособности. В связи с постоянной работой по совершенствованию устройств, повышению их надежности, в принципиальную схему и конструкцию могут быть внесены изменения не ухудшающие их параметры. 1.2.Для изучения устройств безопасности УБ-1м и УБ-1мК (в дальнейшем УБ-1м и УБ-1мК или устройство) и подключения их к лифту необходимо пользоваться: - настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации; - схемой электрической принципиальной лифта, к которому подключаются УБ-1м или УБ-1мК; - соответствующим приложением по подключению УБ-1м или УБ-1мК. 2.НАЗНАЧЕНИЕ 2.1.УБ-1м предназначено для установки на действующие пассажирские лифты для жилых и общественных зданий с целью: - повышения общей безопасности пользования лифтом для пассажиров и обслуживающего персонала, - автоматического контроля исправного состояния рабочих контактов блокировочных выключателей цепи контроля дверей, - отключения лифта при проникновении посторонних лиц в шахту лифта через двери шахты, - исключения последствий вандализма в шахтах (обрыв подвесного кабеля), снижения эксплуатационных расходов (изменение периодичности проверок действия замков и контактов дверей лифта). 2.2.УБ-1мК имеет то же назначение, что и УБ-1м и устанавливается на лифтах с дополнительной целью: - контроля напряжения питания; - зашиты двигателей лифта. 2.3.Условия эксплуатации УБ-1м и УБ-1мК соответствуют условиям эксплуатации НКУ управления лифтами. 3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3.1.УБ-1м и УБ-1мК отключают лифт при: - любом проникновении в шахту лифта посторонних лиц через двери шахты; - неисправности рабочих контактов любого из блокировочных выключателей цепи контроля дверей ДК, Д31, ДШ, Д32; - наличии перемычки на рабочем контакте любого блокировочного выключателя цепи контроля дверей; - наличии перемычки между рабочими контактами нескольких блокировочных выключателей (в любом сочетании) цепи контроля дверей, - наличия общей перемычки всех рабочих контактов блокировочных выключателей цепи контроля дверей; |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 14 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| - обрыве резисторов, шунтирующих рабочие контакты блокировочных выключателей цепи контроля дверей. 3.2. УБ-1м и УБ-1мК обеспечивают реверс дверей при недозакрытии створок дверей шахты, когда двери кабины закрыты. Количество реверсов ограничено. 3.3. УБ-1мК дополнительно отключает лифт при: - исчезновении одной из фаз в силовой сети; - выходе из строя одного из выпрямительных диодов в цепи напряжения 110В; - включении контактора большой скорости более 8 сек., при отсутствии импульсов точной остановки; - включении контактора малой скорости более 22 сек., при отсутствии импульсов точной остановки; - включении реле открывания или реле закрывания дверей более 10 сек. 3.4. УБ-1м и УБ-1мК имеют свободный контакт, который может быть использован для диспетчеризации или включения промежуточного реле, например, для включения освещения в шахте. 3.5. УБ-1м имеет светодиодную индикацию, сигнализирующую о состоянии УБ-1м (VQl-УБ), состоянии цепи контроля дверей (VQ2-KOHTP.ДВЕРЕЙ), проникновении в шахту (ПРОНИКНОВЕНИЕ) и обрыве шунтирующего резистора (ОБРЫВ Кш). 3.6. УБ-1мК имеет светодиодную индикацию, сигнализирующую о: состоянии УБ-1мК (VQl-УБ), состоянии цепи контроля дверей (VQ-КОН-ТР.ДВЕРЕЙ), проникновении в шахту (ПРОНИКНОВЕНИЕ), обрыве шунтирующего резистора (ОБРЫВ Rш), отсутствии фазы (ФАЗА), включении контактора большой скорости более 8 сек. при отсутствии импульсов точной останови! (Б.СКОР.), включении контактора малой скорости более 22 сек при отсутствии импульсов точной остановки (М.СКОР.) и включении реле открывания или реле закрывания дверей более 10 сек. (ПРИВОД ДВЕРЕЙ). 3.7.Напряжение питания лифтовое - 110В +/-20%. 3.8.Габаритные размеры - УБ-1м - 205 мм * 200 мм. УБ-1мК -280мм* 205 мм. 3.9.Установочные размеры – УБ-1м - 160 мм * 185 мм. УБ-1мК -235 мм* 185 мм 3.10.Вес УБ-1м - не более 0,8кг. УБ-1мК - не более 1,1кг. |
| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 13 Москва 1999 г. |
| 4.СОСТАВ УСТРОЙСТВА |
| № | Наименование | Кол-во | Примечание |
| 1. | Устройство безопасности УБ-1м или УБ-1мК | 1 |  |
| 2. | Резистор С2-33-1 30к ± 5% | 52 |  |
| 3. | Крепёж (комплект) | 1 |  |
| 4. | Паспорт | 1 |  |
| 5. | Жгут подключения | 1 |  |
| 6. | Техническое описание и инструкция по эксплуа- | 1 | На 5 устройств |
|  | тации |  |  |
| 7. | Варистор СН2-la 220В ±10% | 4 |  |
| 8. | Диод КЦ105Б | 1 |  |
| 9. | Схема подключенния |  |  |
|  | (Приложение) | 2 |  |
| 5.УСТРОЙСТВО И РАБОТА 5.1. Принцип действия УБ-1м и УБ-1мК в части контроля рабочих контактов выключателей и проникновения в шахту поясняет рис. 1. Рабочие контакты выключателей дверей шахты Д31, ДШ, Д32, на всех этажах, а если необходимо и выключателя дверей кабины ДК, зашунтированы высокоомным и резисторами Rш. Цепь контроля дверей лифта является внешним плечом резисторного моста, внутренние плечи которого составляют резисторы R1 ,R2 и R3, находящиеся в УБ-1м и УБ-1мК. В диагональ моста - к точкам А и В подключены входы узла определения состояния моста, управляющего работой исполнительного реле. Мост сбалансирован, когда в точной остановке кабина стоит с открытыми дверями. Это значит разомкнуты четыре выключателя и сопротивление внешнего плеча моста становится равным 4Rш. Это единственно нормальное состояние цепи контроля дверей, если она не замкнута. Любое другое количество разомкнутых выключателей приведёт к тому, что сопротивление внешнего плеча моста не будет равно 4Нш, мост разбалансируется и исполнительное реле отключается. Однако теоретически можно представить ситуацию, когда при нештатном открывании дверей окажется разомкнуто четыре выключателя безопасности и исполнительное реле устройства не отключится. Для того, чтобы и в этом случае УБ-1м и УБ-1мК работали правильно, в них введен узел контроля нештатного открывания дверей, на входы которого поступают сигналы: состояния цепи контроля дверей и открывания дверей. Алгоритм работы узла контроля нештатного открывания дверей основан на контроле очерёдности входных сигналов. При нормальной работе лифта открывание дверей происходит в результате появления сигнала открывания дверей, нештатное |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 11 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| открывание дверей вызвано иными причинами. Если цепь контроля дверей разомкнётся при отсутствии сигнала открывания дверей, узел контроля нештатного открывания дверей воздействует на узел определения состояния моста таким же образом, как и разбаланс моста, в результате чего исполнительное реле отключается. Таким образом, любые искусственные манипуляции со створками дверей шахты, независимо от положения кабины и состояния ее дверей, любая неисправность контактов выключателей цепи контроля дверей (обрыв, замыкание, обрыв шунтирующего резистора, а также закоротки группы контактов или всей цепи) приведут к отключению исполнительного реле. Узел определения состояния моста наделён ещё дополнительной функцией поддерживать включённым исполнительное реле, когда двери лифта закрываются и разбаланс моста достигает предельных величин так, как в точке А появляется напряжение 110В. На рис.2 представлены входные и выходные цепи, элементы индикации и разъём жгута подключения с маркировками проводов (в скобках) и контактов разъёма УБ-1м. Для работы УБ-1м необходимы: напряжение постоянное 110В, сигнал цепи безопасности, сигнал открывания дверей и сигнал точной остановки. Исполнительное реле К1 работает на отключение и при срабатывании УБ-1м производит следующие коммутации в шкафу управления лифтом: отключает реле контроля дверей, включает в точной остановке реле открывания дверей, запрещает закрывание дверей и, с помощью контакта пользователя может послать сигнал в диспетчерскую или включить освещение в шахте. Реле К2 берёт на себя функции реле контроля дверей, являясь для него промежуточным. На рис.3 представлены входные и выходные цепи, элементы индикации и разъём жгута подключения с маркировками проводов (в скобках) и контактов разъёма УБ-1мК. 5.2.Работа УБ-1м и УБ-1мК 5.2.1.Кабина с открытыми дверями (не горит светодиод «VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ») стоит в точной остановке и, с целью проникновения в шахту, открывается створка дверей шахты на любом этаже (размыкаются дополнительно два контакта ДШ и ДЗ). Во внешнее плечо моста подключаются дополнительно два резистора rut. Баланс моста нарушается и исполнительное реле отключается. Его и.о. контакт с маркировкой проводов (45X46) см.рис.2 и рис.3 создает запрет закрыванию дверей. Гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". Пуск лифта исключается даже после закрытия створки. 5.2.2.Кабина стоит в точной остановке, двери шахты и кабины закрыты. С целью проникновения в шахту открывается створка дверей шахты на любом этаже. Отсутствие сигнала открывания дверей при открывании дверей шахты приведёт к отключению исполнительного реле. Гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ", н.з. контакт с маркировкой проводов (40)-(41) даёт команду открывания дверей, а и.о. контакт с маркировкой проводов (45)-(46) создаёт запрет закрыванию дверей. Не горит светодиод «VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ». Пуск лифта исключается даже после закрытия створки. 5.2.3.Кабина стоит вне зоны точной остановки и, с целью проникновения в шахту открывается створка дверей шахты на любом этаже. Отсутствие сигнала открывания дверей при открывании дверей шахты приведёт к отключению исполнительного реле. Гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ"". Пуск лифта исключается даже после закрытия створки. 5.2.4.Перемычка на одном или нескольких контактах. При открывании дверей кабины и шахты в точной остановке этажа, где на контактах имеются перемычки, сопротивление внешнего плеча моста будет меньше 4Rш. Исполнительное реле |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 9 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| отключается, даёт команду, подтверждающую открывание дверей и создаёт запрет закрыванию. Гаснет светодиод "VQ1 УБ" и светодиод "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". Не горит светодиод «VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ». Пуск лифта будет возможен только после устранения неисправностей. 5.2.5.Перемычка, шунтирующая всю цепь контроля дверей. Если в момент отключения РОД (снятие сигнала открывания дверей) сигнал цепи безопасности - провод с маркировкой (3) имеет величину 110В, узел определения состояния моста отключает исполнительное реле. Гаснет светодиод "VQ1 УБ". Двери открыты, однако светодиод «VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ» горит. Закрывание дверей станет невозможным, кабина останется стоять на этаже с открытыми дверями. 5.2.6.Обрыв одного из цитирующих резисторов. При открывании дверей лифта на этаже, где произошёл обрыв, сопротивление внешнего плеча моста станет равным бесконечности. В результате разбаланса в диагонали моста исполнительное реле отключится. Гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "ОБРЫВ Rш". Не горит светодиод "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". Закрывание дверей станет невозможным, кабина останется стоять на этаже с открытыми дверями. 5.2.7.Двери кабины закрыты, между створками дверей шахты предмет малого размера. Так как двери кабины закрыты, штатный реверс не работает. Из-за недозакрытия дверей шахты не включились какие-то из выключателей Д31, ДШ, Д32. Баланс моста нарушен. Исполнительное реле отключается и дает команду на реверс. Двери начинают открываться и, как только баланс моста восстанавливается, исполнительное реле включается снова. После "полного открывания дверей и выдержки времени закрывание дверей будет повторено. Накопительный узел, включаемый в моменты отключения исполнительного реле после 5-15 реверсов отключает исполнительное реле и кабина останется стоять с открытыми дверями. Гаснет светодиод "VQ1 УБ", не горит светодиод "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". 5.2.8.Тумблер на блоках УБ-1м или УБ-1мК в положении "О". В этом случае лифт может работать только в режиме "Ревизия" так, как одним из контактов тумблера обмотка большой скорости отключается. 5.3.Работа УБ-1мК. 5.3.1.Нет одной из фаз напряжения сети или вышел из строя диод выпрямительного моста цепи 110В. Исполнительное реле отключается, гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "ФАЗА" . Пуск лифта невозможен. Если фаза в сети восстанавливается, светодиод "ФАЗА" гаснет, светодиод “VQl УБ” загорается и работа лифта становится возможной. 5.3.2.Контактор большой скорости включен. В течение 7-9 сек. отсутствует импульс точной остановки. Исполнительное реле отключается, гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "Б.СКОР.". Пуск лифта возможен только после кратковременного (10-15 сек.) снятия напряжения с устройства, 5.3.3.Контактор малой скорости включён. В течение 20-24 сек. отсутствует импульс точной остановки. Исполнительное реле отключается, гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод "М.СКОР.". Пуск лифта возможен только после кратковременного снятия напряжения с устройства. 5.3.4.Включено реле открывания или закрывания дверей дольше 9-Псек. Исполнительное реле отключается, гаснет светодиод "VQ1 УБ", загорается светодиод |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 6 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| "ПРИВОД ДВЕРЕЙ". Пуск лифта возможен только после кратковременного снятия напряжения с устройства. 6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 6.1.На изделии имеются: - паспортная табличка с указанием: товарного знака изготовителя, условного обозначения (типа) изделия, заводского номера, даты изготовления; - гравировка индикаторов и тумблера управления; - пломба завода изготовителя. 6.2.Изделие, допущенное к эксплуатации, имеет паспорт, удостоверяющий соответствие изделия требованиям технической документации на него. 7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 7.1.Настоящая инструкция является документом по подключению, проверке и эксплуатации УБ-1м и УБ-1мК. Персонал, обслуживающий устройства, должен соблюдать требования настоящей инструкции и хорошо знать принцип действия устройства. 7.2.При эксплуатации изделия необходимо пользоваться технической документацией, перечисленной в разделе 1 настоящего ТО. 7.3.ВНИМАНИЕ! Устройства УБ-1м или УБ-1мК должны быть отключены - разъём жгута подключения должен быть вынут из устройства при проведении работ на лифте по замеру сопротивления и электрической прочности изоляции. 7.4.ВНИМАНИЕ! Использование контрольной лампы для поиска неисправности в шкафах управления лифтом, где установлены УБ-1м и УБ-1мК не допускается. 7.5.ВНИМАНИЕ! Устройство УБ-1мК не устанавливать на лифтах, где расстояние между шунтами точной остановки превышает 4м. 8.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 8.1. Работа с УБ-1м и УБ-1мК, установленными в шкафу управления лифтом, должна производиться в соответствии с ПУЭ и ПУБЭЛ. 8.2.Установка, осмотр УБ-1м и УБ-1мК должны производиться при отключённом напряжении. 8.3.Установка резисторов, шунтирующих контакты, в выключатели должна производиться двумя электромеханиками. Один из них должен находиться в машинном помещении для отключения силового автомата на время установки резисторов в выключатели. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 5 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 8.4. ВНИМАНИЕ! На лифтах с парным или групповым управлением в шкафах отключенных лифтов на контактах реле РПВ н 1РИС, а также на некоторых зажимах клеммных реек имеется напряжение - 110В. Во время работ по подключению УБ-1м или УБ-1мК к таким лифтам необходимо соблюдать повышенную осторожность. 8.5.При переводе лифта в режим "Ревизия" тумблер S1 УБ-1м или УБ-1мК необходимо переключить в положение "0". Н.о. контакт исполнительного реле К1 во внешней цепи (48)-(4) шунтируется замкнувшимся контактом тумблера и реле контроля 'дверей лифта (РКД) становится индифферентным к состоянию реле K1. A разомкнувшийся контакт тумблера S1 во внешней цепи (8)-(9) исключает запуск лифта на большой скорости. По окончании работы в режиме "Ревизия" тумблер S1 переключить в положение "1", отключить на 10-15 сек. и снова включить силовой автомат. 9.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 9.1.ВНИМАНИЕ! Если на лифте установлена защита по техническому решению НПО “Лифтмаш”- письма №05-08\323 от 25.12.87 и №05-08\17 от 17.10.90, её необходимо отключить. 9.2.Подключение УБ-1м и УБ-1мК производить в соответствии со схемой подключения (Приложением), разработанным для лифта с данной принципиальной схемой. 9.3.Работы, выполняемые в шахте и на кабине. 9.3.1. Установить резисторы, входящие в комплект УБ-1м или УБ-1мК в выключатели контроля дверей шахты Д31, ДШ, Д32 и, если необходимо, в выключатель контроля дверей кабины ДК параллельно рабочим контактам в соответствии со схемой подключения устройства к данному лифту. Варианты размещения резисторов в выключателях для лифтов, где контакт ДК является частью цепи контроля дверей см. рис. 4.5, для лифтов с разделёнными цепями безопасности, а так же для лифтов с одной автоматической широкой створкой и разделёнными цепями контроля дверей представлены на рис.6 и 7. Установку производить с крыши кабины в режиме "Ревизия". 9.3.2.Резисторы, соединяемые последовательно, должны быть в месте соединения пропаяны. При установке резисторов следить за надёжностью электрического контакта между выводом резистора, штатным проводником и клеммой выключателя. Проверку производить визуально и методом подёргивания. После установки резисторов убедиться в отсутствии механических заеданий контактов, а также касания резисторов корпуса выключателя и резиновой прокладка крышки. 9.3.3.При необходимости (для лифтов Q=320 кг., V=0,71 м/сек.) произвести перекоммутацию на крыше кабины (перенос кнопки Кн-"Стоп"). Сняв с клеммной рейки концы с маркировкой кнопки Кн-"Стоп", убедиться с помощью тестера в правильности произведённого отключения. Для переноса кнопки использовать на клеммной рейке свободные клеммы. Перемаркировку проводов производить в соответствии со схемой подключения (Приложением). 9.4.Работы, выполняемые в шкафу управления лифтом. 9.4.1.Перед установкой УБ-1м или УБ-1мК просверлить в соответствии с установочными размерами или по месту на створке или стенке шкафа управления 4 отверстия диаметром 5.5 мм. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 2 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 9.4.2.Установить и закрепить УБ-1м или УБ-1мК. ВНИМАНИЕ! Положение УБ-1м и УБ-1мК в пространстве не безразлично. Правильное положение - на вертикальной плоскости, жгут с левой стороны. 9.4.3.Перед подключением устройства проверить наличие RC цепочек, шунтирующих катушки контакторов КБД, КМ, КВ,КН (в соответствии с эл. схемой лифта) в шкафу управления лифтом, а в случае их отсутствия установить варисторы, входящие в комплект поставки. Варисторы установить непосредственно на клеммы катушек контакторов. Выводы варисторов удлинить, припаяв к ним изолированные проводники длиной 80-100 мм и сечением 0,5-1 мм, место пайки изолировать. Проверить надёжность эл. контакта. Эксплуатация УБ-1м и УБ-1мК без шунтирования катушек контакторов RC цепочками или варисторами не допускается! ВНИМАНИЕ! В шкафу управления лифтом со скоростью V=0,71 м/сек диод Д4 типа Д226 заменить на, а в случае его отсутствия, установить, входящий в комплект поставки высоковольтный диод КЦ105Б. Диод устанавливается в рассечку провода 51 А. 9.4.4.Полъзуясь указаниями по подключению, данными в Приложении, подключить жгут к шкафу управления. Провода жгута, подключаемые в рассечку, соединить пайкой и изолировать. 9.4.5.Назначение и особенности подключения внешних проводов УБ-1м (рис.2): - провод с маркировкой (1) подключается к цепи +110В; - провод с маркировкой (2) подключается к общему проводу; - провод с маркировкой (3) подключается к цепи контроля дверей к клемме провода, приходящего с последнего этажа. Наличие каких-либо контактов между проводом из шахты и проводом (3)-устройства не допускается; - провода с маркировкой (48) и (4) подключаются в рассечку провода, идущего на катушку реле РКД. При этом непосредственно к катушке реле РКД подключается провод с маркировкой (4); - провод с маркировкой (5) подключается к катушке реле РОД; - провод с маркировкой (7) подключается к катушке реле РТО или РИТО; - провода с маркировкой (8) и (9) подключаются в рассечку провода, идущего на катушку контактора большой скорости КБ. При этом непосредственно к катушке контактора подключается провод с маркировкой (9); - провода с маркировкой (40) и (41) подключаются параллельно контактам, включающим реверс дверей; - провода с маркировкой (45) и (46) подключаются в рассечку провода, идущего на катушку реле РЗД. При этом непосредственно к катушке реле РЗД подключается провод с маркировкой(46); - провода с маркировкой (50) и (52) представляют собой замыкающую часть переключающего контакта исполнительного реле. Провод с маркировкой (52) является общим проводом переключающего контакта. Для того, чтобы использовать его замыкающую часть, необходимо к контакту разъёма жгута подключения Х:21 припаять провод необходимой длины. Проводу присвоить номер (51). Указанные контакты могут быть использованы по усмотрению персонала в цепях: переменного тока с напряжением до 380В и коммутируемой мощностью до 2000VA; |
| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 18 Москва 1999 г. |
| постоянного тока с напряжением до 250В и коммутируемой мощностью до 100W. Неиспользуемые провода (50) или (51) изолировать. 9.4.5.1.Маркировка выводных концов жгута подключения должна соответствовав номерам контактов разъёма, как показано на рис.2. 9.4.6. Жгут подключения УБ-1мК (рис.3) содержит дополнительно провода с маркировками (10) и (20). Провод с маркировкой (10) вместе с проводом с маркировкой (5) подключаются в рассечку провода, идущего на катушку реле РОД. При этом непосредственно к катушке реле РКД подключается провод с маркировкой (5). Провод с маркировкой (20) подключается к катушке контактора малой скорости КМ. 9.4.6.1.Маркировка выводных концов жгута подключения должна соответствовать номерам контактов разъёма, как показано на рис.3. 9.5.Проверка работоспособности УБ-1м и УБ-1мК. 9.5.1.Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Отключить вызывную шину. Переключить лифт в режим "Управление из машинного помещения". Включить вводное устройство, а затем силовой автомат. На блоках УБ-1м и УБ-1мК должны загореться светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". Отправить лифт на верхнюю остановку и после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, перевести лифт в режим "Нормальная работа". При открывании дверей светодиод "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ" гаснет. На площадке верхнего этажа должен находиться второй электромеханик. Убедиться в нормальной работе лифта, проехав по приказам по всем этажам. Если устройство отключает лифт, смотри п.п. 10.3.5., 10.3.6. настоящей инструкции. Проверить действие Кн -"СТОП" в кабине лифта. 9.5.2.Установшъ кабину в точной остановке предпоследнего этажа с открытыми дверями. В кабине должен находиться электромеханик. Лифт в режиме "Нормальная работа". Открыть и через 3-4 сек. закрыть створку шахты на последнем этаже. Устройство отключает лифт. Двери кабины и шахты останутся открытыми, лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ", горит светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". 9.5.3.В режиме "Нормальная работа" установить кабину в точной остановке предпоследнего этажа с закрытыми дверями. На площадке этого этажа должен находиться электромеханик. Открыть и через 3-4 сек. закрыть створку шахты на последнем этаже. Устройство отключает лифт. Двери кабины и шахты откроются, лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ", горит светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". 9.5.4.При движении по приказу, нажав Кн -"СТОП" остановить кабину вне зоны точной остановки верхнего этажа. Открыть и через 3-4 сек. закрыть створку шахты на последнем этаже. Устройство отключает лифт. Лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ", горит светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". 9.5.5. Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Установить перемычку на рабочий контакт выключателя контроля дверей кабины ДК или одного из выключателей контроля дверей шахты верхнего этажа. Включить вводное устройство, а затем силовой автомат. В режиме "Управление из машинного помещения" отправить лифт в сторону верхнего этажа и, после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, переключить лифт в режим "Нормальная работа". Во время открывания дверей |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 19 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Устройство отключит лифт. Двери кабины и шахты останутся открытыми, лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды “VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". Снять перемычку с рабочего контакта выключателя! 9.5.6.В режиме "Нормальная работа" на любом этаже во время закрывания дверей продержать одну из створок дверей шахты, когда сомкнутся створки дверей кабины. С задержкой в 1,5-2 сек. начнётся открывание дверей. Во время повторного закрывания снова удержать створку дверей шахты. Устройство исправно, если обеспечивает не менее 5 реверсов. 9.5.7.Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Установить перемычку, шунтирующую всю цепь контроля дверей. Включить вводное устройство, а затем силовой автомат. В режиме "Управление из машинного помещения" отправить лифт в сторону верхнего этажа и, после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, переключить лифт в режим "Нормальная работа". На этаже в это время должен находится электромеханик. В момент окончания открывания дверей Устройство отключит лифт. Двери кабины и шахты останутся открытыми, лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ". Снять общую перемычку! 9.5.8.Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Отключить резистор, шунтирующий рабочий контакт выключателя контроля дверей кабины ДК или одного из выключателей контроля дверей шахты верхнего этажа. Включить силовой автомат, а затем вводное устройство. В режиме "Управление из машинного помещения" отправить лифт в сторону верхнего этажа и, после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, переключить лифт в режим "Нормальная работа". Во время открывания дверей Устройство отключит лифт. Двери кабины и шахты останутся открытыми, лифт не реагирует на приказы. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ", горит светодиод "ОБРЫВ Rш". Установить шунтирующий резистор на рабочий контакт выключателя. 9.6.Проверка работоспособности УБ-1мК. 9.6.1.Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Переключить лифт в режим "Управление из машинного помещения". Если в шкафу управления лифтом нет реле РКФ, отключить одну из фаз на силовом клеммнике. Включить вводное устройство, а затем силовой автомат. На блоке УБ-1мК загорается светодиод "ФАЗА", гаснет светодиод "VQ1 УБ". Пуск лифта, а также включение привода дверей станет возможным после восстановления фазы. Если в шкафу управления лифтом имеется реле РКФ, заблокировать его и убедиться, что УБ-1мК реагирует на отсутствие фазы, как описано выше. Такой же реакция УБ-1мК будет и на выход из строя одного из диодов выпрямительного моста в цепи -110В. Восстановить фазу на силовом клеммнике. 9.6.2.Установтггь кабину в точной остановке верхнего этажа. Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Установить перемычку в шкафу управления, шунтирующую датчик точной остановки ДчТО. Включить вводное устройство, а затем силовой автомат. В режиме "Управление из машинного помещения" пустить лифт. Через 7-9 сек. УБ-1мК отключит лифт, погаснет светодиод "VQ1 УБ", загорится светодиод "Б.СКОР." Пуск лифта будет возможен только после кратковременного снятия напряжения. Отключить силовой автомат и через несколько секунд включить снова. Производя проверку временной защиты обмотки большой скорости следует: - быть уверенным, что шунты точной остановки установлены на каждом этаже; |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 20 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| - контролировать время - отключить лифт, если УБ-1мК нe отключило его через 10 сек. 9.6.3. Установить кабину в точной остановке верхнего этажа. Пустить лифт на малой скорости. Через 20-24 сек. УБ-1мК отключит лифт, погаснет светодиод “VQ1 УБ”, загорится светодиод "М.СКОР." Пуск лифта будет возможен только после кратковременного снятия напряжения. Отключить силовой автомат. Отключить вводное устройство. Производя проверку временной защиты обмотки малой скорости следует: - быть уверенным, что шунты точной остановки установлены на каждом этаже; - контролировать время - отключать лифт, если УБ-1мК не отключило его через 25 сек. Снять перемычку, шунтирующую датчик точной остановки! 9.6.4. Отключить автомат привода дверей. Переключить лифт в режим "Управление из машинного помещения". Включить силовой автомат, а затем вводное устройство. Отправить кабину на верхнюю остановку и после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, перевести лифт в режим "Нормальная работа". После остановки кабины включается реле открывания дверей РОД и через 9-11 сек. УБ-1мК отключит лифт. Отключить силовой автомат. Включить автомат привода дверей. Включить силовой автомат. 9.6.5. Переключить лифт в режим "Управление из машинного помещения". Отправить кабину сначала вниз, а затем на верхнюю остановку и после перехода кабины на малую скорость в зоне верхнего этажа, перевести лифт в режим “Нормальная работа”. После того, как откроются двери кабины, отключить автомат привода дверей. Через 2-3 сек. включится реле закрывания дверей РЗД и через 9-11 сек. УБ-1мК отключит лифт. Отключить силовой автомат. Включить автомат привода дверей. Включить силовой автомат. 10. ПОРЯДОК РАБОТЫ 10.1. Если, лифт отключился, необходимо выяснить, где находится кабина и в каком состоянии двери шахты и кабины. ВНИМАНИЕ! Прежде чем включить лифт, убедитесь в том, что: - в шахте нет посторонних лиц; - подвесной кабель в штатном состоянии. 10.2.В типовых лифтах встречаются два способа организации цепей безопасности. На лифтах со скоростью 0,71 м/с основные выключатели безопасности и кнопка М-Кн "СТОП" включена последовательно с цепью контроля дверей. Поэтому срабатывание любого из них, а также нажатие кнопок М-Кн "СТОП" приводит к отключению реле контроля дверей. На остальных типовых лифтах основные выключатели безопасности образуют самостоятельную цепь и их работа, а также состояние кнопки М-Кн "СТОП" не влияет на состояние реле контроля дверей. Поскольку входная цепь УБ-1м и УБ-1мК включается в разрыв цепи контроля дверей, то и работа УБ-1м и УБ-1мК в составе той или иной типовой схемы будет иметь свои особенности. 10.3. Работа УБ-1м и УБ-1мК в составе лифта, где цепь контроля дверей независима. 10.3.1.Кабина стоит вне зоны точной остановки. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горит светодиод “VQ1 УБ", горят светодиоды "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ” и "ПРОНИКНОВЕНИЕ". Лифт отключён блоком УБ-1м или УБ-1мК либо при попытке проникновения в шахту посторонних лиц, либо в результате разрыва цепи контроля дверей при попытке пассажира заглянуть в шахту на этаже, где плохо отрегулированы замки. Цепь контроля дверей шахты восстановлена. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 17 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Проверить регулировку замков. 10.3.2.Кабина стоит вне зоны точной остановки. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды “VQ1 УБ” и “VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ”, горит светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". Причины отключения лифта те же, что и в п. 10.3.1., но цепь контроля дверей осталась разорванной. Проверить регулировку замков. 10.3.3.Кабина стоит в точной остановке с открытыми дверями. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды “VQ1 УБ” и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ", горит светодиод "ПРОНИКНОВЕНИЕ". Причины отключения лифта те же, что и в п. 10.3.1. 10.3.4.Кабина стоит в точной остановке с открытыми дверями. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ", горит светодиод "ОБРЫВ Rш”. Лифт отключен блоком УБ-1м или УБ-1мК в результате обрыва шунтирующего резистора на рабочем контакте одного из выключателей контроля дверей на этаже, где стоит кабина. Устранить неисправность. 10.3.5.Кабина стоит в точной остановке с открытыми дверями. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горят светодиоды "VQ1 УБ" и "VQ2 КОНТРОЛЬ ДВЕРЕЙ". Лифт отключён блоком УБ-1м или УБ-1мК по следующим возможным причинам: - перемычка на одном или нескольких контактах выключателей контроля дверей на этаже, где стоит кабина; - помеха на пути створок дверей шахты, плохо отрегулированы замки створок дверей шахты. Отключить и снова включить силовой автомат. Если УБ-1м или УБ-1мК сработает через 1,5-2 сек., причиной отключения лифта явились перемычки на контактах выключателей. Если же после закрытия дверей произойдёт реверс, и процесс этот будет повторяться, очистить пороги или отрегулировать замки дверей. 10.3.6. Кабина стоит в точной остановке с открытыми дверями. На блоке УБ-1м или УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ". Лифт отключён блоком УБ-1м или УБ-1мК в связи с тем, что вся цепь контроля дверей шунтирована перемычкой. 10.3.7. Если лифт имеет раздельные цепи контроля дверей шахты и дверей кабины, причинами отключения могут быть либо перемычка всей цепи контроля дверей шахты, либо перемычка выключателей дверей шахты данного этажа. 10.3.7. На блоке УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ", горит светодиод "ФАЗА". В силовой сети отсутствует одна га фаз, или вышел из строя один из диодов выпрямительного моста. Устранить неисправность. 10.3.8.На блоке УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ", горит светодиод "Б.СКОР.". Лифт отключён блоком УБ-1мК при условии, что контактор большой скорости был включён более 7-9 сек. и при этом не было движения кабины, или не было сигналов от датчика точной остановки. Установить причину и устранить. 10.3.9. На блоке УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ", горит светодиод "М.СКОР." Лифт отключён блоком УБт1мК при условии, что контактор малой скорости был включён более 20-24 сек. и при этом не было движения кабины, или не было сигналов от датчика точной остановки. Установить причину и устранить. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 3 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 10.3.10. На блоке УБ-1мК не горит светодиод "VQ1 УБ", горит светодиод "ПРИВОД ДВЕРЕЙ". Лифт отключён блоком УБ-1мК при условии, что реле открывания дверей РОД или реле закрывания дверей РЗД было включено более 9-11 сек. Установить причину и устранить. 10.4.Работа УБ-1м и УБ-1мК в составе лифтов с общей цепью безопасности(0.71м/с). 10.4.1.Необходимо помнить, что отключение основных выключателей безопасности, а также нажатие кнопки М-Кн "СТОП" приводит и к отключению УБ-1м и УБ-1мК. Если лифт отключился при нажатии на кнопку М-Кн "СТОП", отключить и снова включить силовой автомат. Во всех других случаях отключения лиф га анализ причин отключения производить в соответствии с п.п. 10.3.1 - 10.3.6., не забывая о дублирующих функциях УБ-1м иУБ-1мК. 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЛИФТ 11.1. Принципиальные схемы лифтов, находящиеся в паспорте лифта и в машинном помещении дополняются схемами подключения (Приложениями), разработанными ЗАО "АК "ЛИФТ". 11.2. В паспортах лифтов производился запись - "Произведены работы по подключению устройства безопасности УБ-1м или УБ-1мК. 12.ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК 12.1. Проверка технического состояния устройств безопасности УБ-1м н УБ-1мК на соответствие п. 9.5. настоящей инструкции должна производиться в соответствии с периодичностью, принятой для лифтов на каждом объекте. 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 13.1. Изделие, помещённое в упаковку, должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре от 278 до 305К (от 5 до 35 С )и относительной влажности воздуха не более 85% при отсутствии воздействия паров кис до ты, щелочей и органических растворителей. 13.2. Изделие следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида при температуре окружающего воздуха от - 50 С до 50 С и относительной влажности не более 98% при температуре +35 С. 13.3. При транспортировании самолетом изделие следует размещать в герметизированном отсеке. 13.4. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки изделий, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 7 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 8 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 2 |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 10 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3 |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 12 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 5 |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 15 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 7 |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 21 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Госгортехнадзор России письмами № 12-1/524 от 29.09.93 и № 12-17/604 от 19.07.95 потребовал от владельцев лифтов и специализированных организаций принять меры по оснащению пассажирских лифтов защитой от проникновения посторонних лиц в лифтовые шахты (устройство безопасности УБ-1) и установить контроль за их выполнением. Разъясняем, что учитывая технические характеристики устройства, которые значительно повышают общую безопасность пользования лифтом (автоматический контроль исправного состояния каждого контакта выключателей безопасности цепи контроля .дверей лифта и т.д.), необходимо составить графики поэтапного оборудования всех лифтов устройствами, а именно: 1) Лифты, не имеющие никакой защиты 2) Лифты, оборудованные защитой по техническому решению НПО "Лифтмаш” - письма № 05-08/323 от 25.12.87 и № 05-08/17 от 17.01.90. На вновь выпускаемые лифты с НКУ управления типа УЛЖ-10, 17, УПЛ-10,17, ШК-5910, установка УБ-1 не требуется, а на лифтах, где в схеме управления применено техническое решение по отключению лифта при проникновении в шахту посторонних лиц (узел реле W-K7), устройство безопасности УБ-1 допускается не устанавливать до принятия дополнительного технического решения. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 22 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| Принимая во внимание технические характеристики устройств безопасности УБ-I, выпускаемого Акционерной компанией "Лифт", по автоматическому контролю исправного состояния электрических контактов выключателей безопасности дверей шахты и кабины, Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями не возражает против исключения из ежесменных осмотров лифтов проверку исправности действия замков дверей шахты и исправности действия контактов дверей шахты и кабины, и разрешает проведение этих проверок один раз в месяц, при условии оборудования всех лифтов устройствами безопасности УБ-1 на участке, в управлении, городе. При этом в каждом конкретном случае должно быть, получено разрешение местного органа Госгортехнадзора, после проверки технического состояния и организации обслуживания лифтов. |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 23 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 24 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 25 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 26 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 27 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 28 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 29 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 30 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 31 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 32 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 33 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 34 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 35 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 36 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 37 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать. 2. При проведении перекоммутаций по п. 10.13. необходимо провод 389Г отпаять от катушки реле РКД и соединить его с проводом (48) жгута подключения УБ-1, а провод (4) жгута припаять к катушке. Ток в цепи (48)-(4) не должен превышать 60 мА! 3. Маркировки проводов, указанные в скобках, - это маркировка проводов жгута подключения Устройства безопасности УБ-1. 4. Если привод дверей лифта питает таким образом, что открывание дверей начинается более чем через 1 сек. после включения реле РОД, и УБ-1 срабатывает при открывании дверей на каждом этаже: отсоединить и изолировать провод с маркировкой (5) жгута подключения УБ-1. См.п.4. В этом случае режим контроля общей перемычки отключается. 5. На данном лифте установить устройство безопасности УБ-1-4. 6. Тумблер S2. См. п. 10.13. установить в шкафу управления в удобном месте. Работа тумблера аналогична работе тумблера S1 на блоке УБ-1 т.е. контакт (400) -(389В) при переводе лифта в режим "Ревизия" должен быть замкнут. 7. При отсутствии свободных контактов реле РКД, РИТО. См.п. 10,13 установить дополнительно реле, включив их параллельно штатным. 8. Если на данном лифте установлена защита по техническому решению НПО "Лифтмаш" письма № 05-08ШЗ от 25.12.87 и №05-08/17 от 17.10.90- ёё необходимо ОТКЛЮЧИТЬ! ВНИМАНИЕ! В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на блоке УБ-1 перевести в положение "0". |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 38 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 39 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 40 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать. 2. При проведении перекоммутаций по п.9.12. необходимо провод 34 отпаять от катушки реле РКД2 и соединить его с проводом (48) жгута подключения УБ-1,а провод (4) жгута припаять к катушке. Ток в цепи (48)-(4) не должен превышать 60 мА! 3. Маркировки проводов, указанные в скобках, - это маркировка проводов жгута подключения Устройства безопасности УБ-1. 4. Если привод дверей лифта работает таким образом, что открывание дверей начинается больше, чем через 1 сек. после включения реле РОД, и УБ-1 срабатывает при открывании дверей на каждом этаже: отсоединить и изолировать провод с маркировкой (5) жгута подключения УБ-1.См.п.3. В этом случае режим контроля общей перемычки отключается. 5. При отсутствии свободных контактов реле РКД1, РИТО. См.п.9.12. установить дополнительно реле, включив их параллельно штатным. 6. Если на данном лифте установлена защита по техническому решению НПО "Лифтмаш" письма № 05-08\323 от 25.12.87 и №05-08/17 от 17.10.90-то её необходимо ОТКЛЮЧИТЬ! 7. На данном лифте установить устройство безопасности УБ-1-4. ВНИМАНИЕ! В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на блоке УБ-1 перевести в положение "0". |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 41 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 42 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |

| Закрытое акционерное общество ''Акционерная компания "ЛИФТ " | УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ УБ-1м и УБ-1мК | Лицензии: № 12И-99/4335 №12П-01/9441. Лист 43 Москва 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать. 2. При проведении перекоммутаций по п. 10.13. необходимо провод 389Г отпаять от катушки реле РКД и соединить его с проводом (48) жгута подключения УБ-1, а провод (4) жгута припаять к катушке. Ток в цепи (48)-(4) не должен превышать 60 мА! 3. Маркировки проводов, указанные в скобках - это маркировка проводов жгута подключения Устройства безопасности УБ-1. 4. Если привод дверей лифта работает таким образом, что открывание дверей начинается больше, чем через 1 сек. после включения реле РОД, и УБ-1 срабатывает при открывании дверей на каждом этаже: отсоединить и изолировать провод с маркировкой (5) жгута подключения УБ-1. См.п.4. В этом случае режим контроля общей перемычки отключается. 5. На данном лифте установить устройство безопасности УБ-1-4. 6. Тумблер S2. См. п. 10 Л3. установить в шкафу управления в удобном месте. Работа тумблера аналогична работе тумблера S1 на блоке УБ-1 т.е. контакт (400) -(389Б) при переводе лифта в режим "Ревизия" должен быть замкнут. 7. При отсутствии свободных контактов реле РКД, РИТО. См.п. 10.13 установить дополнительно реле, включив их параллельно штатным. 8. Если на данном лифте установлена защита по техническому решению НПО "Лифтмаш" письма № 05-08N323 от 25.12.87 и №05-08/17 от 17.10.90- её необходимо ОТКЛЮЧИТЬ! ВНИМАНИЕ! В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на блоке УБ-1 перевести в положение "0". |

# Text boxes

ВНИМАНИЕ!!!       ВНИМАНИЕ!!!

Перед установкой резисторов Rш в шкафу управления отключить провода с маркировкой Л51 ,СЗ, идущие в шахту лифта для режима "Охрана шахты"!

При установке резисторов Rш в выключатели Д31,Д32 на всех этажах в обязательном порядке отключить провода от нормально открытых контактов  (маркировка проводов Л51-Л51 -1, СЗ-Л51 -1)   и изолировать!

Продолжение смотри лист 3

1. Маркировка проводов, указанная в скобках, - это маркировка проводов жгута подключения Устройства   безопасности   УБ-1М,   УБ-1МК.

2. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать.

ВНИМАНИЕ.   Пункты 12* 13* необходимо выполнить только для

подключения УБ-1МК.

Установка резисторов в выключатели безопасности   Д31, ДШ, Д32. (Разделённые цепи безопасности.)

ВНИМАНИЕ !   В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на

блоках УБ-1М, УБ-1МК перевести в

положение "0".

ВНИМАНИЕ!!!        ВНИМАНИЕ!!!

Перед установкой резисторов Rш в шкафу управления отключить провода с маркировкой Л51 ,СЗ, идущие в шахту лифта для режима "Охрана шахты"!

При установке резисторов ruj в выключатели Д31 ,Д32 на всех этажах в обязательном порядке отключить провода от нормально открытых контактов   (маркировка проводов Л51-Л51 -1, С3-Л51 -1)   и изолировать!

3.  Маркировка проводов, указанная в скобках, - это маркировка проводов жгута подключения устройства   безопасности   УБ-1М,   УБ-1МК.

4. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать.

ВНИМАНИЕ! Пункты 12*, 12а* 13* необходимо выполнить только

для подключения УБ-1МК.

Установка резисторов в выключатели безопасности  Д31, ДШ, Д32.

(Разделённые цепи безопасности.) См. п.9.

Установка резисторов в выключатели безопасности   ДЗ1, ДП1, Д32. Для лифтов с одной автоматической широкой створкой.

(Разделённые цени безопасности.) См. п. 14.

ВНИМАНИЕ!   В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на

блоках УБ-1М, УБ-1МК перевести в

положение "0".

ВНИМАНИЕ !!!       ВНИМАНИЕ!!!

Перед установкой резисторов Rш в шкафу управления отключить провода с маркировкой Л51,СЗ, идущие в шахту лифта для режима "Охрана шахты"!

При установке резисторов Rш в выключатели Д31, Д32 на всех этажах в обязательном порядке отключить провода от нормально открытых контактов   (маркировка проводов Л51-Л51 -1, СЗ-Л51 -1)   и изолировать !

3. Маркировка проводов, указанная в скобках, - это маркировка проводов жгута подключения устройства   безопасности   УБ-1М,   УБ-1МК.

4. При проведении перекоммутаций провода четко маркировать. Отключаемые и неиспользуемые провода надежно изолировать.

ВНИМАНИЕ!   Пункты 12* Д2а*,  13*. необходимо выполнить только для подключения УБ-1МК.

Установка резисторов в выключатели безопасности   Д31, ДШ, Д32. (Разделённые цепи безопасности.) См. п.9.

Установка резисторов в выключатели безопасности   Д31, ДШ, Д32. Для лифтов с одной автоматической широкой створкой..

(Разделённые цепи безопасности.) См. п. 14.

ВНИМАНИЕ!   В режиме "РЕВИЗИЯ" тумблер на

блоках УБ-1М,   УБ-1МК перевести в

положение "0".