УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ СЕРИИ УКЛ

| Описание: Представляет собой новый вариант микропроцессорного устройства управления лифтом с повышенными показателями надежности, энергонезависимым ПЗУ и улучшенной конструкцией. Устройства УКЛ оперативно перестраиваются под необходимый алгоритм работы лифта и конкретный объект. | Устройство предназначено для управления пассажирскими лифтами в жилых и административных зданиях с одиночным и групповым управлением грузоподъемностью до 1000кг., со скоростью движения до 1,4 м/с. с нерегулируемым приводом и до 2,5м/с. с регулируемым приводом с количеством остановок до 30. В состав устройства входят: силовая контакторная аппаратура, реле, автоматические выключатели, трансформатор, предохранители, кнопки управления, плата контроля фаз (ПКФ), плата питания (ПП), микропроцессорная плата управления (МПУ), плата тормоза (ПТ), плата ключей (ПК), клеммники. В данном устройстве используется матричный метод подключения внешних устройств. Соединение такого типа позволяет значительно сократить число проводов от станции управления к внешним устройствам лифта. В процессе работы система управления постоянно контролирует исправное состояние лифта. При возникновении неисправности код ошибки высвечивается на индикаторе платы управления и запоминается. |
| --- | --- |

Технические характеристики: Количество остановок до 30 Скорость движения кабины, до, м/с 1,4 Вид системы управления микропроцессорная Возможности группового управления ( количество лифтов в группе) 2-6 Возможность установки посадочных остановок есть Самодиагностика есть Максимальный номинальный ток электропривода, до, А 63 Напряжение питающей сети, В 380(+38,-57) Частота питающей сети, Гц 50+ 1 Вид питающей сети трехфазная с глухозаземленной нейтралью