10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.

10.1. При изготовлении плат МПУ на заводе - изготовителе устанавливается перемычка 5-7, раз решающая программирование всех параметров системы управления. При отсутствии данной перемычки разрешается изменение уставок только в параметрах А8 и А9.

Во избежание несанкционированных изменений параметров по окончании наладки лифта удалите данную перемычку.

10.2. При применении устройства на лифте с неподвижным полом удалите заводскую перемычку 4-6 на плате МПУ.

Автоматически произойдет установка уставок на отсутствие15кГ (параметр Ь2), 90%, 110% (параметр ЬЗ) и будет запрещен переход в режим фиктивной погрузки по кнопке "отмена". Установка диодов вместо отсутствующих датчиков не требуется/

10.3. Программирование.

Для программирования системы управления установите режим МП2. Вызовите функцию F7. При кратковременном нажатии кнопки ВВЕРХ на индикатор платы МПУ будут поочередно выводиться ранее установленные уставки. Для изменения, в момент показа уставки, кратковременно нажмите кнопку ВНИЗ. На индикатор будут поочередно выводиться возможные значения уставки данного параметра. При нажатии кнопки ТО, в момент показа, выбранная уставка запоминается. На индикатор повторно выводится параметр и установленная уставка.

Примечание.

Для ускоренного выхода из режима программирования переключитесь в другой режим управления (МП1, РЕВИЗИЯ и т.д.) при программировании последовательности индикации в случае ускоренного выхода возможна неправильная запись индикации.

10.4. Параметры программирования:

А1 - просмотр количества остановок и соответствия индикации номеру остановки. Демонстрационная уставка

Показывается общее количество остановок. При нажатии кнопки ВНИЗ показывается последовательность выбранной индикации (см. А2) Заводская уставка

-  в зависимости от исполнения платы 8,16, 24, 30;

- порядок индикации 1,2,3... до верхней остановки.

- А2 - задание индикации

После нажатия кнопки ВНИЗ возникает перебор возможной индикации П2: П1: ПО: (на индикаторе П): -4: -3: -2: -1:0:1:2:.....30

Для присвоения этажам соответствующей индикации необходимо, в момент показа цифр кратковременно нажимать кнопку ТО, фиксируя привязку "горящей" индикации к порядковому номеру остановки. Последней нажимается верхняя остановка.

Внимание!

В случае нажатия кнопки ТО в момент перебора индикации старая информация стирается и поэтому необходимо обязательно запрограммировать последовательность индикации для всех этажей. Если ни разу не нажимать кнопку ТО, сохранится старый порядок индикации.

После появления цифры 30 индикатор на плате гаснет, происходит запись таблицы индикации = память, после этого вновь показывается уставка А1 со значением нового общего количества остановок. Рекомендуется проверить произведенный ввод последовательности индикации (см п. А1). При установке на работу счётным способом (F7, параметр С 1-1) и если последовательность индикации соответствует заводской (1,2,3...), программировать индикацию нет необходимости.

Пример.

Необходимо запрограммировать лифт на 6 остановок со следующей последовательностью индикации 0, 1, 3, 4 7, 9.

В момент показа уставки "А2-0" кратковременно нажимаем кнопку ВНИЗ. Происходит показ индикации П2, П1, ПО, -4, -3, -2, -1, 0 (кратковременно нажимаем ТО), 1 (ТО), 2, 3 (ТО), 4 (ТО), 5, 6, 7 (ТО), 8, 9 (ТО), 10,11 и т.д. далее кнопку ТО не нажимаем

После записи на индикаторе высвечивается уставка А1 и общее количество остановок т.е. цифра 6

A3 - установка номера посадочной остановки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

Установить порядковый номер остановки посадочного этажа, начиная с единицы, индикация номера этажа будет производится соответственно списку заданному в уставке А2.

В случае, если посадочный этаж является крайним нижним, установить номер, равный номеру нижней остановки, т.е.1 (установка датчика посадочного этажа не требуется).

Заводская уставка -1,

А4-номер лифта в группе (1 ...6)

Заводская уставка - 1,

А5 - контрольное время движения между этажами в секундах (10, 20, 40, 80)

Заводская уставка - 20с;

А6 - Работа лифта.

0 - одиночная работа лифта,

1  - групповая работа лифта, Заводская уставка -1,

А7 - Контрольное время открытия (закрытия) дверей в секундах (6, 8, 10, 12, 14).

Заводская уставка - 8с ,

А8 - Время выдержки с открытой дверью без пассажира в секундах (4, 6, 8, 10, 12).

Заводская уставка - 8с ,

А9 - Время выдержки е открытой дверью с пассажиром при наличии приказа в секундах (2,4,6,5)..

Заводская уставка -4с;

b1 - Время опускания в зону обслуживания в ревизии в секундах (6, 8, 10, 12, 14, 16).

Заводская уставка - 6с,

Ь2 - Наличие датчика загрузки 15кГ

0 - датчик отсутствует,

1- датчик установлен

Заводская уставка -1,

Примечание В случае установки уставки на отсутствие датчика загрузки 15кг автоматически будет запрещён переход в режим фиктивной погрузки по кнопке «отмена».

ЬЗ - наличие датчика загрузки 110%

0 - датчик отсутствует,

1- датчик установлен

Заводская уставка -1,

Установка диода вместо отсутствующего датчика не требуется.

Ь5 - обратные связи пускателей

0-110В

1 - в матрице

Заводская уставка - 0,

Ь6 - отключение вызовов, приказов По нажатию кнопки ВНИЗ возникает перебор: 2, 3... 30 ( вызовы вниз ) 31,32 ...60 (вызовы вверх) 61,62...90 (приказы).

Нажатием кнопки ТО отключается текущий вызов или приказ. Если вызов или приказ был ранее

отключен, он в списке не высвечивается.

Значением уставки является количество отключенных вызовов, приказов.

Заводская уставка- О,

Ь7 - подключение отключенных ранее вызовов и приказов

По нажатию кнопки ВНИЗ возникает перебор отключенных вызовов, приказов.

Нажатием кнопки ТО соответствующий вызов или приказ возвращается в работу.

Значением уставки является количество отключенных вызовов, приказов.

Заводская уставка- О

Ь8 - вывод информации на семисегментный индикатор местоположения кабины в последовательном или матричном виде.

При использовании одноканального индикатора ТЛКОЗ (+24В, -L информационная линия 655) необходимо установить уставку на однопроводную схему подключения.

0 - матричная схема подключения индикатора;

1- однопроводная схема подключения индикатора.

Заводская уставка - 0;

В9 - применение датчиков точной остановки на размыкание или на замыкание.

0- датчик на размыкание;

Заводская уставка - 0;

С1- Организация работы узла замедления (см. 5.20).

0- замедление к требуемой остановке по шунтам и датчикам замедления;

1 - замедление к требуемой остановке производится счётным способом.

Заводская уставка - 0;

При установке С1-1 автоматически устанавливается параметр В9-1.

С2- корректировка пути замедления (см. 5.20).

Показывается количество импульсов замедления «С2-ХХ». При нажатии кнопки ВНИЗ показывается последовательность чисел (-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4). При нажатии кнопки ТО корректировочное число прибавляется или вычитается от количества импульсов замедления, т.е. увеличивая или уменьшая путь замедления.

С-3 сброс калибровки (см. 5.20).

При нажатии кнопки ВНИЗ показываются числа 0;1, При нажатии кнопки ТО производится:

0-    выход без сброса калибровки;

1-    сброс калибровки;

С5- возврат к заводским параметрам.

При нажатии кнопки ВНИЗ показываются числа 0;1. При нажатии кнопки ТО производится:

0-   выход;

- возврат к заводским параметрам.

10.5. Методика проверки.

При подаче напряжения на плату управления (МПУ) происходит считывание уставок из электрически стираемого программируемого ПЗУ (флэш-памяти) ЭКР1568РР1 (006). В случае неисправности или отсутствия запрограммированных уставок на индикатор выводится ошибка Ь9. Необходимо запрагроммировать уставки (функция F7-C5).