#### Микропроцессорная плата управления (МПУ)

МПУ является интеллектуальным программируемым ядром системы управления и служит для отработки всех алгоритмов работы лифта.

Плата включает в себя:

- центральный процессор (DD8);

- постоянное запоминающее устройство ПЗУ (DD13);

- оперативное запоминающее устройство ОЗУ (DD15);

- дешифратор адресного пространства (DD12,DD14);

- выходные регистры (DD22...DD27, DD29, DD30);

- входные регистры (DD17... DD21);

- входные и выходные гальванические развязки;

- семисегментный индикатор (HL1);

- электрически стираемое программируемое ПЗУ (DD6, DD7)

- выпрямитель (UZ1) и стабилизатор питания 5В (DA1).

На плате имеются следующие светодиодные индикаторы:

- VD6 - шунт в датчике точной остановки (ДТО);

- VD7 - наличие пассажира в кабине (15кг);

- VD8 - выключатель контроля закрытия дверей кабины (ВКЗ);

- VD9 - готовность к работе в группе;

- VD118 - движение вверх;

- VD119 - движение вниз;

- VD113 - открытие дверей;

- VD114 - закрытие дверей;

- VD115 - движение на рабочей (большой) скорости;

- VD116 - движение на малой скорости;

- VD117-резерв

- VD105 - выходной сигнал включения реле АВАРИЯ (К1);

- VD106 - выходной сигнал включения реле диспетчеризации (К2);

- VD107 - выходной сигнал включения реле освещения кабины (КЗ);

- VD108 - выходной сигнал перегруза кабины (110%);

- VD45 - входной сигнал о перегреве двигателя главного привода;

- VD46 - входной сигнал с платы контроля фаз (ПКФ);

- VD47 - входной сигнал дверей шахты (2ДШ);

- VD48 - входной сигнал пожарной опасности;

- VD53 - входной сигнал дверей кабины (ДК);

- VD54 - входной сигнал цепи блокировок (БЛ);

- VD55 - входной сигнал дверей шахты (ДШ);

- VD56 - входной сигнал ловителей (ВЛ).

- VD57 - входной сигнал ОС пускателей главного привода;

- VD58 - входной сигнал ОС пускателей привода дверей;

Плата управления в комплекте электрооборудования лифта выполняет следующие основные функции:

- определение местоположения кабины лифта по сигналу от датчика точной остановки и сигналам направления движения;

- регистрацию сигналов кнопок приказов из кабины лифта и их индикацию;

- регистрацию сигналов кнопок вызовов с этажей и их индикацию;

- отмену зарегистрированного приказа и вызова при прибытии кабины лифта на этаж и открытии дверей;

- управление информационным табло местоположения кабины;

- выбор направления и скорости движения;

- включение и выключение привода дверей;

- обеспечение замедления к крайним этажам вне зависимости от наличия на них вызовов и приказов;

- определение и индикацию неисправности лифта;

- хранение в памяти кодов неисправностей (сбоев) лифта;

- организацию групповой (парной) работы.

A3 — микропроцессорная плата управления

Микропроцессорная плата управления (МПУ) является интеллектуальным программируемым ядром устройства управления и служит для отработки всех алгоритмов работы лифта.

В состав платы входят:

- центральный процессор — микросхема DD8;

- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) — микросхема DD13;

- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) — микросхема DD15;

- дешифратор адресного пространства — микросхемы DD12 и DD14;

- выходные регистры — микросхемы DD22...DD27, DD29 и DD30;

- входные регистры — микросхемы DD17... DD21;

- входные и выходные узлы гальванического разделения цепей;

- двухразрядный семисегментный индикатор — HL1;

- электрически стираемое программируемое ПЗУ — микросхемы DD6 и DD7;

- стабилизированный источник постоянного напряжения +5В, основой которого является

- микросхема интегрального стабилизатора DA1.

Функции, установленных в МПУ светодиодных индикаторов указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Позиционное обозначение индикатора | Причина свечения |
| --- | --- |
| VD6 | Шунт в датчике точной остановки |
| VD7 | Наличие пассажира в кабине (15кг); |
| VD8 | Контакт конечного выключателя закрытия дверей кабины (ВКЗ) разомкнут. Двери кабины закрыты. |
| VD9 | Лифт готов к работе в группе. |
| VD45 | Сформирован сигнал «перегрев двигателя главного привода» |
| VD46 | Сформирован сигнал «правильное чередование фаз питающей сети» |
| VD47 | Сформирован сигнал «открыта одна дверь шахты» |
| VD48 | Поступил сигнал «пожарная опасность» |
| VD49 | Сформирована команда «выключить лифт» |
| VD53 | Цепь контроля дверей кабины замкнута |
| VD54 | Блокировочный контакт выключателя ловителей замкнут |
| VD55 | Цепь контроля дверей шахты замкнута |
| VD56 | Цепь контроля аппаратов безопасности замкнута |
| VD57 | Цепь ОС пускателей главного привода замкнута |
| VD58 | Цепь ОС пускателей привода дверей замкнута |
| VD121 | Включено реле К1 («АВАРИЯ») |

Продолжение таблицы 3

| VD122 | Включено реле КЗ («Освещение кабины») |
| --- | --- |
| VD123 | Включено реле К2 («ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ») |
| VD127 | Сформирована команда «включить пускатель КМ6-2» |
| VD128 | Сформирована команда «включить пускатель КМ5-2» |
| VD129 | Сформирована команда «включить пускатель КМ1» |
| VD130 | Сформирована команда «включить пускатель КМ2» |
| VD131 | Сформирована команда «включить пускатель КМ5» |
| VD132 | Сформирована команда «включить пускатель КМ6» |
| VD133 | Сформирована команда «включить пускатель КМЗ» |
| VD134 | Сформирована команда «включить пускатель КМ4» |
| Цифробуквенный индикатор HL1 | Выполняемые функции: Указатель местоположения кабины. Указатель режимов работы лифта или кода выявленной неисправности. «Экран» просмотра сервисных функций. «Экран» просмотра параметров программирования и их установок. |

Микропроцессорная плата управления обеспечивает:

  - определение местоположения кабины лифта по сигналу от датчика точной остановки и сигналам направления движения;

  - регистрацию сигналов кнопок приказов и их индикацию;

  - регистрацию сигналов кнопок вызовов и их индикацию;

  - отмену зарегистрированного требования после его выполнения;

  - управление информационными табло местоположения кабины;

  - выбор направления и скорости движения;

  - аварийное замедление кабины при ее подходе к крайним этажам;

  - включение и выключение привода дверей;

  - организацию групповой (парной) работы;

  - определение и индикацию неисправностей в работе лифта;

  - запись и хранение кодов выявленных неисправностей, как в энергозависимом, так и в энергонезависимом запоминающих устройствах.