#### Плата ключей (ПК)

На плате ключей размещаются четыре независимых, однофазных ключа переменного тока, основное назначение которых- непосредственное управление состоянием (включен/выключен) пускателей главного привода и привода дверей. Исполнительными элементами ключей являются твердотельные оптоэлектронные реле переменного тока с гальванически разделенной цепью управления и выходной цепью. Ключ находится в состоянии «замкнут», если в управляющей цепи оптореле течет постоянный ток величиной (10-15) мА.

Плата ключей ПК.

Перечень элементов

КАФИ.469135.007 Э3

| Обознач. | наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| R1…R4 | РезисторС2-23-0,5-82 ОМ (10% | 4 |
| RU1…RU4 | ВаристорСН2-1а-300 В (10% | 4 |
| КАФИ.469135.007 |
| РЕЛЕ ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ |
| VU1...VU4 | К294КП7ВП4 BKB 1C1040 | 4 |
| КАФИ.469135.007-002 |
| C1…C4 | КОНДЕНСАТОР К73-17-400В-О,047мкФ | 4 |
| R5…R8 | РезисторС2-23-0,25 ОМ (10% | 4 |
| VU1...VU4 | РЕЛЕ ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ К294КП8АП3 | 4 |

схема