| + - | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | Пр1 | Пр9 | Пр17 | Пр25 |  | ВКО 433 | S1 Т1 | Ревизия Кн ( 609 |
| 502 | Пр2 | Пр10 | Пр18 | Пр26 | ► ‌‌◄ | ВКЗ 434 | S1 Т2 | Ревизия Кн ( 609 |
| 503 | Пр3 | Пр11 | Пр19 | Пр27 | ДЗ-1 | ДЗ | S1 Т3 | Утренний Режим |
| 504 | Пр4 | Пр12 | Пр20 | Пр28 | П. П. П. | 15кг 435 | Машин. Кн ( | Вечерний режим |
| 505 | Пр5 | Пр13 | Пр21 | Пр29 | ◄‌‌ ► | 90% 437 | Обр.связь двер. пуск | Неподвижн Пол |
| 506 | Пр6 | Пр14 | Пр22 | Пр30 | Отмена | 110% 438 | Машин. Кн ТО | ДПЭ |
| 507 | Пр7 | Пр15 | Пр23 |  | УКДП 436 | КБР 439 | Обр.связь пуск. | Режим проводника |
| 508 | Пр8 | Пр16 | Пр24 |  | ДТО | ДВЭ | Машин. Кн ( | ДНЭ |
| + - | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| 501 | Инд Пр1 | Инд Пр9 | Инд Пр17 | Инд Пр25 | a | A | 1( | 9 ( | 17( | 25( |  | 9 ( | 17( | 25( |
| 502 | Инд Пр2 | Инд Пр10 | Инд Пр18 | Инд Пр26 | b | B | 2( | 10( | 18( | 26( | 2( | 10( | 18( | 26( |
| 503 | Инд Пр3 | Инд Пр11 | Инд Пр19 | Инд Пр27 | c | C | 3( | 11( | 19( | 27( | 3( | 11( | 19( | 27( |
| 504 | Инд Пр4 | Инд Пр12 | Инд Пр20 | Инд Пр28 | d | D | 4( | 12( | 20( | 28( | 4( | 12( | 20( | 28( |
| 505 | Инд Пр5 | Инд Пр13 | Инд Пр21 | Инд Пр29 | e | E | 5( | 13( | 21( | 29( | 5( | 13( | 21( | 29( |
| 506 | Инд Пр6 | Инд Пр14 | Инд Пр22 | Инд Пр30 | f | F | 6( | 14( | 22( |  | 6( | 14( | 22( | 30( |
| 507 | Инд Пр7 | Инд Пр15 | Инд Пр23 |  | g | G | 7( | 15( | 23( |  | 7( | 15( | 23( |  |
| 508 | Инд Пр8 | Инд Пр16 | Инд Пр24 | Инд.110% | ( | ( | 8( | 16( | 24( |  | 8( | 16( | 24( |  |

| + - | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701 |  | В вв 9 ( | В вв 17 ( | В вв 25 ( | В вн 1 ( | В вн 9 ( | В вн 17 ( | В вн 25 ( |
| 702 | В вв 2 ( | В вв 10 ( | В вв 18 ( | В вв 26 ( | В вн 2 ( | В вн 10 ( | В вн 18 ( | В вн 26 ( |
| 703 | В вв 3 ( | В вв 11 ( | В вв 19 ( | В вв 27 ( | В вн 3 ( | В вн 11 ( | В вн 19 ( | В вн 27 ( |
| 704 | В вв 4 ( | В вв 12 ( | В вв 20 ( | В вв 28 ( | В вн 4 ( | В вн 12 ( | В вн 20 ( | В вн 28 ( |
| 705 | В вв 5 ( | В вв 13 ( | В вв 21 ( | В вв 29 ( | В вн 5 ( | В вн 13 ( | В вн 21 ( | В вн 29 ( |
| 706 | В вв 6 ( | В вв 14 ( | В вв 22 ( |  | В вн 6 ( | В вн 14 ( | В вн 22 ( | В вн 30 ( |
| 707 | В вв 7 ( | В вв 15 ( | В вв 23 ( |  | В вн 7 ( | В вн 15 ( | В вн 23 ( |  |
| 708 | В вв 8 ( | В вв 16 ( | В вв 24 ( |  | В вн 8 ( | В вн 16 ( | В вн 24 ( |  |
| + - | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 |
| 701 |  | Инд В вв 9 ( | Инд В вв 17 ( | Инд В вв 25 ( | Инд В вн 1 ( | Инд В вн 9 ( | Инд В вн 17 ( | Инд В вн 25 ( |
| 702 | Инд В вв 2 ( | Инд В вв 10 ( | Инд В вв 18 ( | Инд В вв 26 ( | Инд В вн 2 ( | Инд В вн 10 ( | Инд В вн 18 ( | Инд В вн 26 ( |
| 703 | Инд В вв 3 ( | Инд В вв 11 ( | Инд В вв 19 ( | Инд В вв 27 ( | Инд В вн 3 ( | Инд В вн 11 ( | Инд В вн 19 ( | Инд В вн 27 ( |
| 704 | Инд В вв 4 ( | Инд В вв 12 ( | Инд В вв 20 ( | Инд В вв 28 ( | Инд В вн 4 ( | Инд В вн 12 ( | Инд В вн 20 ( | Инд В вн 28 ( |
| 705 | Инд В вв 5 ( | Инд В вв 13 ( | Инд В вв 21 ( | Инд В вв 29 ( | Инд В вн 5 ( | Инд В вн 13 ( | Инд В вн 21 ( | Инд В вн 29 ( |
| 706 | Инд В вв 6 ( | Инд В вв 14 ( | Инд В вв 22 ( |  | Инд В вн 6 ( | Инд В вн 14 ( | Инд В вн 22 ( | Инд В вн 30 ( |
| 707 | Инд В вв 7 ( | Инд В вв 15 ( | Инд В вв 23 ( |  | Инд В вн 7 ( | Инд В вн 15 ( | Инд В вн 23 ( |  |
| 708 | Инд В вв 8 ( | Инд В вв 16 ( | Инд В вв 24 ( |  | Инд В вн 8 ( | Инд В вн 16 ( | Инд В вн 24 ( |  |

S1 (Режим работы)                      SW1 (двоичный код)                        SW2(двоичный код)

|  | РП | НР | С1 | РЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Т2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Т3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № нижн. эт. | № верхнего этажа |
| 0,1,2,3,-4,-1,-2,-3 | 0, 1, 2……29, 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № посад. эт. | № группы | tк | On-одиночн. |
| 0,1,2,3,-4,-1,-2,-3 | 1,2,3,4,5,6 | 20/60 | Off-группа |

F1 - просмотр памяти кодов ошибок; F2 - просмотр кодов неисправных кнопок приказов и вызовов; F3 -задание вызова;

F5 - просмотр порядкового номера записи микросхемы ПЗУ; F6 - просмотр наличия закороченного индикационного столбца (Ustb1... Ustb14, Ustb’1... Ustb’8)

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки 41 - отсутствие 24В или одновременное наличие сигналов от датчиков ДНЭ и ДВЭ.

Код ошибки  42 - одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ.

Код ошибки 43 - неисправна цепь блокировок или предохранитель FU2 (110B).

*Код ошибки 44 - охрана шахты. (Ошибка сбрасывается при переключении в режим МП2, РЕВИЗИЯ).

- по истечении 2-2,5с после ошибки 43;

*Код ошибки 45 - неисправность по датчику контроля скорости

Код ошибки 46 - разорвана блокировочная цепь дверей кабины

Код  ошибки 47 - срабатывание системы защиты двигателя по перегреву

Код  ошибки 48 - 8 реверсов. Система возвращается в работу после закрытия дверей шахты и кабины

*Код ошибки 49 - превышено контрольное время включения привода дверей на открытие

*Код ошибки 50 - превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие

*Код ошибки 51 - четырехкратная неудачная попытка пуска лифта из ДТО

*Код ошибки 52 - наличие ДТО более контрольного времени (4 сек) в движении (только в памяти ошибок)

*Код ошибки 53 -  лифт находится между ДТО в движении более контрольного времени.

Код ошибки 54 - отсутствие КБР (кроме режима "РЕВИЗИЯ").

Код ошибки 55 - разрыв блокировочной цепи дверей кабины (ДК) в движении.

Код ошибки 56 -  отсутствует  сигнал  о  выключении  пускателей главного привода лифта.

Код ошибки 57 - отсутствует сигнал о выключении пускателя  привода дверей.

Код ошибки 58 - нажата кнопка "ОТМЕНА".

Код ошибки 59 - одновременное наличие сигналов от ВКО и ВКЗ (контакты разомкнуты).

Код ошибки  60  -  закорочен  на   " -L "   один   из   входов Str1...Str8 (501 - 508).

Код ошибки  61...68 - неисправен вход str1...str8 (501-508) соответственно.

Код ошибки 69 - 90% без 15кГ.

Код ошибки 70 - закорочен на "-L" один из входов  Str'1...Str'8 (701 - 708) (в группе не высвечивается).

Код ошибки 71...78 - неисправен вход  Str'1...Str'8  (701..708) соответственно (контроль только у ведущего лифта.

Код ошибки 79  - есть 110%, отсутствует 15кГ и 90%.

Код ошибки 80 - неисправно ОЗУ в плате ПУ.

Код ошибки   81...84   -  закорочен  на  "-L"  один  из  входов Stb1...Stb4 соответственно.

Код ошибки 85...88  -  закорочен  на  "-L" один из входов Stb5...Stb8 соответственно.

*Код ошибки 89 - контрольное время движения между этажами менее 1.7с.

Код ошибки 90 - отсутствие сигнала от платы контроля фаз.

Код ошибки   91...98  - закорочен на "-L" один из входов Stb'1...Stb'8 соответственно.

*Код ошибки 99 - пожарная или сейсмическая  опасность.

*Код ошибки (9 - замкнут ключ перевозки пожарных подразделений при отсутствии пожарной опасности.

Код ошибки А0 - произошел сбой местоположения.

Код ошибки А1 - неисправен последовательный канал (контроль только в группе).

Код ошибки  А2 - более контрольного времени открыты двери шахты (30 секунд).

Код ошибки А3 - пропадание посылок в последовательном канале.

Код ошибки А4 - искажение посылок в последовательном канале (контроль только в группе).

Код ошибки b0 - неисправность матрицы М0.

Код ошибки b1...b8 - неисправен вход Stb1 ... Stb8 соответственно.

Код ошибки b9 - неисправна FLASH -память (ЭКР1568РР1). Возможна работа по заводским уставкам.

Примечание: Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Для кодов, обозначенных “*”, система возвращается в рабочее состояние после переключения питания.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ В РЕЖИМАХ НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА И ПОГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ РЕЙС!

СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

F1 - просмотр памяти кодов ошибок;

F2 - просмотр кодов неисправных кнопок приказов и вызовов;

F3 -задание вызова;

F5 - просмотр порядкового номера записи микросхемы ПЗУ;

F6 - просмотр наличия закороченного индикационного столбца (Ustb1... Ustb14, Ustb’1... Ustb’8)

F7 - программирование параметров лифтовой установки (только из режима МП2);

F8 - просмотр энергонезависимой памяти кодов ошибок;

Для вызова функций нажать и удерживать кн. “ТО” на 4-6с

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

"=" в старшем разряде индикатора - неиспр. ПЗУ процессора;  "=" в младшем разряде - неиспр. внешнего  ПЗУ

?? - несовпадение версии программ или порядковых номеров установленных микросхем.

Код ошибки 41 - отсутствие 24В или одновременное наличие сигналов от датчиков ДНЭ и ДВЭ.

Код ошибки  42 - одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ.

Код ошибки 43 - неисправна цепь блокировок или предохранитель FU2 (110B).

*Код ошибки 44 - охрана шахты. (Ошибка сбрасывается при переключении в режим МП2, РЕВИЗИЯ).

- по истечении 2-2,5с после ошибки 43;

С0- разорвана цепь дверей шахты (212) при нахождении кабины не в точной остановке;

С1- разорвана цепь дверей кабины (64) при закрытых дверях шахты, кабина находится не в точной остановке;

С2- при включенном приводе  дверей на закрытие (контакт ВКЗ замкнут) двери кабины закрыты, но не закрыты двери шахты или нет сигнала “2ДШ;

С3- при включенном приводе  дверей на закрытие (контакт ВКЗ замкнут) двери кабины открыты, двери шахты закрыты, и с платы ПТЗ в плату ПУ не поступает сигнал 2ДШ (225) - (открыто более 1 двери шахты или неисправна плата ПТЗ);

С4- при отсутствии сигнала от ВКЗ (контакт замкнут) двери шахты закрыты (поступает сигнал 212);

С5- при отсутствии сигнала от ВКЗ (контакт замкнут) двери кабины закрыты (поступает сигнал 64);

С6- при отсутствии сигнала от ВКЗ (контакт замкнут) с платы ПТЗ в плату ПУ не поступает сигнал 2ДШ (225);

С7- при наличии сигнала от ВКЗ (контакт разомкнут) с платы ПТЗ в плату ПУ поступает сигнал 2ДШ(225);

С8- при наличии сигнала от ВКЗ (контакт разомкнут) двери шахты открыты;

С9- при наличии сигнала от ВКЗ (контакт разомкнут) двери кабины открыты;

Примечание: Коды ошибок С0-С9 на индикатор не выводятся.

*Код ошибки 45 - неисправность по датчику контроля скорости

Код ошибки 46 - разорвана блокировочная цепь дверей кабины

Код  ошибки 47 - срабатывание системы защиты двигателя по перегреву

Код  ошибки 48 - 8 реверсов. Система возвращается в работу после закрытия дверей шахты и кабины

*Код ошибки 49 - превышено контрольное время включения привода дверей на открытие

*Код ошибки 50 - превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие

*Код ошибки 51 - четырехкратная неудачная попытка пуска лифта из ДТО

*Код ошибки 52 - наличие ДТО более контрольного времени (4 сек) в движении (только в памяти ошибок)

*Код ошибки 53 -  лифт находится между ДТО в движении более контрольного времени.

Код ошибки 54 - отсутствие КБР (кроме режима "РЕВИЗИЯ").

Код ошибки 55 - разрыв блокировочной цепи дверей кабины (ДК) в движении.

Код ошибки 56 -  отсутствует  сигнал  о  выключении  пускателей главного привода лифта.

Код ошибки 57 - отсутствует сигнал о выключении пускателя  привода дверей.

Код ошибки 58 - нажата кнопка "ОТМЕНА".

Код ошибки 59 - одновременное наличие сигналов от ВКО и ВКЗ (контакты разомкнуты).

Код ошибки  60  -  закорочен  на   " -L "   один   из   входов Str1...Str8 (501 - 508).

Код ошибки  61...68 - неисправен вход str1...str8 (501-508) соответственно.

Код ошибки 69 - 90% без 15кГ.

Код ошибки 70 - закорочен на "-L" один из входов  Str'1...Str'8 (701 - 708) (в группе не высвечивается).

Код ошибки 71...78 - неисправен вход  Str'1...Str'8  (701..708) соответственно (контроль только у ведущего лифта.

Код ошибки 79  - есть 110%, отсутствует 15кГ и 90%.

Код ошибки 80 - неисправно ОЗУ в плате ПУ.

Код ошибки   81...84   -  закорочен  на  "-L"  один  из  входов Stb1...Stb4 соответственно.

Код ошибки 85...88  -  закорочен  на  "-L" один из входов Stb5...Stb8 соответственно.

*Код ошибки 89 - контрольное время движения между этажами менее 1.7с.

Код ошибки 90 - отсутствие сигнала от платы контроля фаз.

Код ошибки   91...98  - закорочен на "-L" один из входов Stb'1...Stb'8 соответственно.

*Код ошибки 99 - пожарная или сейсмическая  опасность.

*Код ошибки (9 - замкнут ключ перевозки пожарных подразделений при отсутствии пожарной опасности.

Код ошибки А0 - произошел сбой местоположения.

Код ошибки А1 - неисправен последовательный канал (контроль только в группе).

Код ошибки  А2 - более контрольного времени открыты двери шахты (30 секунд).

Код ошибки А3 - пропадание посылок в последовательном канале.

Код ошибки А4 - искажение посылок в последовательном канале (контроль только в группе).

Код ошибки b0 - неисправность матрицы М0.

Код ошибки b1...b8 - неисправен вход Stb1 ... Stb8 соответственно.

Код ошибки b9 - неисправна FLASH -память (ЭКР1568РР1). Возможна работа по заводским уставкам.

Примечание: Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности.

Для кодов, обозначенных “*”, система возвращается в рабочее состояние после переключения питания.