### Устройство управления лифтом серии УЛ

показать фото

###### Описание

Предназначено для управления грузовыми и пассажирскими лифтами с одиночным и групповым управлением в жилых и административных зданиях.

Микропроцессорное устройство управления лифтом серии УЛ представляет собой универсальную, оперативно перестраиваемую под необходимый алгоритм работы и конкретный объект систему управления электроприводом лифта с применением последних достижений в области микропроцессоров.

Технические характеристики:

Количество остановок до 30 Скорость движения кабины, м/с 1,4 Вид системы управления микропроцессорная Возможность группового управления (кол-во лифтов в группе) 2-6 Самодиагностика есть Максимальный номинальный ток электропривода, А 63 Напряжение питающей сети, В 380 (+38, -57) Вид питающей сети трехфазная с глухозаземлённой нейтралью Потребляемая мощность, Вт 300

Для УЛ возможна отдельная поставка комплекта печатных плат, силового трансформатора, присоединительных колодок.

Комплект плат для УЛ

- ПУ-1 плата управления

- ПКТС плата контроля трехфазной сети

- ПСК плата симисторных ключей

- ПТЗ плата температурной защиты

- ПУТ плата управления тормозом