Control Techniques, Англия Unidrive SP Преобразователь частоты переменного тока для асинхронных и серводвигателей от 0.75 до 675кВт

Unidrive SP может использоваться с любыми двигателями переменного тока: - общепромышленный асинхронный 3-фазный двигатель, в том числе отечественного производителя; - серводвигатель (синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов на роторе); - линейный асинхронный или серводвигатель; Unidrive SP - единственный преобразователь на рынке, способный работать в любом из следующих режимов: - Линейная характеристика вольт/герц; - Квадратичная характеристика вольт/герц (энергосбережение); - Векторное управление без датчика скорости; - Векторное управление с датчиком скорости; - Серворежим с датчиком положения; - Рекуперация энергии нагрузки в сеть переменного тока; Unidrive SP позволяет поддерживать: - заданную скорость вращения вала с ограничением момента на валу; - заданный момент на валу (моталки, захваты), при этом возможно ограничение скорости при обрыве материала; - заданное положение вала (ориентация шпинделя для смены инструмента, режим "ведущий-ведомый" (следящий привод)); Unidrive SP имеет встроенный микроконтроллер: - аналог Siemens LOGO!, Schneider Zelio, Omron ZEN; - программирование на стандартных промышленных языках LAD и FBD; - бесплатное программное обеспечение; - часто позволяет обойтись без PLC, что намного удешевляет систему; Unidrive SP имеет различные варианты питания: - трехфазное питание 220В, 400В, 575В и 690B переменного тока; - 48-96 В постоянного тока для аварийной работы привода на малой скорости и мощности (эвакуация в лифтовых системах); - возможность питания силовой части по шине постоянного тока; - возможность питания системы управления 24В постоянного тока при выключенной силовой части (настройка, аварийное выключение не прерывая работы шин данных и программы управления, датчики положения "помнят" текущую координату); Unidrive SP может получать разнообразные сигналы задания скорости: - Аналоговое (0-10V, 4-20мА, 0-20мА); - Импульсное (последовательность высокочастотных импульсов, аналогично шаговому двигателю); - Цифровое через последовательный интерфейс; - Выбор одной из восьми предустановленных скоростей; - Увеличение/уменьшение скорости внешними дискретными сигналами; - Внутреннее программное задание скорости (программа пользователя во встроенном контроллере или в модуле SM-Apps); Unidrive SP может управляться через встроенный последовательный интерфейс Modbus RTU: - RJ45 RS485 2-проводный до 115kbd; - доступ ко всем параметрам привода; - открытый протокол, имеется полное описание для самостоятельного написания драйверов; Unidrive SP может управляться через последовательные нтерфейсы модулей расширения: - ведомые устройства Profibus DP, Interbus, CANOpen, DeviceNet, Ethernet, SERCOS; - ведущие устройства CAN, CTNet, Modbus RTU, Modbus ASCII; - различные сетевые модули могут быть вставлены одновременно для реализации моста между сетями; - модуль SM-Apps имеет свободно программируемый порт RS485 2/4-проводный до 115kbd, возможно написание собственного протокола обмена; Встроенный энкодерный вход Unidrive SP может принимать сигналы практически любых датчиков скорости и положения: - датчики Холла UVW; - инкрементный датчик, датчик сигналов частоты и направления, датчик сигналов частоты вперед и частоты назад; - те же датчики с дополнительными сигналами коммутации UVW; - синус-косинусные датчики; - абсолютные синус-косинусные датчики с последовательным интерфейсом HiperFace, EndAt или SSI; - абсолютные датчики SSI; При использовании модулей расширения Unidrive SP может принимать сигналы следующих датчиков скорости и положения: - модуль SLM (8 миллионов отсчетов на оборот, частота обновления значений 125мкс); - резольвер (поворотный трансформатор, рабочая температура до 150С); Unidrive SP имеет все средства для прецизионного контроля движением: - диффренциальный аналоговый вход: 16бит + знак, обновление 250мкс, нелинейность <0.3% от текущего значения; - возможность использования технологий SLM (Speed loop motor) и PLM (Position loop motor): контуры положения, скорости и тока расположены непосредственно на энкодере мотора, разрешение энкодера 8 миллионов отсчетов на оборот, частота обновления значений 125мкс, синхронизация контуров положения, скорости и тока всех управляемых приводов с джиттером <50наносек; - возможность внешнего управления по стандартным полевым шинам управления движением CAN, CANopen, SERCOS; - возможность управления Unidrive SP при помощи Motion-контроллера ведущих производителей: Delta Tau, ISAC, Nyquist, Pantec, Schleicher, Trio. Все указанные производители контроллеров поддерживают SLM-интерфейс разработки Control Techniques; - возможность объединения Unidrive SP в сеть без центрального Motion-контроллера с использованием специализированных шин разработки Control Techniques: CTNet, CTSync; - модуль сопроцессора SM-Application для локального управления движением: скан программы от 250мкс, синхронизирован с контуром скорости привода; высокоскоростные (20мкс) дискретные входы и выходы для обработки прерываний; синхроннизация (джиттер <2мкСек) работы контуров положения, скорости и тока в нескольких Unidrive SP для многоосевых сервосистем (многоцветная печать, многоосевые ЧПУ); виртуальный мастер для многоосевых приложений: синхронная передача всем узлам сети CTSync пакета данных величиной 9байт с интервалом 250мкс, содержимое пакета определяется пользователем; самый дешевый (<300EURO) Motion-controller на рынке! - высококачественный контур скорости: дискретность задания скорости и обратной связи - 0.001 об/мин; период обновления значений - 250 мкс; возможность ручной настройки ПИД регулятора скорости; два набора параметров ПИД регулятора с возможность мгновенного переключения; автонастройка параметров ПИД регулятора; процедура автоизмерения инерции нагрузки; - высококачественный контур тока: дискретность задания момента и обратной связи - 0.01%; время обновления 83 мкс, полоса пропускания 830 Гц; возможность ручной настройки ПИ регулятора возможность прямого задания момента параллельно работе контура скорости для минимизации ошибки по скорости в момент разгона (компенсация инерционности); автонастройка параметров ПИ регулятора; Unidrive SP может быть оснащен высокопроизводительным модулем сопроцессора SM-Application (PLC средней мощности): - модуль SM-Apps размещается непосредственно в приводе, не требует дополнителного питания, что приводит к экономии пространства в щите управления - вычислительная мощность на уровне Siemens S7-300, меньше чем за 300EURO!!! - 32-разрядный RISC-процессор, 384кБ flash-памяти программы, 80кБ RAM-памяти переменных, 400 32-разрядных энергонезависимых регистров; - мультизадачность (4 задачи)с разделением по времени, время скана задается от 250мкс до 100мСек; - высокоскоростные (20мкс) дискретные входы и выходы для обработки прерываний; - решение общепромышленных задач управления; - решение специализированных задач контроля движением (синхронное движение ("цифровой замок") с сохранением постоянства фазовых соотношений, нелинейная зависимость между движением ведущего и ведомого ("кулачковый механизм", "CAM", движение по профилю), контроль рывка "jerk" (S-рампы)); - возможность синхронизации контуров скорости, положения и сканов программ в нескольких Unidrive SP для получения максимальной точности (джиттер <2мкСек); - интерфейс шины данных CTNet, 5мБит, децентрализованная (мулитимастер) шина реального времени, циклический и ациклический обмен данными, скан от 1мсек; - интерфейс RS485: 2/4-проводный, скорость до 115kbd, протокол обмена Modbus RTU ведущий/ведомый, возможно использование собственного протокола обмена;

# Преобразователь частоты Control Techniques Unidrive

#### Область применения

Диапазон мощностей подключаемых двигателей от 0.75 кВт до 1.25 МВт.

Используется для управления асинхронными и серводвигателями в системах привода, предъявляющих повышенные требования к точности регулирования скорости и положения, а также требующих высоких динамических качеств: лифты, подъемные механизмы, высокоточные системы позиционирования и т.д.

#### Режимы работы

Преобразователь Unidrive поддерживает пять режимов работы:

- скалярное вольт-частотное регулирование U/f

- векторное регулирование в разомкнутом контуре (бездатчиковый вектор)

- векторное регулирование в замкнутом контуре

- серворежим (управление вентильными двигателями)

- рекуперация.

##### Основные характеристики

| Модель | Типоразмер | Мощность двигателя (4 полюса), кВт | Непрерывный выходной ток (в зависимости от несущей частоты ШИМ - кГц), А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 |
| UNI1401 | S1 | 0.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| UNI1402 | S1 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| UNI1403 | S1 | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| UNI1404 | S1 | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.5 |
| UNI1405 | S1 | 4 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7 | 5.5 |
| UNI2401 | S2 | 5.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.7 |
| UNI2402 | S2 | 7.5 | 16 | 16 | 16 | 14.2 | 11.7 |
| UNI2403 | S2 | 11 | 25 | 21.7 | 18.2 | 14.2 | 11.7 |
| UNI3401 | S3 | 15 | 34 | 34 | 34 | 28 | 23 |
| UNI3402 | S3 | 18.5 | 40 | 40 | 37 | 28 | 23 |
| UNI3403 | S3 | 22 | 46 | 46 | 30 | 32 | 26.6 |
| UNI3404 | S3 | 30 | 60 | 47 | 40 | 32 | 26.7 |
| UNI3405 | S3 | 37 | 70 | 56 | 46 | 35 | 28 |
| UNI4401 | S4 | 45 | 96 | 96 | 88 | 70 |  |
| UNI4402 | S4 | 55 | 124 | 104 | 88 | 70 |  |
| UNI4403 | S4 | 75 | 156 | 124 | 105 | 80 |  |
| UNI4404 | S4 | 90 | 180 | 175 | 145 | 110 |  |
| UNI4405 | S4 | 110 | 202 | 175 | 145 | 110 |  |
| UNI5401 | S5 | 132 | 240 |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 300 |  |  |  |  |

| Напряжение питающей сети | 3 фазы, 380-480 В (±10%) |
| --- | --- |
| Частота сети, Гц | 48-62 |
| Способ управления | линейное U/f векторное без обратной связи векторное с обратной связью серворежим |
| Перегрузка по току (в % от номинального тока в течение 1 мин.) | 150% |
| Максимальная выходная частота, Гц | 2000 |
| Возможность рекуперации | Да* |
| Уровень защиты | IP40 |
| Типоразмеры | S1-S5** |
| Параметры окружающей среды |
| температура окружающей среды | От -10oС до +40oС |
| температура хранения | От -40oС до +50oС |
| высота над уровнем моря | 1000 м (при превышении 1000 м мощность уменьшается на 1% каждые 100 м) |
| дополнительные модули |
| Связь по RS232/485 | Да |
| Выносная панель управления | Да |
| Расширение входов/выходов | Да |
| Модуль клонирования (копирования) параметров | Да |
| Модуль создания приложений*** | Да |
| Связь по протоколам |
| Device Net | Да |
| Profibus DP | Да |
| Interbus-S | Да |
| Motbus | Да |
| Motbus+ | Да |
| Ct-Net | Да |

* - режим рекуперации возможен при наличии двух преобразователей, один из которых работает в двигательном режиме, а второй в режиме рекуперации;

** - 5-ый типоразмер имеет два значения прегрузки по току: 120% и 150% и степень защиты IP00;

*** - модуль предоставляет возможность создавать программы на языке высокого уровня для решения разнообразных задач управления (в некоторых случаях заменяет собой программируемый контроллер).

Типичная лифтовая система c использованием Unidrive LFT