INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

1/26

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

W I T T U R

Двери шахты (Серия 3201): Монтаж

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

2

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Страница преднамеренно оставлена пустой

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

3

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Содержание

Описание

Стр.

1

Примечания к практическому руководству по монтажу

5

2

Поставка

6

3

Монтажные требования

6

4

Монтаж дверей шахты: реконструкция здания

6

5

Монтаж дверей шахты: новое здание

5.1

Вариант поставки в не собранном виде

7

7

5.2

Вариант поставки сваренной конструкции

13

6

Рекомендации

17

7

Приложение: Реконструкция

23

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

4

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Первая редакция, июль 1994

Авторское право

1994

Все права сохранены. Ни один из этих разделов руководства не может копироваться, храниться или

передаваться в любой форме без письменного разрешения владельца авторского права.

Запрос на такое разрешение должен быть отправлен: INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

5

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

1

Примечания к практическому руководству по монтажу



Это руководство содержит инструкции по монтажу дверей шахты   WITTUR в новом здании.



Инструкции написаны в виде списка проверок. Они содержат индивидуальные этапы монтажа в той последовательности, в которой они должны проводиться.



Этапы монтажа пронумерованы последовательной сквозной нумерацией.



Варианты и спецификации имеют отдельную систему нумерации.

В каждом случае она начинается со следующей сотни (x+1).

Позиция no. 101 -- 116

Позиция no. 201 -- 211

Этапы монтажа

Позиция

no. 1

Структура списка проверок

Вариант поставки

сваренной    конструкции

Вариант поставки

в разобранном виде

Позиция no. 8



Указатель (.) в разделе ‘ссылка‘ показывает, что рекомендация имеется для соответствующего этапа монтажа в разделе “Рекомендации”.

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

1

Направляющая точно выровнена

.



Рекомендации приводят дополнительные объяснения и состоят из иллюстраций, эскизов и выборочных планов.



Рекомендации помещены в конце раздела списка проверок под соответствующим номером позиции.

Поз. no.

1

Новое здание

Список проверок

Рекомендации

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

6

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

2

Поставка

В зависимости от типа и размеров дверей они поставляются в двух видах:



Двери шахты WITTUR предварительно собраны, включая порог и порожек.



Некоторые типы дверей шире 1000 мм и выше 2250 м двери шахты поставляются не собранными в виде их составных узлов. Такие двери должны собираться на монтажной площадке.

Двери шахты предварительно отрегулированы на заводе. Не регулируйте механизмы дверей шахты!

3

Монтажные требования

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

1

Направляющая точно выровнена

2

Пазы дверей соответствуют установочному чертежу

3

Стены шахты вертикальные

4

Никаких неровностей на пазах дверей

5

Анкерные профили правильно настроены

6

Материалы шахтных дверей полностью соответствуют спецификации

7

Панели дверей шахты не имеют искривлений

8

Персонал имеет монтажный инструмент и шаблоны

4

Монтаж дверей шахты: реконструкция здания

Если Вы определились с проектом реконструкции, пожалуйста, обратитесь к эскизным чертежам, включенным в качестве приложения после раздела “Рекомендации” данного руководства для получения самой важной информации по монтажу (сборка порога дверей шахты, модернизация для частичной реконструкции, модернизация для полной реконструкции).

Сваренные двери шахты

Не собранные двери шахты

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

7

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

5

Монтаж дверей шахты: новое здание

5.1   Вариант поставки в не собранном виде

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

101

Эскизный чертеж

.

102

Установите нижнюю уголковую скобу [1] (рекоменда-

ция 101) и выровняйте ее согласно чертежу

Пол этажа



Используйте нивелирную метку и спиртовой уровень для достижения точного горизонтального положения!



Для предотвращения попадания воды в шахту верхний край порога устанавливается на 5 мм выше уровня пола этажа.

103

Установите нижний порог [2] (рекомендация 101) и выровняйте его согласно чертежу.

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

8

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

104

Убедитесь, что нижний порог параллелен оси направляющей (TKF+30)

TKF+ 30

30

Направляющая

Боковая стойка двери

Порог кабины

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

9

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

105

Проверьте поперечное положение нижнего порога

Средняя ось направляющих

Нижний порог

Средняя ось порога

Центральные двери:

Средняя ось направляющих

Средняя ось порога

Нижний порог

:

Телескопические двери:

: У телескопических дверей шахты средняя ось порога не совпадает со средней осью направляющих (обратитесь к компоновочному чертежу)!

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

10

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

106

Установите входные боковые стойки [3] (рекомендация 101) и головку дверей [4] под правильным углом к площадке головки дверей

107

Установите верхнюю крепежную уголковую скобу [5] (рекомендация 101)

108

Закрепите на болтах собранную раму дверей шахты на крепежные уголковые скобы наверху и внизу

109

Выровняйте раму, используя шаблон для монтажа дверей, в соответствии с компоновочным чертежом

Средняя ось направляю-щих

Рама дверей

Шаблон для настройки дверей

Центральные двери:

Рама дверей

Шаблон для настройки дверей

Средняя ось направляю-щих

Телескопические двери:

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

11

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

110

Используйте стенные анкеры для дополнительного крепления рамы дверей [6] (рекомендация 101)

111

Установите порог [7] (вместе со вспомогательным порогом, если необходимо)

.

Внимание!

Не забывайте зажим!

112

Установите крепежные болты панелей

Для панелей без покрытия:

Для плакированных панелей

(покрытие толщиной более 1мм):

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

12

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

113

Смонтируйте панель двери [8] на соответствующий держатель (салазки)

Воздушный зазор между панелью двери и порогом  <= 6 мм.

Крепежные болты панели

Коническая шайба

Плоская шайба

Правильно устанавливайте шайбы.

114

Установите эксцентр. направляющие башмаки [9]

Эксцентриковый направляющий башмак

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

13

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

115

Установите запирающие пружины [10]

.

116

Смонтируйте порожек [11] и скобу порожка [12] на порог

.

5.2

Вариант поставки сваренной конструкции

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

201

Эскизный чертеж

.

Рекомендуем демонтировать широкие тяжелые панели дверей.



Монтаж дверей шахты проводится с верхнего этажа вниз!



Для подъема дверей по шахте используйте лебедку, установленную между лесами и входом в шахту.

202

Смонтируйте нижнюю крепежную уголковую скобу [1] (рекомендация 201)

203

Выровняйте крепежную скобу в соответствии с компоновочным чертежом

Пол этажа



Используйте нивелирную метку и спиртовой уровень для достижения точного горизонтального положения!



Для предотвращения попадания воды в шахту верхний край порога устанавливается на 5 мм выше уровня пола этажа.

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

14

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

204

Смонтируйте верхнюю скобу [2] (рекомендация 201)

205

Смонтируйте собранную раму дверей шахты на верхнюю и нижнюю крепежные скобы

206

Убедитесь, что стороны рамы дверей шахты  параллельны оси направляющей (TKF+30)

TKF+ 30

30

Направляющая

Боковая стойка дверей

Порог двери кабины

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

15

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

207

Проверьте поперечное расположение рамы

Средняя ось направляющих

Рама дверей

Средняя ось порога

Центральные двери:

Средняя ось направляющих

Средняя ось порога

:

Рама дверей

Телескопические двери:

: У телескопических дверей шахты средняя ось порога не совпадает со средней осью направляющих (обратитесь к компоновочному чертежу)!

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Монтаж

16

Учебный центр Ebikon

J 155167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

Этаж монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

208

Выровняйте раму с помощью шаблона для дверей

Средняя ось направляю-щих

Рама дверей

Шаблон настройки двери

Центральные двери:

Рама дверей

Шаблон настройки двери

Средняя ось направляющих

Телескопические двери:

209

Используйте стенные анкеры [4] для дополнительного крепления рамы дверей [3]

210

Смонтируйте порожек [5] и скобу порожка [6] на порог (рекомендация 201)

.

211

Снимите крепежные устройства и прокладки

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

17

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

6

Рекомендации

Поз. no.

101

Эскизный чертеж

1

5

2

3

3

4

6

7

8

11

12

9

10

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

18

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

111

Вспомогательный порог

Поз. no.

115

01/C

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

19

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

116

:

:

Отрегулируйте длину скобы порожка!

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

20

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

201

Эскизный чертеж

1

2

3

4

6

5

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

21

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Поз. no.

210

:

: Отрегулируйте длину скобы порожка!

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Рекомендации

22

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Страница преднамеренно оставлена пустой

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Приложение: Реконструкция

23

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

7

Приложение: Реконструкция

Монтаж порога шахты

Пластина крышки

:

: Следите за высотой пластины крышки при монтаже порога шахты!

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Приложение: Реконструкция

24

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Руководство по частичной модернизации

(стандартное решение)

Опора порога

Нижний порог

Алюминиевый порог

Шаблон для выравнивания и настройки механизма

Анкер для установки крепления

Механизм

Существующая рама дверей

Опорная пластина

Пластина буфера

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Приложение: Реконструкция

25

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Руководство по полной модернизации

(на базе заказа)

Шаблон для профиля покрытия

Плакирование

Профиль покрытия с потайными винтами (резьбами)

Алюминиевый порог

Нижний порог

Опора порога

Шаблон для выравнивания и настройки механизма

Анкер для установки крепления

Механизм

Опорная пластина

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201)

Приложение: Реконструкция

26

Учебный центр Ebikon

J 155 167 E

07.94 Ae0

Страница преднамеренно оставлена пустой

7.1

26

8

26

# Text boxes

1000

1053

58

5

1000

1053

58

5