INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

1/10

Центр обучения, Ebikon  J 155 168 E

07.94 Ae0

W I T T U R

Двери шахты (Серия 3201): Регулировка

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

2

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

Лист преднамеренно оставлен пустым

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

3

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

Содержание

Описание

Страница

1

Примечания к руководству по работе / пользование

5

2

Требования

6

3

Система запирания дверей  (Interlock)

6

4

Безраспорный ролик

7

5

Выравнивание панелей дверей (центральных/телескопических)

8

6

Ссылки

9

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

4

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

Первая редакция, июль 1994

Авторскоое право

1994

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form without the written permission of the copyright owner.

Application for such permission should be addressed to: INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

5

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

1

Примечания к руководству по работе / пользование



Руководство по работе описывает электрические и механические  настройки для шахтных дверей  WITTUR в новых зданиях.



Инструкции написаны в виде списка проверок. Они содержат индивидуальные этапы регулировки в той последовательности, в которой они должны проводиться.



Этапы монтажа пронумерованы последовательной сквозной нумерацией.

Позиция no. 1

Позиция no. 17

Структура списка проверок



Указатель (.) в разделе ‘ссылка‘ показывает, что ссылка имеется для соответствующего этапа регулировки.



Ссылки приводят дополнительные объяснения и состоят из иллюстраций, эскизов и выборочных планов.



Ссылки помещены в конце раздела списка проверок под соответствующим номером.

Новое здание

Список проверок

Ссылки

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

6

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

2

Требования

Поз.

Этап

Ссылка

Примечание/ Величина

1

Панели шахтных дверей должны быть подвешены свободно, в противном случае двери не будут работать правильно

2

Перед регулировкой обязательно очистите направляющий профиль и верхние ролики.

3

Система запирания дверей  (Interlock)

Поз.

Этап

Ссылка

Примечание/ Величина

3

Расположите держатель [1] напротив резинового буфера [2]

Система запирания дверей  (Interlock) [3] работает правильно только тогда, когда держатель остается напротив резинового буфера при закрытой двери.

4

Отрегулируйте давление контакта на KTS [4] (3 – 4)мм

2

3

4

1

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

7

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

4

Безраспорный ролик (kicking roller)

Поз.

Этап

Ссылка

Примечание/ Величина

5

Ослабьте гайки [1]

6

Прижмите безраспорные ролики [2] Allen ключом к направляющему профилю [3] (-->так, чтобы ролики могли легко двигаться). Следите за направлением.

7

Затяните гайки [1], чтобы сохранить настройку.

2

3

1

2

1

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Регулировка

8

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

5

Выравнивание панелей дверей (центральных/телескопических)

Поз.

Этап монтажа

Ссылка

Примечание/ Величина

8

Установите расстояние между панелью шахтной двери и боковыми стойками входа 6 мм, используя щель в болтах крепления панели и эксцентриковых направляющих башмаках.

5   5   5

Центральные:

9

Откройте двери шахты

10

Выровняйте правую и левую панели дверей шахты по боковым стойкам входа

.

11

Закройте двери шахты

12

Отрегулируйте воздушный зазор между закрывающимися краями панелей дверей до (1 – 2) мм

Телескопические:

13

Закройте двери шахты

14

Выровняйте быструю панель дверей шахты [1] с входным профилем на закрывающейся стороне [2]

.

15

Отрегулируйте воздушный зазор между боковой стойкой  и резиновым буфером на панели двери до (1 – 2) мм

16

Откройте двери шахты

17

Выровняйте медленную панель двери шахты [3] с боковой стойкой входа открывающейся стороне [4]

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Ссылки

9

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 E

07.94 Ae0

6

Ссылки

Номер позиции

10

измеритель

INVENTIO AG

CH--6052 Hergiswil

WITTUR Двери шахты (Серия 3201) Ссылки

10

Центр обучения, Ebikon

J 155 168 D

07.94 Ae0

Номер позиции

14

1

измеритель

3

2

4

610

7

10