Перечень параметров частотного преобразователя КЭБ.

| Пара- метр | Название параметра | Нижний предел | Верхний предел | Заводская установка | 400кг 1.6 м/c | 630кг 1 м/c без датчика | 630кг 1 м/c с датчиком | 400кг наши настройки | 630кг наши настройки | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LF.00 | Пароль | 0 | 9999 | -4 |  |  |  |  |  | - |
| LF.01 | Пароль определяемый пользователем | 0 | 9999 | 440 |  |  |  |  |  | - |
| LF.02 | Управление/метод управления | 1 | 4 | 1 | 2: input-coded/digital-abs/terminal | 2: input-coded/digital-abs/terminal | 2: input-coded/digital-abs/terminal | 2: input-coded/digital-abs/terminal | 2: input-coded/digital-abs/terminal | - |
| LF.0З | Выход делителя инкрементного датчика | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| LF.04 | Выбор мотора АSМ/SSМ | 0 | 1 | 0 | 0:А8М | 0:А8М | 0:А8М | 0:А8М | 0:А8М | - |
| LF.05 | Обратное направление вращения | 0 | 1 | 0 | 0: Выкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | - |
| LF.10 | АSМ номинальная мощность двигат. | 0.00 | 75.0 | 4.0 | 5,00 KW | 8,5 KW | 5,00 KW | 3.5 | 5 | KW |
| LF.11 | АSМ номинальная скорость мотора | 100 | 6000 | 1440 | 1380 1/min | 1200 1/min | 1380 1/min | 1380 | 1445 | об/мин. |
| LF.12 | АSМ номинальный потребляемый ток | 1.0 | 1.1" 1Ьу | 8.0 | 14,1 А | 26 А | 14,1 А | 11.2 | 11.9 | А |
| LF.13 | АSМ номинальная частота мотора | 20 | 100 | 50 | 50 Н7 | 50 Н7 | 50 Н7 | 50 | 50 | Гц |
| LF.14 | АSМ номинальное напряжение питания | 1 | 650 | 400 | 380 V | 400 V | 380 V | 380 | 380 | В |
| LF.15 | АSМ cos Ф | 0.01 | 1.0 | 0.86 | 0,68 | 0,86 | 0,68 | 0.65 | 0.79 | - |
| LF.16 | Скорость при ослабленном поле | 0.0 | 6000 | 1200 | 1180 1/min | 1000 1/min | 1000 1/min | 1200 | 1200 | об/мин. |
| LF.17 | АSМ датчик числа импульсов | 256 | 10000 | 2500 | 2500 | 600 | 600 | 2500 | 2500 | имп/об. |
| LF.18 | АSМ датчик пути | 0 | 1 | 0 | 1:Вкл. | 1:Вкл. | 1:Вкл. | 1:Вкл. | 1:Вкл. | - |
| LF.19 | Компенсация ВС напряжения | 150 | 500 | 400 | 400 V | 400 V | 400 V | 400 | 400 | В |
| LF.20 | Номинальная скорость системы | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1,600m/s | 1,000m/s | 1,000m/s | 1 | 1 | М/сек. |
| LF.21 | Диаметр КВШ | 200 | 2000 | 600 | 700 mm | 625 mm | 525 mm | 530 | 530 | мм |
| LF.22 | Передаточное число редуктора | 1.0 | 99.99 | 30.0 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 40 | 40 | - |
| ГР.23 | Несущая подвеска | 1 | 8 | 1 | 1: 1/1 | 1: 1/1 | 1: 1/1 | 1 | 1 | - |
| LF.24 | Нагрузка | 0 | 65535 | 0 | 400kg | 630kg | 630kg | 400 | 630 | кг |
| LF.25 | Увеличение крутящего момента привода дверей | 0.0 | 25.5 | 6.0 |  |  |  |  |  | % |
| LF.26 | Номинальная скорость мотора привода дверей | 100 | 6000 | 1440 |  |  |  |  |  | об/мин. |
| LF.27 | Номинальная частота мотора привода дверей | 20 | 100 | 50 |  |  |  |  |  | Гц |
| LF.28 | Номинальное напряжение привода дверей | 1 | 650 | 400 |  |  |  |  |  | В |
| LF.30 | Метод управления | 0 | 3 | 0 | 2:closed loop control | 0:open loop control | 2:closed loop control | 2 | 2 | - |
| LF.31 | АSМ - КР скорости (при вибрации увеличить) | 1 | 65535 | 3000 | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| LF.32 | АSМ - К-1 скорости | 1 | 65535 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| LF.ЗЗ | АSМ - К1 смещения скорости | 0 | 65535 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| LF.34 | АSМ - КР тока | 1 | 65535 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | - |
| LF.35 | АSМ – К1 тока | 1 | 65535 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
| LF.36 | АSМ - максимальный крутящий момент | 0 | 5"Мн | 2*Мн | 69,0 N/m | 135,2 N/m | 90,0 N/m | 2 * LF91 | 2 * LF91 | Н/м |
| LF.37 | Правка (Boast) LF30=0 | 0 | 25.5 | 10.0 | 12,0 % | 10,0 % | 18,0 % | 7.7 | 8.7 | % |
| LF.38 | Смена рабочей частоты (ШИМ) | 0 | 1 | 1 | 1: automatic adjustment (8kgz/16kgz) | 1: automatic adjustment (8kgz/16kgz) | 1: automatic adjustment (8kgz/16kgz) | 1 | 1 | - |
| LF.40 | Скорость позициониро-вания | 0 | 0.3 | 0 | 0,012 m/s | 0,010 m/s | 0,000 m/s | 0 | 0 | М/сек. |
| LF.41 | Скорость дотягивания | 0 | 0.3 | 0 | 0,250 m/s | 0,050 m/s | 0,120 m/s | 0.15 | 0.25 | М/сек. |
| LF.42 | Нормированная скорость | 0 | LF.20 | 0 | 1,570 m/s | 1,000 m/s | 1,000 m/s | 1.0 | 1.0 | М/сек. |
| LF.43 | Скорость в режиме «Ревизия» | 0 | 0.63 | 0 | 0,200 m/s | 0,220 m/s | 0,200 m/s | 0.2 | 0.2 | м/сек. |
| LF.44 | 1-я промежуточная скорость | 0 | LF.20 | 0 | 0,250 m/s | 0,250 m/s | 0,002 m/s | 0.5 | 0.6 | м/сек. |
| LF.45 | 2-я промежуточная скорость | 0 | LF.20 | 0 | 0,300 m/s | 0,200 m/s | 0,300 m/s | 0.2 | 0.3 | м/сек. |
| LF.46 | Скорость привода дверей | 0 | 3000 | 0 | 0 1/min | 0 1/min | 0 1/min |  |  | об/мин. |
| LF.50 | Рывок при начале движения (сдергивание) | 0.11 | 9.99 | 0.6 | 0,40 m/s3 | 0,20 m/s3 | 0,80 m/s3 | 0.5 | 0.4 | м/сек.3 |
| LF.51 | Ускорение при наборе скорости | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 1,10m/s2 | 0,90m/s2 | 1,00m/s2 | 0.8 | 1.3 | м/сек.2 |
| LF.52 | Рывок при замедлении | 0.11 | 9.99 | 1.0 | 0,80 m/s3 | 0,80 m/s3 | 0,80 m/s3 | 0.8 | 1.45 | м/сек.3 |
| LF.53 | Ускорение при замедлении | 0,1 | 2.0 | 0.9 | 1,35m/s2 | 0,95m/s2 | 0,95m/s2 | 0.95 | 0.6 | м/сек.2 |
| LF.54 | Рывок при остановке | 0.02 | 9.99 | Откл. | 0,75 m/s3 | 0,04 m/s3 | 0,50 m/s3 | 0.4 | Выкл | м/сек.3 |
| LF.60 | Уровень торможения | 0 | 0.01 | 0.005 | 0,010 m/s | 0,005 m/s | 0,005 m/s | 0.05 | 0.05 | м/сек. |
| LF.61 | Уровень превышения номинальной скорости (LF30 не =0) | 0 | 18.0 | 1.5 | 1,727 m/s | 1,100 m/s | 1,100 m/s | 1.1 | 1.1 | м/сек. |
| LF.62 | Проверка замедления (LF30 не =0) | о | 15.0 | 1.3 | 1,491 m/s | 0,950 m/s | 0,950 m/s | 0.95 | 0.95 | м/сек. |
| LF.63 | Уровень скорости дотягивания (LF30 не =0) | о | 0.3 | 0.25 | 0,300 m/s | 0,250 m/s | 0,300 m/s | 0.25 | 0.25 | м/сек. |
| LF.64 | Контроль цепи постоянного напряжения | о | 800 | 0 | 0V | 0V | 0V | 00 | 00 | В |
| LF.65 | Задержка «E.dOH» | о | 3600 | 300 | 300s | 300s | 300s | 300 | 300 | сек. |
| LF.66 | Уровень температуры | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | °С |
| LF.67 | Выбор вращающего момента | 0.5 | 1.5 | 1.0 |  |  |  | 1 | 1 | - |
| LF.68 | Сдвиг вращающего момента (балансировка) | -25.0 | 25.0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | % |
| LF.69 | Направление вращающего момента | 0 | 1 | 0 | 1: Вкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | 0: Выкл. | - |
| LF.70 | Время работы тормоза на удержание | 0.3 | 3.0 | 0.3 | 0,300 s | 0,300 s | 0,400 s | 0.3 | 0.4 | сек. |
| LF.71 | Оптимизация пути Vn | 0 | 200.0 | 0 | 0,0 cm | 0,0 cm | 0,0 cm | 0 | 0 | см. |
| LF.72 | Оптимизация пути VI | 0 | 200.0 | 0 | 200,0 сm | 0,0 сm | 0,0 сm | 0 | 0 | см. |
| LF.73 | Оптимизация пути У2 | 0 | 200.0 | 0 | 0,0 сm | 0,0 сm | 0,0 сm | 0 | 0 | см. |
| LF.74 | Оптимизация пути Уe (точная остановка (LF92)) | 0 | 300 | 0 | 3 mm | 60 mm | 60 mm | 20 | 20 | мм. |
| LF.75 | Функция сглаживания (LF30 не =0) | 0 | 1 | 0 | 1:Вкл | 0:Выкл | 0:Выкл | 1:Вкл | 1:Вкл | - |
| LF.76 | Состояние функции сглаживания | 0 | 127 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| LF.77 | Тормозной путь | 0 | 5.0 | 0 | 2,400m | 0,001m | 1,200m | 1.2 | 1.2 | м. |
| LF.78 | Максимальная высота этажа (минимальная) | 0 | 5.0 | 0 | 3,200 m | 4,999 m | 3,200 m | 3.2* | 3.2* | м. |
| LF.80 | Версия программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.81 | Дата создания программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.82 | Состояние входа Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.83 | Состояние выхода Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.84 | Состояние входа ХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.85 | Состояние выхода ХЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.86 | Действующая установленная величина | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  | - |
| LF.87 | Загрузка преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| LF.88 | Действительная скорость (вычисленная) |  |  |  |  |  |  |  |  | об/мин. |
| LF.89 | Действительная скорость (измеренная) |  |  |  |  |  |  |  |  | об/мин. |
| LF.90 | Действительная скорость лифта |  |  |  |  |  |  |  |  | м/сек. |
| LF.91 | А5М-номинальный вращающий момент |  |  |  |  |  |  |  |  | Н/м |
| LF.92 | Позиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  | см. |
| ГР.98 | Состояние ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LF.99 | Состояние преобразова-теля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LF.АО | SSМ- номинальная мощность мотора |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт |
| LF.А! | SSM-номинальная скорость мотора | 50 | 6000 | 4000 |  |  |  |  |  | об/мин. |
| LF.А2 | SSM-номинальный ток мотора | 0 1 | 1.1*им | 3.7 |  |  |  |  |  | А |
| LF.АЗ | SSM-номинальная частота мотора | 10 | 600 | 200 |  |  |  |  |  | Гц |
| LF.А4 | Статический ток | 0.1 | 40.0 | 4.1 |  |  |  |  |  | А |
| LF.А5 | SSM-номинальный вращающий момент | 0.1 | 600 | 5.1 |  |  |  |  |  | Н/м |
| LF.А6 | SSM-ЕМК | 0 | 2000 | 0 |  |  |  |  |  | V/1000 |
| LF.А7 | Сопротивление обмоток (Ru-v) | 0.1 | 50.0 | 1.8 |  |  |  |  |  | Ом |
| LF.А8 | Индуктивность обмоток (Lu-v) | 0.1 | 600 | 8.1 |  |  |  |  |  | мН |
| LF.b0 | SSM датчик (inc/R) | 256 | 10000 | 2048 |  |  |  |  |  | имп/В |
| LF.b1 | SSM датчик числа полюсов | 1 | 88Мро1 | 1 |  |  |  |  |  | - |
| LF.b2 | Позициониро-вание | -32768 | 32768 | 49А4Н |  |  |  |  |  | - |
| LF.bЗ | Быстродействие | 0 | 5 | 3 |  |  |  |  |  | - |
| LF.b4 | Подстройка ошибки | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| LF.С0 | SSM КР скорости | 1 | 65535 | 230 |  |  |  |  |  | - |
| LF.C1 | SSM К1скорости | 1 | 65535 | 70 |  |  |  |  |  | - |
| LF.C2 | SSM К1 сдвиг скорости | 1 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  | - |
| LF.C3 | SSM КР тока | 1 | 65535 | 625 |  |  |  |  |  | - |
| LF.C4 | SSM KI тока | 1 | 65535 | 70 |  |  |  |  |  | - |
| LF.C5 | SSM максимальный вращающий момент | 0 | 5"Мп | 1.5'Мп |  |  |  |  |  | Н/м |
| ru.00 | Отображение текущего состояния преобразова-теля |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| ru.02 | Отображение действующего вращающего момента |  |  |  |  |  |  |  |  | Н/м |
| ru.04 | Отображение установленной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  | об/мин. |
| ru.08 | Пиковая нагрузка преобразова-теля |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| ru.09 | Отображение действующего значения тока |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
| ru.10 | Отображает активный ток |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
| ru.11 | Отображение активного напряжения DС |  |  |  |  |  |  |  |  | В |
| ru.12 | Максимальное напряжение DС |  |  |  |  |  |  |  |  | В |
| ru.14 | Отображает текущее состояние входов Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ru.15 | Отображает текущее состояние выходов Х2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ru.18 | Фактический набор параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ru.20 | Отображение эталонной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  | об/мин. |
| ru.22 | Отображение REF1 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| ru.23 | Отображение REF2 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
| ru.24 | Отображение счетчика перегрузки (OL) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| ru.25 | Максимальное значение действующего тока |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
| ru.29 | Отображение температуры нагрева |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |
| ru.31 | Отображение счетчика включений |  |  |  |  |  |  |  |  | час |
| ru.32 | Отображение счетчика работы модуляции |  |  |  |  |  |  |  |  | час |
| in.00 | Отображение типа преобразова-теля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.01 | Отображение номинального тока |  |  |  |  |  |  |  |  | А |
| in.06 | Отображение файла конфигурации преобразова-теля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.07 | Отображение серийного номера | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.08 | Отображение серийного номера блока | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.09 | Отображение серийный номер | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.10 | Отображение серийный номер | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.11 | Отображение серийный номер заказчика | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.12 | Отображение серийный номер заказчика | 0 | 65535 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.40 | Отображение последней ошибки | 0 | 63 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.41 | Отображение счетчика ошибок по превышению тока (ОС) | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.42 | Отображение счетчика ошибок по перегрузке (ОL) | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.43 | Отображение счетчика ошибок по превышению напряжения (ОР) | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.44 | Отображение счетчика ошибок по перегреву (ОН) | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.45 | Отображение счетчика ошибок (WD) | 0 | 255 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| in.54 | Отображение версии DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.55 | Отображение даты создания ПО для DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.56 | Отображение канал 1 системы обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in.57 | Отображение канал 2 системы обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |