# Коды аварий

| Код | Описание аварийной ситуации |
| --- | --- |
| 1 | Несанкционированное открытие одной двери шахты при нахождении кабины не в точной остановке, или во время движения кабины. Возникает при пропадании сигнала ДШ1 от платы ПЗМП (по истечении 1с), если двери шахты были закрыты, а команды на открытие не поступало. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и нажатии на контроллере ПКЛ32-04 кнопки СБРОС (далее в тексте – сброс ПКЛ32-04). |
| 2 | Открытие дверей шахты на нескольких посадочных площадках. Возможно, были вручную открыты двери шахты на этаже, где не стоит кабина, что сначала вызывает аварию А1. После этого открываются двери кабины и шахты на этаже, где стоит кабина и возникает авария А2. Возникает при пропадании сигналов ДШ1 и ДШ2 от платы ПЗМП (по истечении 1с). Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 3 | Неисправность устройства охраны шахты на плате ПЗМП. Возникает при наличии сигнала ДШ1 и отсутствии сигнала ДШ2 (по истечении 1с). Возможно, неисправны элементы VD2, D2, U1 на плате ПЗМП. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 33 | Разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключатель ДШ) при закрытых дверях. Возникает при размыкании KV13 или выключателя ДШ, если двери были закрыты, а команды на открытие не поступало. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. Проводится 8-микратная попытка закрытия дверей и возникает авария А59. Заменить реле или выключатель. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 34 | Не разомкнута цепь реле контроля дверей шахты (KV13 или выключателя ДШ) при открытых дверях. Возникает при замкнутом KV13 или выключателе ДШ и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Заменить реле или выключатель. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 35 | При открытии дверей кабины принудительно отключается реле KV14 для контроля отсутствия заваривания его контактов. При закрытых дверях кабины при неподвижной или движущейся кабине реле KV14 постоянно включено и при этом контролируется цепь аппаратов безопасности. Отключение реле (KV14) при этом и возникновение аварии А35 свидетельствует об отключении какого-либо аппарата безопасности (за исключением ловителей и люка кабины). Если кабина находится в зоне точной остановки, то код аварии сбрасывается после открытия дверей. Проводится 8-микратная попытка закрытия дверей и возникает авария А59. Определить с помощью мультиметра по контрольным точкам отключенный аппарат. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности, или после переключения питания в случае срабатывания устройства контроля превышения скорости лифта (УКПСЛ). |
| 36 | Из поста управления изъят ключ блокировки ревизии (кроме режима «Ревизия»). Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 39 | Сработал выключатель ловителей на крыше кабины (по истечении 1с). Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 40 | Одновременное срабатывание датчиков верхней и нижней остановки (отключенное состояние). Заменить датчик ДКН, если лифт находился на верхней остановке, или ДКВ, если на нижней. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 41 | Ошибочное срабатывание датчика нижней остановки (кабина не на 1 остановке) (отключение). Заменить датчик ДКН. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 42 | Срабатывание датчика ДКВ и несрабатывание датчика ДКН (кабина на 1 остановке). Возможно, ошибка в подключении ДКН, ДКВ на этапе монтажа. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. Может этот код аннулировать совсем? |
| 43 | Нагрев двигателя главного привода сверх допустимой величины. Если кабина двигалась, то, после остановки на ближайшем этаже, двери будут открыты. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 46 | Открыт люк в крыше кабины (по истечении 1с). Возможно, несанкционированное проникновение в шахту, или неисправность выключателя люка. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 48 | Четырехкратная неудачная попытка пуска кабины из ДТО. Возможно, плохая затяжка силовых клемм пускателей КМ1 – КМ3, или неисправность пускателей. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 47 | Превышение контрольного времени (2 с) отсутствия сигналов от импульсного датчика во время движения (при наличии импульсного датчика). Возможно, обрыв цепей импульсного датчика, или неисправность элементов D3, U2, VD9 на плате ПЗМП. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 49 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДЗ, или при их неправильном чередовании (для шунтовой системы селекции). Возможно, неисправность датчика ДЗЛ, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04 |
| 50 | Превышение контрольного времени движения на большой скорости (заданного в параметре П5) при отсутствии сигналов от ДТО (для шунтовой системы селекции). Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 52 | Превышение контрольного времени движения на малой скорости (заданного в параметре П6) при отсутствии сигналов от ДТО (для шунтовой системы селекции). Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 54 | Открыта “малая створка”. Код аварии предупреждает об открытии малой створки; если створка закрыта, возможно, неисправен выключатель малой створки. Система возвращается в рабочее состояние после закрытия малой створки, или замены выключателя. |
| 55 | Нажата кнопка «Двери» или разомкнут контакт фотореверса (при его нахождении в этой цепи) более 5 с. Проверить наличие препятствия в дверях, кнопку «Двери», или устройство «Капель». Система возвращается в рабочее состояние после исчезновения сигнала от кнопки и нажатии приказа, или освобождения кабины, или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9). |
| 56 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта по срабатыванию сигнала РЕВ.Д. Проверить наличие препятствия в дверях, или выключатель реверса дверей. Система возвращается в рабочее состояние после нажатия приказа или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9) |
| 57 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКО при открывании дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКО, реле KV6, пускателя КМ6, двигателя дверного привода, привода БУАД, или отключение QF4, QF. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 58 | Превышение контрольного времени ожидания включения ВКЗ при закрывании дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ, реле KV7, пускателя КМ7, двигателя дверного привода, привода БУАД, или отключение QF4, QF. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 59 | Превышение числа реверсов (8) привода дверей кабины лифта при несрабатывании реле KV13 (или выключателя ДШ), KV14 или KV15 (или выключателя ДК) при закрытии дверей. Заменить реле или выключатель. Система возвращается в рабочее состояние после нажатия приказа или по истечению времени стоянки в режиме имитации погрузки (заданного в параметре П9) |
| 60 | Обрыв цепи выключателя реверса дверей кабины лифта, или размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в этой цепи). Возникает при отключенном сигнале РЕВ.Д и наличии сигнала ВКО (по истечении 1 мин). Проверить выключатель реверса, или устройство «Капель». Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 61 | Одновременное наличие сигналов от датчиков ДТО и ДЗ. Возможно, обрыв цепей ДТО или ДЗ, или их неисправность. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 62 | Нарушение точного позиционирования кабины. Возникает при пропадании сигнала от датчика ДТО в процессе открывания дверей. Возможно, неправильно установлены шунты замедления (для шунтовой системы), или настроены в параметрах недостаточные пути замедления (для безшунтовой системы), или плохо отрегулированы тормозные колодки. Система автоматически возвращается в рабочее состояние после закрывания дверей и перемещения кабины в зону шунта датчика ДТО. |
| 63 | Одновременное срабатывание ВКО, ВКЗ. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ или ВКО. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 64 | Пропадание сигнала ВКЗ во время движения или при стоянке с закрытыми дверями в точной остановке; код аварии сбрасывается после открытия дверей. Возможно, неисправность выключателя ВКЗ. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 65 | Наличие сигнала “90%” без сигнала “15кг”. Возможно, неисправность подпольного выключателя “90%”. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 66 | Наличие сигнала “110%” без сигнала “90%”. Возможно, неисправность подпольного выключателя “110%”. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 70 | Не замкнуты контакты выключателей шахтной двери, контролирующие проникновение в шахту при открытии дверей лифта. Возникает при наличии сигналов ДШ1, ДШ2 и наличии сигнала ВКО (по истечении 0,5 с). Возможно, неисправность выключателей шахтных дверей. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 71 | Замкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при открытых дверях кабины. Возникает при замкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК при получении сигнала ВКО. Заменить реле или выключатель. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 72 | Разомкнутое состояние реле контроля дверей кабины (KV15 или выключателя ДК) при закрытых дверях кабины. Возникает при разомкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК при получении сигнала ВКЗ. Код аварии сбрасывается после открытия дверей. Проводится 8-ми кратная попытка закрытия дверей и код аварии меняется на А59. Заменить реле или выключатель. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 73 | Замкнута цепь реле безопасности (KV14) при открытых дверях кабины. Возникает при заваривании контактов реле KV14, или замкнутом состоянии реле KV15 или выключателя ДК при получении сигнала ВКО. Заменить реле KV14, или KV15, или выключатель ДК. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 79 | Сбой местоположения. Сбитое местоположение корректируется на крайних этажах. Проверить заходы шунтов в датчик ДЗЛ. Система возвращается в рабочее состояние после записи зафиксированного сбоя в историю аварий. |
| 80 | Наличие в сети абонентов с одинаковыми номерами. Возможно, неисправен DIP-переключатель SA2 на ПКЛ32-04. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 81 | Нарушение обмена в сети. Возможно, искажение формы сигнала из-за неисправности приемо-передатчика MAX481, или высокий уровень помех из-за выполнения канала связи не витой парой, а обычными проводниками, или прокладка канала вдоль силовых цепей. Заменить MAX481; проложить канал витой парой на максимальном удалении от силовых цепей. |
| 82 | Обрыв линии связи между абонентами сети (группы лифтов). Возникает при отключении лифта в «Нормальном режиме», или при обрыве канала связи, при неисправностях: приемо-передатчика MAX481, стабилизатора напряжения DA5 в ПКЛ32-04, предохранителя FU3 в шкафу. Перед выключением питания, во избежание аварии А82, необходимо перевести лифт в любой служебный режим. Заменить MAX481; восстановить канал связи. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 83 | Пропадание напряжения 110 В. Возникает только при закрытых дверях шахты и кабины. Возможно, неисправность предохранителя FU6 в шкафу, или выпрямительного моста VD2 на плате ПЗМП. Код аварии формируется по одновременному пропаданию сигналов от реле KV13, KV14, KV15 и сигналов ДШ1, ДШ2 на плате ПЗМП при стоянке с закрытыми дверями, или при движении кабины. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 84 | Обрыв фаз питающей сети или нарушение их чередования. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 86 | Отрицательный результат теста ОЗУ. Заменить микросхему ОЗУ DD20 в ПКЛ32-04. |
| 87 | Несоответствие значений количества импульсов при проведении калибровки вверх и вниз (при наличии импульсного датчика). Возможно, неправильная установка импульсного датчика относительно диска с окнами. Система возвращается в рабочее состояние после правильной установки импульсного датчика в начале проведения повторной калибровки. |
| 88 | Несоответствие значений нижней и верхней остановки, просчитанных при проведении калибровки, значениям параметров П11 и П12 (для безшунтовой системы). Возникает при недостоверных значениях П11 или П12, или при пропуске шунтов ДТО при проведении калибровки. Возможно, неисправность датчика ДТО, или недостаточная величина захода шунтов в датчик. Система возвращается в рабочее состояние после замены ДТО, или после правильной установки величины захода шунтов в датчик, или после установки правильных значений П11, П12 в начале проведения повторной калибровки. |
| 89 | Недостоверность значений калибровки шахты или их отсутствие (для безшунтовой системы). Возможно, неисправность микросхемы флэш-памяти DD51 в ПКЛ32-0, или в параметрах была выбрана безшунтовая система, но калибровка не была проведена. Система возвращается в рабочее состояние после начала проведения калибровки. |
| 90 | Не отключен режим “Монтажной ревизии и аварии”. Система возвращается в рабочее состояние после отключения режима “Монтажной ревизии и аварии” и сброса ПКЛ32-04. |
| 91 | Не введен параметр П12 – верхняя граница рабочей зоны. Система возвращается в рабочее состояние после ввода параметра П12 в режиме «Контроль». |
| 93 | Недостоверность части параметров рабочей группы. Система возвращается в рабочее состояние после установки стандартного набора параметров в режиме «Контроль». Произвести установку стандартных, а затем пользовательских значений параметров, если А93 не устраняется – заменить микросхему флэш-памяти DD51. |
| 94 | Включенное состояние реле тормоза КV19 до начала движения или после завершении движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при несанкционированном снятии тормоза. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 95 | Отключенное состояние реле тормоза КV19 в начале движения (при наличии преобразователя частоты). Возникает при наложенном тормозе после подачи команды на движение. Возможно, пропадает в начале движения сигнал разрешения работы частотного преобразователя. Проверить цепь 911 данного сигнала (контакты КV13, КV14). Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 96 | Неготовность к работе частотного преобразователя (при наличии преобразователя частоты). Проверить замыкание контакта реле преобразователя частоты по цепям 294, N24. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности. |
| 97 | Отсутствие питания в матрице. Неисправен предохранитель FU2. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 98 | Сбой при считывании данных из матрицы. Возможно, закорочен выход одного из оптотранзисторов в цепях RET0-RET7, или транзистор в цепях SC0-SC17. Система возвращается в рабочее состояние после устранения неисправности и сброса ПКЛ32-04. |
| 99 | Отрицательный результат теста ППЗУ. Заменить микропроцессор DD4. |