Прошли дни научных выдумок, когда люди путешествовали в прозрачных капсулах. Сегодня это не является больше плодом нашей фантазии. Эта капсула, которая может перемещать Вас не используя кабелей, блоков или поршней. Это наш самоподдерживающийся вакуумный лифт; лёгкая и прочная конструкция из алюминия и поликарбоната

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ ЛИФТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВАКУУМНЫЕ ЛИФТЫ Прошли дни научных выдумок, когда люди путешествовали в прозрачных капсулах. Сегодня это не является больше плодом нашей фантазии. Эта капсула, которая может перемещать Вас не используя кабелей, блоков или поршней. Это наш самоподдерживающийся вакуумный лифт; лёгкая и прочная конструкция из алюминия и поликарбоната –компактные, простые и недорогие модели лифтов, во всех отношениях удобные для индивидуальных жилых домов. ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ Разница в давлении воздуха над и под кабиной лифта буквально транспортирует вас силой воздушного потока. Это делается вакуумным насосом или турбиной, которые поднимают вас на следующий этаж и медленно выпускают воздух для движения вниз. Пневматические вакуумные лифты легче в установке, обслуживании и управлении, чем обычные лифты. Они особенно идеальны для существующих домов благодаря их компактной конструкции, не требующей земляных работ по оборудованию шахты и установку направляющих для лифта и противовеса. Воздушное давление сверху и снизу лифта и есть ключ к движению. БЕЗОПАСТНОСТЬ Надёжность и безопасность лифта является непревзойдённой благодаря физическим принципам в основе проекта, что делает даже теоретически невозможным застревание между этажами или падение. Благодаря передовым разработкам в сфере безопасности пневмолифт не может упасть. Кроме того, во время отключения электричества пневмолифт автоматически спустится на первый этаж ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМАШНЕГО ЛИФТА Лифт имеет ровную и компактную конструкцию: 94 см в диаметре, что может быть размещено практически везде с панорамным видом на 360 градусов. Гибкость в установке и скорость движения: 0,2 м/с, высота подъёма до 11 м (уровень пола), монтаж в течение одной недели и возможность переноса или демонтажа, если потребуется. Энергетическая эффективность: нулевое потребление электричества во время движения вниз и низкое потребление электричества, напряжение 220VC для питания турбины насоса. Когда поршень насоса выкачивает воздух внутри цилиндра в секции выше кабины, последняя начинает подниматься под воздействием атмосферного давления снизу кабины. Подъем осуществляется за счёт разницы в давлениях снизу и сверху кабины. Клапан, регулирующий впуск воздуха в верхней части шахты контролирует падение давления и возможность подъёма. Когда клапан впускает атмосферный воздух в секцию с низким давлением, пневмолифт будет плавно снижаться на нужный этаж. Этот же клапан контролирует и скорость движения кабины. Нижняя часть шахты открыта для доступа атмосферного воздуха. Процесс всасывания прост и состоит из насоса, который создаёт разницу в давлении между окружающим воздухом и воздухом внутри шахты в пределах поршня, стенок цилиндра и верхней крышки. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ Пневмолифт оснащён блокирующими устройствами внутри шахты для остановки кабины в крайнем верхнем и нижнем положениях. В целях улучшения безопасности, тормозные устройства расположенные на крыше кабины активируются в случае, если в части шахты выше кабины неожиданно поступит атмосферный воздух. Тормозная система встроена и в диафрагму и в поршни. Верхняя секция оборудована выключателем, который обнаруживает мгновенно разгерметизацию в этой части шахты. Если это случится, то пневмолифт остановится, не пройдя и 5 сантиметров. Если внезапно произойдёт перебой в электроснабжении во время движения лифта, то кабина автоматически опустится на первый этаж, со скоростью ниже обычной, т.к. в верхней части шахты нагнетание воздуха не производится (как при включённом электричестве). Каждый лифт поставляется с системой сигнализации, аварийной вентиляции и безопасными выключателями дверей. Дверь лифта не может быть открыта, когда лифт находится в движении. Каждая кабина поставляется с предустановкой для телефона и проводкой от кабины к блоку управления пневмолифтом, расположенному в компрессорном отсеке наверху шахты. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Вес – 300кг. (для высоты подъёма 3 м., 2 этажа), 450 кг. (для высоты подъёма 6 м, 3 этажа) 2. Грузоподъёмность – 210 кг. 3. Скорость - 0.2 м/с 4. Галогеновые светильники – внутри кабины 5. Электропитание – постоянный ток 24V 6. Подсвечивающиеся кнопки вызова и управления внутри кабины и на каждом этаже 7. Двери с возможностью открывания как в одну, так и в две стороны. 8. Установка как самоподдерживающиеся устройство – крепление к полу 9. Основание под пневмолифт должно представлять гладкий и ровный участок пола, способный выдержать вес лифта с полной нагрузкой 10. Переключатель безопасного давления, активируется в случае падения лифта и останавливает его после двух сантиметров хода, при отключении электричества обеспечивает плавный спуск на первый этаж; сигнализация в кабине; аврийная вентиляция 11 Предустановка для телефона, проводка от кабины к блоку управления насосом; 12 Материал шахты и дверей – формованный под цилиндр поликарбонат, основание и крыша шахты и кабины выполнены из стали и специального пластика. 13 Двери обеспечивают герметичность и снабжены безопасными магнитными замками 14 Тревожная сигнализация – расположена в кабине вместе с аварийной вентиляцией Кабина – сделана из прозрачного пластика с металлическим полом. Крыша кабины оборудована уплотнителями, которые обеспечивают нормальное давление и условия для пассажиров. Удерживающая система активируется как только лифт поднялся на нужный этаж. Насосная часть – может быть устроена и расположена в различных местах, как в самой шахте, вверху, так и отдельно, на расстоянии не более 9-10 м. от шахты