Современные  многоэтажные  здания  для  облегчения  и  ускорения   перемещения   людей  и грузов   на  различные  уровни   по   высоте  оборудуют    средствами  вертикального   транспорта .  Их  основное  преимущество  -  небольшая   площадь  ,    занимаемая  его  оборудованием  в  здании .  Из  всех  видов  подъёмников ,применяемых  в  жилых  ,  административных  и  производственных  зданиях ,  наиболее  распространены  лифты.  Лифтом  называют   стационарный  подъёмник  прерывистого  действия  с  вертикальным  движением  кабины  или  платформы  по  жёстким  направляющим  в  ограждённой  со  всех  сторон  шахте .

По  мере  увеличения  этажности  зданий   возрастают  и  требования  к  качеству  изготовления ,  монтажа и  к  их  эксплуатации ,  которые  приобретают  решающее  значение  для  нормального  функционирования   зданий .

Лифты  подают  уголь  в  бункеры  котельных ,  чугун  к  вагонеткам  литейных  цехов ,  перевозят  рулоны   бумаги   в  типографиях  ,продукты ,товары ,  поднимают  автомобили  в   многоэтажных  гаражах ,  перевозят  пассажиров  и  грузы  на  судах  речного  и  морского  флота ,  поднимают  туристов  на  вышки .  Широко  применяются  лифты  и  в  современных  лайнерах .  Только  в  Москве  лифты  перевозят  за  сутки  более  20  миллионов  человек ,  что  превышает   количество  людей ,  перевозимых  всеми  видами  городского   транспорта   вместе   взятыми .  Дальнейшее   развитее   лифто - строения   позволит  ещё  шире  применять  лифты  в  различных  областях   народного  хозяйства .						     Первые	 упоминания  о  лифте  есть  в  записях   древнеримского  архитектора   Ветрувия , который  в  свою   очередь  ссылался  на  Архимеда ,  который  построил  подъёмный  аппарат ,  вероятно  ещё  в  236  году  до  н. э.  Более  позднии  упоминания  о  лифтах  с  кабиной , подвешенной  на  канате  и  приводимой  в  движение  вручную  или  силой   животных ,  датируются   серединой  6 века  (лифт  Синайского  монастыря  в  Египте) ,  первой  четвертью  13  века  (во  Франции)  и  17  в.  (лифт  Виндзорского  замка  в  Англии  и  «Летающий  стул «  Вейлера  в  одном  из   Парижских  дворцов).						      В  18  веке   пассажирские  лифты  начали   применятся  в  России  (лифты  дворцовых  построек  Царского  Села ,подмосковной   усадьбы  Кусково ,  подъёмные  стол  и  кресло  в  Петродворцовском  Эрмитаже) .					                                                 В  1795  году  И.П. Кулибин   разработал  конструкцию  винтового  пассажирского  лифта  (подъёмных  и  спускных  кресел)  для   Зимнего  Дворца .  В  1816  году   лифт  был  установлен  в  главном  доме  подмосковной  усадьбы  Архангельское .                                                             В   середине  19  века  лифты  появились  в  США  (лифт  Г. Устермана) .                                     В  1853  году  в  США  появились  лифты  Э. Отиса  с  ловителями .  Первое  «ловящее « устройство  срабатывало  только  при  свободном  падении ,  то  есть  обрыве  канатов .  Это  устройство  ,  применяемое  во  всех  современных  лифтах  в  более  совершенном   виде ,  существенно   снизило  опасения   за   падение  кабины  с  людьми  даже  при  обрыве  канатов ,  что   способствовало  более  широкому  распространению  лифтов .  В  этот  период  лифты ,  как  правило ,  приводились  в  движение  паровой  машиной ,  а  подъёмные  канаты  наматывались  и  сматывались  с  барабана .  								     В  1867  году  появились  гидравлические  лифты ,  которые  имели  ряд  преимуществ по  сравнению  с  канатными .  На  этих  лифтах  удалось  достичь  высокой  скорости  движения  кабины  до  3,5  м/с ,  но  из-за   значительной  первоначальной  стоимости  и  эксплутационных  расходов  пришлось  отказаться  от  них .                                                                                             В  1878  году  был  изобретён  ограничитель  скорости  ,   позволяющий  включать  ловители  при  превышении  номинальной  скорости .                                                                                        В  1880  году  в  Германии  появился  первый  электрический  лифт  Сименса  с  реечным  механизмом  подъёма .  К  началу  20  века  электрические  лифты  получили  широкое  распространение  постепенно  вытесняя  лифты  с  другими  типами  приводов .                               В  конце  19  века  появились  лебёдки  к  канатоведущими  шкивами ,  это  были  лебёдки  с  двойным  обхватом  шкива .                                                                                                              В  20-х  годах  20  века  появились  лебёдки  с  одинарным  обхватом  канатоведущего  шкива,   которые  широко  применяются  и  в  наше  время .                                                                           В  нашей  стране  лифтостроение  начало  развиваться лишь  после  революции 1917 года ,  когда  наряду  с  грузовыми  и  пассажирскими  лифтами  общего  назначения  стали  изготовляться  лифты  специальных  типов .  После  Великой  Отечественной  войны ,  то  есть  в  конце  40-х  годов  в  нашей  стране  было  освоено  серийное  производство  типовых  конструкций  лифтов  общего  назначения  и  скоростных .  В  1955 - 1956  годах  ВНИИПТМАШ  совместно  с  трестом  союз лифт  создали  типовой  ряд  конструкций  пассажирских  лифтов  для  жилых  домов  и  общественных  зданий  грузоподъёмностью  от  320  до1000  кг.  ,  а  также  типовой  ряд  грузовых  лифтов  грузоподъёмностью  от  100  до  5000 кг  и  больничный  лифт  грузоподъёмностью  500  кг .  Наибольшее  развитее  отечественное  лифтостроение  получило  в  1963  году  ,  когда  было  организовано  Центральное  проэктно - конструкторское   бюро  по  лифтам .  ЦПКБ  по  лифтам  в  1966 - 1967  годах  разработало  новый  параметрический  ряд  пассажирских  и  грузовых  лифтов ,  представленный  36  моделями  и  62  исполнениями .                                                                                       С   ростом  больших  городов ,  появлением  многоэтажной  застройки  в  последние  десятилетия  значительно  возрос  лифтовой  парк  страны .  С  увеличением  количества  выпускаемых  лифтов  совершенствуется  и  их  конструкция .  В  последние  годы  появились  лифты  принцип  действия  которых  основан  на  микросхемах  и  микроэлектронике . Не  смотря  на  значительное  многообразие  типов  и  конструкций  современных  лифтов  ,все  они  состоят  из  основных  элементов ,имеющих  принципиально  одинаковое  значение .